Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Томский политехнический техникум»

(ОГБПОУ «ТПТ»)

ТПОУ "литехнический техникум"зовательное учреждение

Методические указания  по выполнению

лабораторных и практических работ

по дисциплине «Техническая механика»

для студентов очного обучения  специальностей:

| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин; |
| --- | --- |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; |

2016

| Рассмотрено на заседании ЦМК Обще профессиональных дисциплин Протокол № ______ «_____» ____________ 2016 г. Председатель ЦМК _______________/Л.В. Петлина | Одобрено и рекомендовано к использованию методическим советом техникума «_____»_______________20___г. Зам. директора по УМР ______________ /Е.А. Метелькова |
| --- | --- |

Наименование методического пособия: Методические указания по выполнению  лабораторных и практических работ - ТПТ.-2016.

Разработал: Которова Галина Сергеевна, преподаватель ОГБПОУ «ТПТ»

Рецензент:

Ти А.В., преподаватель ОГБПОУ «ТПТ»

Горкунова И.В., зам. директора по качеству ООО НПВО НИ «СИАМ».

634027, г. Томск                                                                              тел.: 8-953-9123-11-04

ул. Смирнова, 44                                                                             e-mail: kotorova1959@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Методические указания по выполнению  лабораторных и практических работ  по учебной дисциплине «Техническая механика» разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальностям СПО:

| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин; |
| --- | --- |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. |

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 6 |
| --- | --- |
| Практическая работа №1 Определений реакций связи плоской системы сходящихся сил; | 8 |
| Практическая работа №2 Определение момента силы относительно точки; | 13 |
| Практическая работа №3 Определение реакции связи с учетом внешнего момента; | 16 |
| Практическая работа №4 Определение реакции связи с равномерно распределенной нагрузкой; | 20 |
| Практическая работа №5 Определение реакции связи заделки консольной балки; | 25 |
| Практическая работа №6 Определение реакции связи пространственной системы сил; | 29 |
| Практическая работа №7 Определение центра тяжести сложных сечений; | 34 |
| Практическая работа №8 Определение центра тяжести сечений, составленных из сортамента. | 38 |
| Практическая работа №9 Расчет диаметра стержня круглого сечения; | 42 |
| Практическая работа №10 Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии; | 46 |
| Практическая работа №11 Построение эпюр крутящих моментов. | 53 |
| Практическая работа №12 Проектный расчет вала работающего на кручение; | 56 |
| Практическая работа №13 Построение эпюр поперечных сил и изгибающего момента от заделки консольной балки; | 60 |
| Практическая работа №14 Построение эпюр поперечных сил и изгибающего момента в шарнирной опоре; | 65 |
| Практическая работа №15 Расчет на устойчивость сжатых стержней; | 69 |
| Практическая работа №16 Расчет траектории движения твердого тела; | 74 |
| Практическая работа №17 Расчет величины и направления силы, приводящей движение тела; | 76 |
| Практическая работа №18 Расчет многоступенчатого привода; | 78 |
| Практическая работа №19 Расчет фрикционных передач; | 82 |
| Практическая работа №20 Расчет ременных передач | 85 |
| Практическая работа №21 Расчет цепных передач; | 92 |
| Практическая работа №22 Расчет цилиндрических зубчатых передач; | 98 |
| Практическая работа №23 Расчет червячных передач; | 105 |
| Практическая работа №24 Кинематический и силовой расчет редуктора; | 111 |
| Практическая работа №25 Расчет валов и осей; | 127 |
| Практическая работа №26 Расчет шпоночного соединения. | 131 |
| Лабораторная работа №1 Определение центра тяжести плоской фигуры методом подвешивания. | 133 |
| Лабораторная работа №2 Определение параметров зубчатого колеса. | 136 |
| Лабораторная работа №3 Исследование параметров и подбор подшипников. | 140 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ  по дисциплине «Технической механика» для специальностей:  21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин; 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, разработаны в соответствии со стандартами, учебными  планами, паспортами и программами подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   по специальностям   21.02.02, 21.02.01.

Методические указания по выполнению практических и лабораторных  работ  предназначены для развития у студентов  технического мышления, умения выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,  осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, работать с технической литературой.

Методические указания для студентов представлены для выполнения 25 практических  и 3 лабораторных работ по разделам  статика,  кинематика,  динамика,  сопротивление материалов, детали машин.

В результате выполнения практических и лабораторных работ обучающийся может сформировать  общие компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин.

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования.

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации.

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции.

В результате выполнения практических и лабораторных работ обучающийся   должен

освоить умения и усвоить знания:

| Код и наименование умений | Код и наименование знаний |
| --- | --- |
| У1. Умение определять напряжения в конструкционных элементах; У2. Умение определять передаточное отношение; У3. Умение проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; У4. Умение проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; У5. Умение производить расчеты на сжатие, срез и смятие; У6. Умение производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; У7. Умение собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; У8. Умение читать кинематические схемы. | З1. Знание видов движений и преобразующие движения механизмы; З2. Знание видов износа и деформаций деталей и узлов; З3. Знание видов передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; З4. Знание кинематики механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройства передач; З5. Знание методики расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; З6. Знание методики расчета на сжатие, срез и смятие; З7. Знание назначения и классификации подшипников; З8. Знание характера соединения основных сборочных единиц и деталей; З9. Знание основных типов смазочных устройств; З10. Знание типов, назначение, устройство редукторов; З11. Знание о трении, его виды, роль трения в технике; З12. Знание устройства и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых |

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.

Практические и лабораторные работы следует выполнять в отдельной тетради, на обложке которой  указать: наименование дисциплины, номер группы, номер варианта,  Ф.И.О. Работы  оформляются четким подчерком без помарок. Эскизы, схемы, графики, таблицы следует оформлять с применением чертежных принадлежностей.

Практическая работа №1

2 часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗИ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СХОДЯЩИХСЯ СИЛ.

# Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться аналитически  рассчитывать реакции связей и изображать их графически.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы; таблица тригонометрических функций.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. задания).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Связь – это тело, препятствующее  перемещению другого тела под действием силы.

Реакция связи – сила, возникающая внутри самой связи. Реакция всегда противоположна тому направлению, по которому связь препятствует движению тела. Все тела могут быть свободными и несвободными. Свободное тело не имеет связи. Любое несвободное тело можно представить свободным, если действующие на него связи заменить реакциями.

Виды связей:

а) Гладкая поверхность (рис.1) или плоскость (рис.2) , то есть поверхность, не имеющая трения. Реакция этой связи всегда направлена перпендикулярно точке соприкосновения.  R – реакция связи.

Рисунок 1. Гладкая поверхность                      Рисунок 2. Гладкая плоскость

б) Гладкая опора (рис.3).  Реакции этой связи направлены перпендикулярно к точке соприкосновения. (Реакция – сила внутри конструкции). Ее величина зависит от материала, размера и внешней силы.

Рисунок 3. Гладкая опора

в) Гибкая связь (рис.4)  – связь, работающая только на растяжение, которая осуществляется тросом, канатом, цепью. Реакция гибкой связи направлена по самой связи к точке закрепления, то есть противоположно направлению силы.

Рисунок 4. Гибкая связь

г) Жесткие стержни (рис.5). Осуществляется различными балками, двутаврами, швеллерами. Связь работает как на растяжение, так и на сжатие. Если стержень испытывает растяжение, то реакция направлена по стержню к месту закрепления, если на сжатие, то реакция - за стержень.

Рисунок 5. Жесткие стержни

д) Шарнирная опора. Опоры бывают подвижные (рис.6) и неподвижные (рис.7). Неподвижная опора имеет две реакции, расположенные перпендикулярно друг к другу находятся по формуле 1. Подвижная опора имеет одну реакцию, перпендикулярно поверхности.

(1)

Рисунок 6. Подвижная опора                         Рисунок 7. Неподвижная опора

Условия и уравнения равновесия плоской системы произвольно- расположенных сил.

При приведении системы сил к точке получается Rгл и Мгл.

Если система сил находится в равновесии, то Rгл = 0, Мгл = 0.

Запишем три вида уравнений равновесия для данной системы (формулы 2, 3, 4).

Первый вид

(2)

Второй вид

(3)

Третий вид

(4)

Проекция силы на ось координат.

Проекция – это отрезок оси, отсеченный перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора.

Fx – проекция вектора силы на ось x.

Fy – проекция вектора силы на ось y.

Рисунок 8. Проекция силы F под углом.

Проекция считается положительной, если ее направление совпадает с направлением оси координат (рис.8).

Абсолютная величина проекции определяется по формулам 5, 6:

Fx = F cos α,       (5)

Fy= F cos(90-α).    (6)

Рассмотрим 3 случая определения проекции вектора силы на ось координат х.

а) α = 0,  cos 00 = 1, Fx = F

Рисунок 9. Проекция силы F параллельна оси Х.

б) α = 900, cos 900 = 0,  Fx = 0

Рисунок 10. Проекция силы F перпендикулярна  оси Х.

в) α = 1800, cos 1800= - 1

Знак минус  показывает, что направление проекции не совпадает с направлением оси координат.     Fx = -F

Рисунок 11. Проекция силы F параллельна оси Х.

Методика решения задач плоской системы сходящихся сил:

- Число неизвестных в данных задачах не превышает двух.

- Рассматриваем точку, находящуюся в равновесии.

- Определяем наличие активных  сил.

- Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями.

- Выбираем оси координат и располагаем в этих осях имеющиеся активные и реактивные силы.

- Решаем уравнения равновесия относительно неизвестных.

- Выполняем проверку.

Пример.  Груз, силой тяжести F1=10Н удерживается в равновесии с помощью связей –гладких поверхностей  (рис.12). Определить реакции связи аналитически и  графически.

Рисунок 12.

Решение.

I. Аналитическое решение

- Освобождаемся от связей, заменяя их реакциями. Получаем систему трех сходящихся в точке О сил.

- Выбираем систему координат хОу и составляем таблицу 1, уравнения равновесия.

Таблица1. Уравнения равновесия.

| силы | =0 | =0 |
| --- | --- | --- |
| R1 |  |  |
| R2 |  |  |
| F1 | 0 |  |

- Составляем систему уравнений и решаем уравнения.

Проверка:  +=4,7·0,5 +8,46 ·0,9- 10=0

Ответ: R1=4,7 H      R2=8,46 H

II. Графическое решение.

- Выбираем масштаб 1:20 и из точки О откладываем вектор силы тяжести F1.

- Полученная система сил находится в равновесии, поэтому силовой многоугольник должен быть замкнут, R1+R2+F1=0. Поэтому, из конца и начала вектора F проводим прямые параллельные векторам R1 и R2  до их пересечения.

- Определяем реакции связей R1 и R2  , умножая полученные результате графического построения отрезки на масштаб.

- Проверка: Заключается в сравнении значений векторов R1 и R2  , найденных аналитическим и графическим способами. (1 = (R1а - R1б)/ R1а;            (1 = (R2а - R2б)/ R2а;

5.Задания для выполнения работы:

Груз, силой тяжести G удерживается в равновесии с помощью связей. Определить реакции связей, удерживающих груз. Работу выполнить аналитически и  графически. Задания выбрать согласно своего варианта.

| Вариант 1 | Вариант 8 | Вариант 15 | Вариант 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 9 | Вариант 16 | Вариант 23 |
| Вариант 3 | Вариант 10 | Вариант 17 | Вариант 24 |
| Вариант 4 | Вариант 11 | Вариант 18 | Вариант 25 |
| Вариант 5 | Вариант 12 | Вариант 19 | Вариант 26 |
| Вариант 6 | Вариант 13 | Вариант 20 | Вариант 27 |
| Вариант 7 | Вариант 14 | Вариант 21 | Вариант 28 |

6.Контрольные вопросы:

- В чем отличие между осью и проекцией?

- Сколько уравнений равновесия Вы составляли при решении задачи?

- Методика решения задач ПССС.

- Дайте определение плоской системе сходящихся сил.

- Какой величиной является проекция силы на координатную плоскость?

- Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №2

2 часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СИЛЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ

# Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать реакции связей произвольно-расположенных сил; находить момент силы относительно точки.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта, в случае отсутствия Вашего варианта – выполняйте задание по второй цифре Вашего варианта (см. задания).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал.

Плоская система произвольно-расположенных сил (рис.1) – это система, в которой все силы лежат в одной плоскости, но линии их действия не пресекаются в одной точке.

Рисунок 1.

Момент силы относительно точки (рис.2)

Рисунок 2.

Момент –способность силы создавать вращение (М).

Единица измерения М [ Н · м]   1кНм = 103 Нм,     1мНм = 106 Нм

Момент силы относительно точки равен произведению силы на перпендикуляр, опущенный из точки вращения на линию действия силы.

а – плечо, перпендикуляр или кратчайшее расстояние между точкой вращения и линией действия силы.

Правило знаков:

Если вращение тела происходит по часовой стрелке, то момент положительный (рис.3).

Рисунок 3.

Момент отрицательный, если вращение тела против часовой стрелки (рис. 4)

Рисунок 4.                                                    Мо (F1) = 0, М0 (F2) = 0

Момент силы относительно точки  равен нулю, если линия действия силы проходит через точку вращения, т.к. плечо равно нулю, нет вращения (рис.5)

Рисунок 5.

Пример. Для двух опорной балки (рис.6), нагруженной силами  F1, F2 , определить реакции в опорах RА и  RВ. Силами тяжести балки АВ  пренебречь. Опора А шарнирно-подвижная, опора В шарнирно-неподвижная.

Рисунок 6.

Решение.

  - Определяем связи, заменяем их реакциями.

  - Определяем оси координат Х, У.

  - Составляем таблицу 1 уравнений равновесия .

RBX =0 т.к. все силы располагаются параллельно балке RB =RBY

Таблица 1. Уравнения равновесия

| Силы | =0 | =0 | =0 |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 6RA | RA |
| RBY | -6RBY | 0 | RBY |
| F1 | 2F1 | -4F1 | -F1 |
| F2 | -4F2 | 2F2 | F2 |

4. Составляем уравнение по II-ому виду

Из 1-го уравнения находим RBY

-6RBY+16-8=0

-6RBY=-8

RBY =  1,3 кН

Из 2-го уравнения находим RA

6RA-32+4=0

6RA=28

RA =  4,7 кН

5. Проверка: по 3-му уравнению  6RA -4F1-4F2  = 4,7+1,3-8+2=0

5.Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной силами  F1, F2 , определить реакции в опорах RА и  RВ. Силами тяжести балки АВ  пренебречь. Одна опора  шарнирно-подвижная, вторая опора шарнирно-неподвижная. Задания выбрать согласно своего варианта.

| Вариант 1 | Вариант 6 |
| --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 7 |
| Вариант 3 | Вариант 8 |
| Вариант 4 | Вариант 9 |
| Вариант 5 | Вариант 10 |

6.Контрольные вопросы:

- В каком случае  пара сил относительно точки будет считаться положительной?

- Опишите методику нахождения реакций в опорах.

- Можно ли момент умножать на плечо?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения реакций плоской системы произвольно-расположенных сил?

- Как рационально выбрать направления осей координат?

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №3

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИИ СВЯЗИ С УЧЕТОМ ВНЕШНЕГО МОМЕНТА

# Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать реакции связей произвольно-расположенных сил; определять внешний  момент.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблицу 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Пара сил. Свойства пары сил

Две равные и параллельные силы, направленные в противоположные стороны и не лежащие на одной прямой, называются парой сил.

Правило знаков согласно рис.1, 2

F=F'

Рисунок 1.                                      Рисунок 2.

Сумма проекций пары сил на ось Х и на ось У равна нулю, поэтому пара сил не имеет равнодействующей. Несмотря на это, тело под действием пары сил не находится в равновесии.

Обозначим момент пары m, а кратчайшее расстояние между силами а, тогда   m = F·а.

Плечо пары – это кратчайшее расстояние между линиями действия сил, поэтому момент пары сил по абсолютному значению равен произведению одной из сил на ее плечо.

Рисунок 3. Примеры обозначения внешнего момента.

m – внешний момент, который приложен к балке под действием пары сил или какой-то силы. Этот момент является активной нагрузкой. При составлении уравнений следует помнить, что на ось координат момент не проецируется, а знак момента рассматривают в плоскости действия момента;  момент  на  расстояние не умножается.

Пример.  Для двух опорной балки (рис.4), нагруженной силой F, и парой сил с моментом m,     определить реакции в опорах RА и  RВ с учетом с учетом внешнего момента.

Рисунок 4.

Решение

1. Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями

2. Выбираем оси координат и определяем точки вращения

| Силы |  |  | (Fix=0 |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 5RA | RA |
| RB | -5RB | 0 | +RB |
| F1 | F | -4F | -F |
| m | -m | -m | - |

- Составляем таблицу1  проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо точки

Таблица 1.Проекции сил на оси координат и моментов сил относительно точек

5. На основании таблицы составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.  Составляем уравнение по II-ому виду

Из 1-го уравнения находим RB

Из 2-го уравнения находим RА

По 3 –ему уравнению делаем проверку

5.Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной силой F1 и F2, и парой сил с моментом М,     определить реакции в опорах RА и  RВ .  Данные для решения задачи представлены в таблице2.

Таблица 2.  Исходные данные.

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1, кН | F2, кН | М, кН·м |  |  | F1, кН | F2, кН | М, кН·м |
| 1 | 1 | 10 | 4,4 | 3 | 19 | 9 | 23,2 | 12 | 10 |
| 2 | 2 | 11 | 4,8 | 4 | 20 | 10 | 26,2 | 17 | 5 |
| 3 | 3 | 12 | 7,8 | 5 | 21 | 1 | 10,6 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 13 | 8,4 | 6 | 22 | 2 | 11,7 | 4 | 3,2 |
| 5 | 5 | 14 | 12 | 7 | 23 | 3 | 12,6 | 6 | 4,3 |
| 6 | 6 | 15 | 12,8 | 7 | 24 | 4 | 13,8 | 8 | 5,2 |
| 7 | 7 | 16 | 17 | 6 | 25 | 5 | 14,5 | 10 | 6,3 |

продолжение таблицы 2

| 8 | 8 | 17 | 18 | 5 | 26 | 6 | 15,6 | 12 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 18 | 22,8 | 4 | 27 | 7 | 16,4 | 18 | 7,2 |
| 10 | 10 | 19 | 24 | 3 | 28 | 8 | 17,7 | 19 | 6,5 |
| 11 | 1 | 3,8 | 12 | 4 | 29 | 9 | 18,4 | 23 | 5,8 |
| 12 | 2 | 4,2 | 10 | 5 | 30 | 10 | 19,7 | 25 | 4,6 |
| 13 | 3 | 8,2 | 13 | 6 | 31 | 1 | 4 | 12,6 | 3,7 |
| 14 | 4 | 5,2 | 11 | 4 | 32 | 2 | 4,5 | 10,5 | 4 |
| 15 | 5 | 10,6 | 12 | 5,2 | 33 | 3 | 8 | 13,3 | 5 |
| 16 | 6 | 12,6 | 16 | 8 | 34 | 4 | 5 | 11,2 | 6 |
| 17 | 7 | 18,6 | 12 | 4 | 35 | 5 | 10 | 12,4 | 5 |
| 18 | 8 | 21 | 16,5 | 6 | 36 | 6 | 12 | 14,4 | 4 |

Рисунок 1                                                                      Рисунок 2

Рисунок 3                                                                      Рисунок 4

Рисунок 5                                                                      Рисунок 6

Рисунок 7                                                                      Рисунок 8

Рисунок 9                                                                      Рисунок 10

6.Контрольные вопросы:

- Что такое пара сил?

- Опишите методику нахождения реакций в опорах с учетом внешнего момента.

- Можно ли момент умножать на плечо?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения реакций плоской системы произвольно-расположенных сил?

- Как рационально выбрать направления осей координат?

7.Литература.

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №4

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗЕЙ С УЧЕТОМ РАВНОМЕРНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ.

# Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  определять сосредоточенную силу равномерно-распределенной нагрузки;   решать задачи с равномерно-распределенной нагрузкой.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. задание).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Равномерно-распределенная нагрузка

q – интенсивность погрузки Н/м

L – длина нагрузки в метрах

Q[Н] – сосредоточенная сила

Рисунок 1.Обозначение равномерно – распределенной нагрузки

Если участок балки нагружен распределенной нагрузкой интенсивностью g, то при решении задачи ее нужно заменить сосредоточенной силой   формула и приложить ее в середине пролета на котором она действует.

При вычислении моментов  относительно какой-либо точки можно воспользоваться двумя способами:

- момент, как произведение силы на плечо;

- по теореме Вариньона о моменте равнодействующей (разложить силу на составляющие, для которых плечо легко определить)

Пример. Для двух опорной балки (рис.2), нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой интенсивностью q, силой F и парой сил с моментом m,  определить реакции в опорах RА и  RВ.

Рисунок 2.

Решение

1. Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями

2. Выбираем оси координат и определяем точки вращения

3. Составляем таблицу1  проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо точки

Таблица 1. Проекции сил на оси координат и моментов сил относительно точек

| Силы |  |  | (Fix=0 |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 5RA | RA |
| RB | -5RB | 0 | RB |
| Q | Q1 | -4Q | -Q |
| F1 | -3F | 2∙F1 | F1 |
| m | -m | -m | - |

4. На основании таблицы 1  составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.  Составляем уравнение по II-ому виду

Из 1 –го уравнения

Из 2 –го уравнения

По 3-ему уравнению делаем проверку

5. Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой интенсивностью g, силой F и парой сил с моментом М  определить реакции в опорах RА и  RВ.

Задания выбрать согласно своего варианта.

6.Контрольные вопросы:

- Напишите формулу нахождения  сосредоточенной силы равномерно-распределенной нагрузки.

- Опишите методику нахождения реакций в опорах с учетом равномерно-распределенной нагрузкой.

- Сделайте рисунок равномерно-распределенной нагрузки.

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №5

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗИ ЗАДЕЛКИ КОНСОЛЬНАЯ БАЛКА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать  реакции связей с  жестким защемлением  балки; рассчитывать  реакции связей с  наклонными нагрузками.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

|  | F1, F2, F3 – активные силы МА – реактивный момент RX – горизонтальная составляющая реакции RY – вертикальная составляющая реакции |
| --- | --- |

Рисунок 1. Консольная балка с жестким защемлением

Пример.  Для консольной балки (рис.2), нагруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q, силой F ,  определить реакции заделки консольной балки

Рисунок 2.

Решение

1. Освобождаемся от связей и заменяем их реакциями

2. Выбираем оси координат и определяем точки вращения

3. Составляем таблицу 1 проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо точки

Таблица 1. Проекции сил на оси координат и моментов сил относительно точек

| Силы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RХ | 0 | 0 | -RX | 0 |
| RY | 0 | 3RY | 0 | RY |
| MA | -MA | -MA | - | - |
| Q | 6Q | 3Q | 0 | -Q |
| F | 3Fsin600 | 0 | Fcos600 | -Fcos300 |

4. На основании таблицы 1 составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.

Q=4·2=8 H

Из 1-го уравнения находим МА

Из 2 –го уравнения находим RY

Из 3-го уравнения находим RX

Все неизвестные найдены, делаем проверку

- проверочное уравнение

5.Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой интенсивностью q, силой F и парой сил с моментом М  определить реакции в опорах RА и  RВ. Исходные данные в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F, кН | g, кН/м | М, кН·м | а, м |  |  | F, кН | g, кН/м | М, кН·м | а, м |
| 1 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0,4 | 19 | 6 | 28 | 20 | 5 | 0,4 |
| 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0,2 | 20 | 9 | 26 | 17 | 8 | 0,3 |
| 3 | 2 | 12 | 12 | 13 | 0,3 | 21 | 4 | 20 | 14 | 8 | 0,4 |
| 4 | 1 | 13 | 11 | 14 | 0,3 | 22 | 7 | 13 | 14 | 15 | 0,5 |
| 5 | 6 | 20 | 16 | 9 | 0,4 | 23 | 3 | 18 | 16 | 10 | 0,6 |
| 6 | 4 | 15 | 14 | 11 | 0,4 | 24 | 8 | 22 | 18 | 7 | 0,4 |
| 7 | 3 | 16 | 13 | 12 | 0,5 | 25 | 2 | 14 | 10 | 12 | 0,2 |
| 8 | 7 | 22 | 17 | 8 | 0,5 | 26 | 6 | 10 | 12 | 7 | 0,8 |
| 9 | 1 | 28 | 20 | 5 | 0,5 | 27 | 1 | 12 | 18 | 15 | 0,4 |
| 10 | 3 | 16 | 14 | 11 | 0,6 | 28 | 5 | 24 | 19 | 6 | 0,6 |
| 11 | 9 | 32 | 15 | 9 | 0,3 | 29 | 10 | 29 | 23 | 5 | 0,4 |
| 12 | 10 | 29 | 20 | 11 | 0,2 | 30 | 9 | 23 | 25 | 9 | 0,3 |
| 13 | 2 | 10 | 11 | 14 | 0,4 | 31 | 3 | 20 | 12 | 9 | 0,4 |
| 14 | 4 | 18 | 15 | 10 | 0,3 | 32 | 6 | 18 | 10,5 | 20 | 0,5 |
| 15 | 5 | 18 | 15 | 10 | 0,4 | 33 | 5 | 26 | 13 | 5 | 0,6 |
| 16 | 8 | 24 | 18 | 7 | 0,5 | 34 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0,4 |
| 17 | 7 | 12 | 10 | 16 | 0,6 | 35 | 4 | 22 | 12 | 3 | 0,2 |
| 18 | 10 | 21 | 20 | 5 | 0,5 | 36 | 6 | 12 | 14 | 4 | 0,4 |

6.Контрольные вопросы:

- Какие реакции возникают в заделке консольной балки?

- Изобразите рисунок защемления балки.

- Опишите методику нахождения реакций в заделке консольной балки

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Практическая работа №6

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗИ	ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СИЛ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать  реакции связей с  пространственной системы сил.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Пространственная система сил – система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости (рис.1).

Момент силы относительно оси.

Рисунок 1.                                                           Рисунок 2

Момент считаем положительным (рис.2), если сила разворачивает тело по часовой стрелке.  Момент считаем отрицательным, если сила разворачивает тело против  часовой стрелке. Если линия действия силы пересекает ось или линия действия силы параллельна оси, моменты силы этой оси равны нулю.

Пространственную система необходимо рассматривать как систему сходящихся сил и систему произвольно расположенных сил.

Пространственная система сходящихся сил – система сил, линии действия которых не лежат в одной точке (рис.3).

Рисунок 3.                                    Рисунок 4.

Модуль равнодействующей системы сходящихся сил (рис.4) определяем по формуле 1

;                 (1)

Направление вектора равнодействующей определяется углами по формуле 2

cos ax = F(x/ F(;      cos ay = F(y/ F(;      cos az = F(z /F(          (2)

Условие равновесия пространственной системы сходящихся сил:

(Fxi=0;  (Fyi=0;  (Fzi=0;

Пространственная система произвольно расположенных сил  -система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости и не пересекаются в одной точке.

Суммарный момент раскладывается на составляющие: три момента относительно осей координат.  Абсолютное значение главного вектора равно ;   (3)

Абсолютное значение главного момента определяется по формуле ;     (4)

Условие равновесия пространственной системы произвольно расположенных  сил:

(Fxi=0;  (Fyi=0;  (Fzi=0; (Мxi=0;  (Мyi=0;  (Мzi=0;

Пример. Определить реакции подшипников на ведомом (ведущем) валу редуктора.

1. Рассчитываем реакции подшипников на ведущем валу, если окружная сила Ft = 3265,3H; радиальная сила Fr =1227,8Н; осевая сила  Fa = 751H; расстояние от оси вала-шестерни до оси подшипника l1 =82мм;  диаметр шестерни d1 = 66,55 мм;

Рисунок 5. Расчетная схема подшипников на ведущем валу

Решение

1. Освобождаемся от связей, заменяем их реакциями, составляем расчетную схему (рис.5)

2. Выбираем оси координат и определяем точки вращения

3. Составляем таблицу 1 проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо оси

Таблица 1. Проекции сил на ось координат и моментов сил относительно оси.

| Силы | (M1 =0 | (M2 =0 | (Fix=0 | (Fiу=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rх1 |  |  | Rх1 |  |
| Rу1 |  | -Rу1·2l1 |  | -Rу1 |
| Fr | -Fr·l1 | Fr·l1 |  | Fr |
| Fa | Fa·d1/2 | Fa·d1/2 |  |  |
| Ft |  |  | Ft/2 |  |
| Rх2 |  |  | Rх2 |  |
| Rу2 | Rу2·2l1 |  |  | -Rу2 |

4. На основании таблицы 1 составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.

-Fr·l1+ Fa·d1/2 + Rу2·2l1=0

-Rу1·2l1+ Fr·l1+ Fa·d1/2 =0

Rх1+ Ft/2+ Rх2=0

-Rу1+ Fr - Rу2 =0

Из 1-го уравнения находим Rу2

Ry2 ===461,53 Н

Из 2-го уравнения находим Rу1

Ry1 = = =766,27Н

Из 3-го уравнения находим Rх1; Rх2

Rx1 =  Rx2 = Ft / 2 = 3265,3 / 2 = 1632,65H;

Проверка:

Ry1 +Ry2 – Fr = 766,27+461,53 -1227,8 = 0.

2. Рассчитываем реакции подшипников на ведомом валу, если окружная сила Ft = 3265,3H; радиальная сила Fr =1227,8Н; осевая сила  Fa = 751H; расстояние от оси вала-шестерни до оси подшипника l2 =97,5мм;  диаметр колеса d2= 333,45 мм;

Рисунок 6. Расчетная схема подшипников на ведомом валу

Решение

1. Освобождаемся от связей, заменяем их реакциями, составляем расчетную схему (рис.6).

2. Выбираем оси координат и определяем точки вращения

3. Составляем таблицу проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо оси.

Таблица 2. Проекции сил на ось координат и моментов сил относительно оси.

| Силы | (M3 =0 | (M4 =0 | (Fix=0 | (Fiу=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rх3 |  |  | Rх3 |  |
| Rу3 |  | Rу3·2l2 |  | Rу3 |
| Fr | Fr·l2 | -Fr·l2 |  | -Fr |
| Fa | Fa·d2/2 | Fa·d2/2 |  |  |
| Ft |  |  | -Ft/2 |  |
| Rх4 |  |  | Rх4 |  |
| Rу4 | Rу4·2l2 |  |  | -Rу4 |

4. На основании таблицы 2 составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.

Fr·l2+ Fa·d2/2 + Rу4·2l2=0

Rу3·2l2 - Fr·l2+ Fa·d2/2 =0

Rх3 - Ft/2+ Rх4=0

Rу3- Fr - Rу4 =0

Из 1-го уравнения находим Rу4

Ry4 ===  -1256,1Н

Из 2-го уравнения находим Rу3

Ry3 ===  -28,2Н

Из 3-го уравнения находим Rх3; Rх4

Rx3 =  Rx4 = Ft / 2 = -3265,3 / 2 = 1632,65H;

Проверка:

Ry3 -Ry4 - Fr = -28,2 – (-1256)  –1227,8 = 0.

5.Задания для выполнения работы

Определить реакции подшипников на ведомом (ведущем) валу редуктора.

Исходные данные взять из таблицы 3.

Таблица 3.  Исходные данные

| вариант | № схемы | Ft, Н | Fr, Н | Fa, Н | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2 , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3245,8 | 1228,4 | 772,3 | 43,21 | 324,57 | 34,1 | 87,5 |
| 2 | 2 | 3116,7 | 1204,8 | 680,8 | 34,82 | 357,65 | 45,2 | 88,9 |
| 3 | 1 | 3145,8 | 1198,8 | 690,8 | 65,84 | 321,45 | 67,4 | 86,7 |
| 4 | 2 | 3405,1 | 1400,3 | 699,4 | 46,91 | 320,18 | 45,3 | 85,3 |
| 5 | 1 | 3345,6 | 1293,2 | 701,5 | 45,67 | 310,55 | 68,2 | 89,4 |
| 6 | 2 | 3301,9 | 1324,2 | 732,4 | 56,85 | 320,60 | 56,4 | 78,6 |
| 7 | 1 | 3264,5 | 1198,4 | 734,8 | 34,12 | 308,34 | 54,2 | 76,9 |
| 8 | 2 | 2999,8 | 1200,6 | 756,4 | 45,25 | 306,34 | 43,6 | 77,5 |
| 9 | 1 | 3046,1 | 1229,7 | 785,9 | 67,46 | 324,65 | 57,2 | 73,4 |
| 10 | 2 | 3096,2 | 1300,2 | 756,4 | 45,36 | 345,54 | 43,2 | 67,8 |
| 11 | 1 | 3301,9 | 1320,3 | 785,3 | 68,24 | 378,32 | 34,8 | 66,7 |
| 12 | 2 | 3405,1 | 1290,7 | 743,2 | 56,43 | 288,90 | 65,8 | 65,4 |
| 13 | 1 | 3245,8 | 1228,4 | 712,9 | 54,24 | 294,56 | 46,9 | 60,3 |
| 14 | 2 | 3145,8 | 1204,8 | 730,5 | 43,65 | 304,68 | 45,6 | 56,9 |
| 15 | 1 | 3345,6 | 1198,8 | 712,6 | 57,24 | 308,78 | 34,5 | 78,5 |
| 16 | 2 | 3264,5 | 1400,3 | 772,3 | 43,21 | 324,57 | 34,1 | 87,5 |
| 17 | 1 | 3046,1 | 1293,2 | 680,8 | 34,82 | 357,65 | 45,2 | 88,9 |
| 18 | 2 | 3301,9 | 1324,2 | 690,8 | 65,84 | 321,45 | 67,4 | 86,7 |
| 19 | 1 | 3405,1 | 1198,4 | 699,4 | 46,91 | 320,18 | 45,3 | 85,3 |
| 20 | 2 | 3220,8 | 1200,6 | 701,5 | 45,67 | 310,55 | 68,2 | 89,4 |
| 21 | 1 | 2999,8 | 1229,7 | 732,4 | 56,85 | 320,60 | 56,4 | 78,6 |
| 22 | 2 | 3220,8 | 1300,2 | 734,8 | 34,12 | 308,34 | 54,2 | 76,9 |
| 23 | 1 | 3345,6 | 1320,3 | 756,4 | 45,25 | 306,34 | 43,6 | 77,5 |
| 24 | 2 | 3046,1 | 1290,7 | 785,9 | 67,46 | 324,65 | 57,2 | 73,4 |
| 25 | 1 | 3264,5 | 1245,3 | 756,4 | 45,36 | 345,54 | 43,2 | 67,8 |
| 26 | 2 | 2999,8 | 1267,4 | 785,3 | 68,24 | 378,32 | 34,8 | 66,7 |
| 27 | 1 | 3046,1 | 1229,0 | 743,2 | 56,43 | 288,90 | 65,8 | 65,4 |
| 28 | 2 | 3405,1 | 1243,5 | 712,9 | 54,24 | 294,56 | 46,9 | 60,3 |
| 29 | 1 | 3245,8 | 1246,7 | 730,5 | 43,65 | 304,68 | 45,6 | 56,9 |
| 30 | 2 | 3096,2 | 1289,4 | 712,6 | 57,24 | 308,78 | 34,5 | 78,5 |

Расчетная схема  №1

Расчетная схема  №2

6. Контрольные вопросы:

1. Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы сходящихся сил.

2.Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы произвольно расположенных сил.

3. Запишите систему уравнений равновесия пространственной системы.

7. Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

Практическая работа №7

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОЩАДИ СЛОЖНЫХ ФИГУР

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать  центр тяжести простых и сложных фигур.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

Для решения задач плоской системы параллельных сил и определения координат центра тяжести плоской фигуры сложной конфигурации применяем следующую методику:

- Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади.

- В каждой элементарной площади определяем центр тяжести

- Выбираем оси координат

- Относительно этих осей координат определяем координаты центра тяжести каждой элементарной площади

- Составив уравнения, решаем задачу по определению центра тяжести сложной фигуры.

6.  При решении задач необходимо помнить, если фигура имеет вырез, то в уравнениях для Xc Yc Sx Sy   площадь выреза ставится со знаком «минус»

Сведения о координатах центра тяжести простейших фигур

- Квадрат                                                                    5.Круг

А=πR2

А=а2

Пример.  Определить центр тяжести (Xc  Yc) площади сложной фигуры (рис.1)

Рисунок 1.

Рисунок. 1

Решение.

- Разбиваем сложную фигура на простые фигуры, присваиваем индексы простых фигур:

- прямоугольник (достраиваем треугольник) – С1 (Х1,Y1);

- треугольник - С2 (Х2,Y2);

- круг - С3 (Х3,Y3).

- Назначаем оси координат X; Y

- Определяем центры тяжести  и площадь простых фигур.

С1 (Х1= 57/2=28,5 мм; Y1 =25/2 = 12,5мм); А1= а·b=57·25=1425мм2;

С2 (Х2=57- (57 - 43)/3=52,3 мм; Y2 =25 - (25-16)/3 = 22мм; А2= (а·b)/2 = 13·9=117мм2;

С3 (Х3= 7,76 мм; Y3 =12,85мм; А3=π·d/4= 3,14 ·10/4 = 7,85мм2).

- Определяем центр тяжести  всей  фигуры

- На рисунке обозначаем  координаты  (Х1,2,3, У1,2,3) центров тяжести и центры тяжести (С1,2,3) простых фигур.

- На рисунке обозначаем  координаты  (Х с, Ус) центра тяжести и центр тяжести (С)  сложной фигуры.

Пример обозначений на рисунке 2.

Рисунок 2.

5.Задания для выполнения работы

Определить центр тяжести площади сложной фигуры (Xc  Yc). Данные для решения выбрать по таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные

| Вариант | рисунок | а, мм | b, мм | c, мм | D, мм | l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 40 | 70 | - | 20 | 15 |
| 2 | 2 | 60 | 40 | - | - | 30 |
| 3 | 3 | 40 | 70 | - | - | 40 |
| 4 | 4 | 60 | - | - | 20 | 15 |
| 5 | 6 | 50 | 50 | - | 20 | - |
| 6 | 1 | 80 | 140 | - | 40 | 30 |
| 7 | 2 | 90 | 60 | - | - | 45 |
| 8 | 3 | 80 | 140 | - | - | 80 |
| 9 | 4 | 120 | - | - | 40 | 30 |
| 10 | 5 | 60 | 40 | 10 | - | 10 |
| 11 | 6 | 100 | 100 | - | 40 | - |
| 12 | 1 | 120 | 210 | - | 60 | 45 |
| 13 | 2 | 180 | 120 | - | - | 90 |

продолжение таблицы 1.

| 14 | 3 | 160 | 280 | - | - | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 240 | - | - | 80 | 60 |
| 16 | 5 | 120 | 80 | 20 | - | 20 |
| 17 | 6 | 200 | 200 | - | 80 | - |
| 18 | 1 | 60 | 105 | - | 30 | 22 |
| 19 | 2 | 135 | 90 | - | - | 65 |
| 20 | 3 | 240 | 420 | - | - | 240 |
| 21 | 4 | 360 | - | - | 120 | 90 |
| 22 | 5 | 30 | 20 | 5 | - | 5 |
| 23 | 6 | 50 | 50 | - | 20 | - |
| 24 | 1 | 30 | 54 | - | 15 | 20 |
| 25 | 2 | 260 | 180 | - | - | 130 |
| 26 | 3 | 120 | 210 | - | - | 120 |
| 27 | 4 | 180 | - | - | 60 | 45 |
| 28 | 5 | 240 | 160 | 40 | - | 40 |
| 29 | 6 | 25 | 25 | - | 10 | - |

| Рисунок 1 | Рисунок 3 | Рисунок 5 |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 2 | Рисунок 4 | Рисунок 6 |

- Контрольные вопросы:

1.   О чем гласит теорема Вариньона?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения центра тяжести площади фигуры?

- Запишите уравнение Вариньона для равнодействующей системы параллельных сил.

- Литература:

1.Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

Практическая работа №8

2часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЕЧЕНИЙ, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ СОРТАМЕНТА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать  центр тяжести сечений, составленных из сортамента.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

Для решения задач плоской системы параллельных сил и определения координат центра тяжести плоской фигуры сложной конфигурации, применяем следующую методику:

1. Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади.

2. В каждой элементарной площади определяем центр тяжести

3.Выбираем оси координат

4.Относительно этих осей координат определяем координаты центра тяжести каждой элементарной площади

5.Составив уравнения, решаем задачу по определению центра тяжести сложной фигуры.

6.При решении задач необходимо помнить, если фигура имеет вырез, то в уравнениях для Xc Yc Sx Sy   площадь выреза ставится со знаком «-»

Для решения задач нужно иметь ввиду, что любой стандартный профиль (двутавр, швеллер, уголок) для всего сечения является простой фигурой. Положение центра тяжести и геометрические характеристики стандартных профилей приведены в стандартных таблицах (см. прил.).

Пример. Определить положение центра тяжести заданного поперечного сечения, составленного  из приваренных друг к другу  двутавра №18,  швеллера №18 и полосы 20х2 относительно оси x и y.

Решение

  - Разбиваем сложную фигуру на простые фигуры и присваиваем индекс.

- полоса 20х2

- двутавр №18

- швеллер №18

2. Определяем площадь сечения полосы А1=20х2=40см2 .

3. По ГОСТ 8239-72 определяем размеры  двутавра  №18 (Приложения А,Б,В)

h2 =180мм; b2= 90мм;   s2=5,1мм; t2= 8,1мм;  A2=23,4см2;  Jx2 = 1290см4; Jy2=82,6см4

4. По ГОСТ 8240-72 определяем размеры  швеллера №18

h3 =180мм; b3= 70мм;   s3=5,1мм; t3= 8,7мм;  A3=20,7см2;  Jx3 = 1090см4; Jy3=86,0см4; zo=1,94см.

5. Выбираем оси координат Хо,Уо

6. Определяем центр тяжести простых фигур (С1; С2 ,С3)

С1(х1=0; y1=1см)

С2(x2=0; y2=b1 + h2 /2= 2+180/2=92cм)

С3(х3=0; y3= b1 + h2 + Zo  =2+180+1,94=183,94cм)

7.Определяем центр тяжести сложного сечения.

Сделаем подстановку в основные уравнения

= 71,1см.

- На рисунке обозначаем:

-  координаты простых фигур и общей фигуры;

- центры тяжести каждой простой фигуры и общий центр тяжести.

5.Задания для выполнения работы

Определить положение центра тяжести заданного поперечного сечения, составленного из приваренных друг к другу прокатных профилей и полосы размерами а и  δ. Данные для решения задачи выбрать по таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные.

| вариант | рисунок | № швеллера | № двутавра | № уголка | полоса | вариант | рисунок | № швеллера | № двутавра | № уголка | полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а, мм | δ, мм |  |  |  |  |  | а, мм | δ, мм |
| 1 | 1 | 18 | - | - | 180 | 5 | 16 | 16 | - | - | 12 | 300 | 20 |
| 2 | 2 | 16 | - | - | 200 | 6 | 17 | 17 | 24 | - | 10 | 300 | 20 |
| 3 | 3 | - | 20 | - | 200 | 5 | 18 | 18 | 24 | - | - | 240 | 20 |
| 4 | 4 | 20 | - | 9 | 220 | 6 | 19 | 1 | 8 | - | - | 90 | 6 |
| 5 | 5 | 22 | - | 10 | 240 | 7 | 20 | 2 | 10 | - | - | 70 | 12 |
| 6 | 6 | - | 22 | 10 | 220 | 8 | 21 | 3 | - | 20 | - | 120 | 20 |
| 7 | 7 | 24 | 24 | - | 220 | 9 | 22 | 4 | 14 | - | 7 | 130 | 15 |
| 8 | 8 | - | 24 | 11 | 240 | 6 | 23 | 5 | 16 | - | 5 | 80 | 12 |

продолжение таблицы 1

| 9 | 9 | 27 | 27 | - | 240 | 10 | 24 | 6 | - | 36 | 8 | 200 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 30 | 30 | - | 260 | 6 | 25 | 7 | 18 | 40 | - | 190 | 8 |
| 11 | 11 | 18 | 22 | 5 | - | - | 26 | 8 | - | 16 | 20 | 250 | 10 |
| 12 | 12 | 30 | 20 | - | 400 | 12 | 27 | 9 | 36 | 10 | - | 280 | 6 |
| 13 | 13 | 22 | - | 7 | 300 | 10 | 28 | 10 | 40 | 10 | - | 240 | 6 |
| 14 | 14 | - | 30 | 8 | 280 | 8 | 29 | 11 | 10 | 12 | 4 | - | - |
| 15 | 15 | 18 | - | - | 220 | 6 | 30 | 12 | 12 | 22 | - | 300 | 10 |

| Рисунок 1 | Рисунок 7 | Рисунок13 |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 2 | Рисунок 8 | Рисунок14 |
| Рисунок 3 | Рисунок 9 | Рисунок15 |
| Рисунок 4 | Рисунок 10 | Рисунок16 |
| Рисунок 5 | Рисунок 11 | Рисунок17 |
| Рисунок 6 | Рисунок 12 | Рисунок18 |

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

- Контрольные вопросы:

1.О чем гласит теорема Вариньона?

2.Опишите методику нахождения центра тяжести фигуры, составленной из сортамента.

3.Запишите уравнение Вариньона для равнодействующей системы параллельных сил.

- Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2008.

Практическая работа №9

2часа

РАСЧЕТ ДИАМЕТРА СТЕРЖНЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  рассчитывать  и выбирать диаметр стержня круглого сечения.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Все напряжения делятся на 2 группы:

I . Напряжения по направлению:

- σ (сигма) – нормальное напряжение (рис.1, 2)– направлено перпендикулярно сечению, рассматривается в деформации растяжения, сжатия, изгибов (продольных, поперечных)

Рисунок 1                                         Рисунок 2

2. ( (тay)- касательное напряжение (рис.2) – направлено по касательной к сечению, рассматривается в деформации кручения, сдвига и сложном виде деформации.

3. (po) – общее напряжение (рис.3), находится по теореме Пифагора

II.  Напряжения по величине

1. Рабочее напряжение – напряжение, которое возникает внутри конструкции под действием приложенных сил (рис.4).

Рисунок 4

2. Допустимое напряжение – напряжение, которое определяется по диаграмме испытания материалов и при котором конструкция работает долговечно. Величина рабочего напряжения должна быть меньше допустимого(табличного).

[]-допустимое нормальное напряжение

[]-допустимое касательное напряжение

3.Предельное напряжение – напряжение, при котором конструкция разрушается.

- предельное нормальное напряжение

- предельное касательное напряжение

В задаче необходимо подобрать размер поперечного сечения стержня.  Для решения задачи рекомендуется следующая последовательность:

- освободить балку от связей, заменив их реакциями связей;

- составить уравнение равновесия и определить реакцию стержня, удерживающего балку в равновесии;
-  из условия прочности определить площадь поперечного сечения стержня;

- определить диаметр стержня.

Пример. Для стержня, удерживающего балку в равновесии (рис.5), подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М=16кН, сила F=20кН на  участках  а=1,5м,  b=0,5м.

| Дано: [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа, М=16кН, F=20кН , а=1,5м, b=0,5м. Подобрать размер круглого сечения |  |
| --- | --- |

Рисунок 5

Решение.

1. Освобождаемся от связей,  заменяем их реакциями, составляем расчетную схему (рис.6).

Рисунок 6. Расчетная схема

2. Определяем усилие в стержне СD- продольную силу Nс, препятствующую деформации стержня. Для этого составляем уравнение равновесия =0.

-М+ Nс sin 30 (a+b) – F ·а=0

Nс  = (М + F ·а) / sin 30 (a+b) = (16 + 20·1,5)/0,5 (1,5+0,5) = 46кН.

Реакция связи направлена  в сторону деформации, то стержень СD подвергается деформации растяжения.

3. Из условия прочности на растяжение подбираем диаметр стержня

;  А ( Nс /  [σ]р, для круга А= (d2 /4, отсюда

(d2 = 4Nс / [σ]р ;  d =  =

Принимаем d = 20мм.

Для обеспечения прочности принимаем диаметр стержня 20мм.

5.Задания для выполнения работы

Для стержня, удерживающего балку в равновесии, подобрать размер круглого сечения из условия прочности. Для материала стержня (сталь Ст5) принять:  [σ]р = 160МПа, [σ]с = 120МПа – допускаемы напряжения на растяжение и сжатие. На балку действуют внешний момент М, сила F на  участках  а,  b. Данные для решения задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F, кН | М, кН·м | b, м | а, м |  |  | F, кН | М, кН·м | b, м | а, м |
| 1 | 1 | 10 | 12 | 0,6 | 0,4 | 19 | 1 | 28 | 20 | 0,5 | 0,4 |
| 2 | 2 | 11 | 12 | 1,3 | 0,2 | 20 | 2 | 26 | 17 | 0,8 | 0,3 |
| 3 | 3 | 12 | 12 | 1,3 | 0,3 | 21 | 3 | 20 | 14 | 0,8 | 0,4 |
| 4 | 4 | 13 | 11 | 1,4 | 0,3 | 22 | 4 | 13 | 14 | 1,5 | 0,5 |
| 5 | 5 | 20 | 16 | 0,9 | 0,4 | 23 | 5 | 18 | 16 | 1 | 0,6 |

продолжение таблицы 1

| 6 | 6 | 15 | 14 | 1,1 | 0,4 | 24 | 6 | 22 | 18 | 0,7 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | 16 | 13 | 1,2 | 0,5 | 25 | 7 | 14 | 10 | 1,2 | 0,2 |
| 8 | 8 | 22 | 17 | 0,8 | 0,5 | 26 | 8 | 10 | 12 | 0,7 | 0,8 |
| 9 | 9 | 28 | 20 | 0,5 | 0,5 | 27 | 9 | 12 | 18 | 1,5 | 0,4 |
| 10 | 10 | 16 | 14 | 1,1 | 0,6 | 28 | 10 | 24 | 19 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | 1 | 32 | 15 | 0,9 | 0,3 | 29 | 1 | 29 | 23 | 0,5 | 0,4 |
| 12 | 2 | 29 | 20 | 1,1 | 0,2 | 30 | 2 | 23 | 25 | 0,9 | 0,3 |
| 13 | 3 | 10 | 11 | 1,4 | 0,4 | 31 | 3 | 20 | 12 | 0,9 | 0,4 |
| 14 | 4 | 18 | 15 | 1 | 0,3 | 32 | 4 | 18 | 10,5 | 0,2 | 0,5 |
| 15 | 5 | 18 | 15 | 1 | 0,4 | 33 | 5 | 26 | 13 | 0,5 | 0,6 |
| 16 | 6 | 24 | 18 | 0,7 | 0,5 | 34 | 6 | 14 | 11 | 0,6 | 0,4 |
| 17 | 7 | 12 | 10 | 1,6 | 0,6 | 35 | 7 | 22 | 12 | 0,3 | 0,2 |
| 18 | 8 | 21 | 20 | 0,5 | 0,5 | 36 | 8 | 12 | 14 | 0,4 | 0,4 |

6. Контрольные вопросы:

1.Поясните, в чем заключается метод РОЗУ?

2.Перечислите виды напряжений.

3.Правило знаков нахождения продольной силы.

4.Напишите формулу нахождения нормального напряжения.

7. Литература:

1.Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №10

2часа

РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  проводить расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

| Рисунок 1.Растяжение (сжатие) бруса | l-первоначальная длина l1-конечная длина после растяжения Δl=l1-l – абсолютное удаление |
| --- | --- |

- относительное удлинение, продольная деформация   (1)

Закон Гука                                                                                 (2)

Е (МПа)  - модуль упругости 1-ого рода – характеризует свойство материала. Чем тверже материал, тем выше модуль упругости.

Метод сечений

Метод сечений – основной метод в сопромате, с помощью которого определяются внутренние силовые факторы (ВСФ), схема представлена в таблице 1.

Таблица 1. Метод РОЗУ

| Силы действующие на плоскость | Рассеченная плоскость | Обозначения | Уравнения равновесия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р – рассекаем О – отбрасываем З – заменяем У – составляем уравнение равновесия N (Н) – продольная сила рассматривается при деформации растяжения и сжатия. Q (H) – поперечная сила – деформация поперечного изгиба |  |

Условие прочности при деформации растяжения или сжатия

(3)

На основании данного условия прочности решаются 3 задачи:

- Проверочный расчет. Надо определить σраб

(4)

Проверочный расчет – рабочий расчет.

- Проектный расчет. Определяются размеры конструкций. В нашей формуле они характеризуются площадью А.

(5)

- Определение допустимой нагрузки. Определяются N – внутренние силы.

(6)

Пример. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1;F2;F3 (рис.2). Площади поперечных сечений А1=2см; А2=4см. Проверить прочность бруса. Определить перемещение (l свободного конца бруса.  Для материала бруса (сталь 3) принять: допускаемое напряжение на растяжение [σ р] = 160МПа; допускаемое напряжение на сжатие  [σс] = 120МПа; длина участка l1= l2= 0,6мм; модуль упругости E=2·105 МПа

Рисунок 2.

Решение

1.  Разделим брус на участки, границы которых определяются сечениями, где изменяется площадь поперечного сечения или приложены внешние нагрузки.

2. Определяем продольные силы, нормальные напряжения и относительное удлинение (укорочение) каждого участка.

I Участок

II Участок

III Участок

VI  Участок

- Строим эпюры продольных сил и напряжений (рис.2)

Рисунок 2. Эпюры поперечных сил и напряжений.

Вывод: Наибольшее расчетное напряжение на участке 1и составляет σ =-40 МПа, что меньше допускаемого напряжения на сжатие  [σс] = 120МПа. Брус можно сжать на  33,3%. Укорочение  бруса возможно = -0,12-0,6-0,3+0,15 = -0,6мм

5.Задания для выполнения работы

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1;F2;F3. Площади поперечных сечений А1; А2. Проверить прочность бруса. Определить перемещение (l свободного конца бруса.  Для материала бруса (сталь 3) принять: допускаемое напряжение на растяжение [σ р] = 160МПа; допускаемое напряжение на сжатие  [σс] = 120МПа; модуль упругости E=2·105 МПа.  Исходные данные  для решения задачи приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные.

| Вариант | Рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
|  |  | F1, кН | F2, кН | F3, кН | А1, см | А2, см | а, м |
| 1 | 1 | 12 | 18 | 34 | 1,0 | 1,8 | 0,2 |
| 2 | 2 | 23 | 35 | 12 | 1,5 | 1,9 | 0,3 |
| 3 | 3 | 22 | 34 | 18 | 1,6 | 2,1 | 0,4 |
| 4 | 4 | 14 | 26 | 35 | 1,2 | 1,9 | 0,6 |
| 5 | 5 | 16 | 40 | 34 | 1,6 | 1,8 | 0,9 |
| 6 | 6 | 26 | 24 | 26 | 1,3 | 1,5 | 1 |
| 7 | 7 | 28 | 18 | 40 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| 8 | 8 | 32 | 10 | 24 | 2 | 3,2 | 0,8 |
| 9 | 9 | 34 | 12 | 18 | 2,1 | 3,0 | 0,2 |
| 10 | 10 | 12 | 23 | 35 | 2 | 2,5 | 0,3 |
| 11 | 11 | 18 | 22 | 34 | 1,8 | 2,2 | 0,4 |
| 12 | 12 | 35 | 14 | 26 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| 13 | 13 | 34 | 16 | 40 | 1,6 | 2,6 | 0,2 |
| 14 | 14 | 26 | 26 | 24 | 1,2 | 2,8 | 0,3 |
| 15 | 15 | 40 | 28 | 18 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| 16 | 16 | 24 | 32 | 12 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| 17 | 17 | 18 | 40 | 23 | 2,1 | 2,9 | 0,9 |
| 18 | 18 | 16 | 24 | 22 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| 19 | 1 | 24 | 18 | 14 | 1,0 | 1,9 | 0,2 |
| 20 | 2 | 25 | 12 | 16 | 2,5 | 2,8 | 0,3 |
| 21 | 3 | 34 | 23 | 26 | 2,4 | 2,5 | 0,4 |
| 22 | 4 | 36 | 22 | 28 | 1,9 | 2,6 | 0,6 |
| 23 | 5 | 40 | 14 | 32 | 2,6 | 3,2 | 0,9 |
| 24 | 6 | 38 | 16 | 10 | 2,8 | 3,0 | 0,1 |
| 25 | 7 | 20 | 10 | 14 | 1,8 | 2,9 | 0,5 |

- Контрольные вопросы:

1.Поясните, абсолютное удлинение (укорочение).

2. Поясните, относительное  удлинение (укорочение).

3. Условие прочности при деформации растяжения или сжатия

4. Правило знаков нахождения продольной силы.

- Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

Практическая работа №11

2часа

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться строить эпюры крутящих моментов.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Деформация кручения

Касательное напряжение  и угол сдвига связаны пропорциональностью (рис.1), то есть законом Гука:

| τ = G·γ (1) τ – касательное напряжение МПа G – модуль сдвига МПа γ - угол сдвига (2) | Рисунок 1. |
| --- | --- |

Е – модуль упругости (МПа)

G – модуль сдвига (МПа)

μ  - коэффициент поперечной деформации.

Для стали μ = 0,25  G=0,4  Е=0,4 *2*105 = 8*105мПа

Методика построения эпюр Мкр:

1.Рассекаем вал на участки по расположению шкивов

2.Выбираем базовую ось, расположенную перпендикулярно оси вала.

3.С помощью метода РОЗУ на каждом участке определяем величину крутящего момента.

При равномерном вращении вала сумма всех  внешних моментов на валу равна нулю.

Пример. Для заданного круглого бруса (рис.2) диаметром d=70мм, нагруженного парами сил с моментами М1=900Нм, М2=1500НМ, М3=300НМ при а=0,9м,  построить эпюру крутящих моментов и проверить жесткость бруса. Для материала бруса (сталь 5) принять модуль сдвига G=8·104 МПа, допускаемый угол закручивания [(0] =0,02 рад/м.

Рисунок 2.

Решение.

1. Разбиваем брус на три участка.

2. Определяем крутящие моменты на каждом участке.

Мкр1 = М1 =900 Нм

Мкр2 = М1 - М2 = 900  - 1500 = - 600Нм

Мкр3 = М1 - М2  + М3 = 900  - 1500 +300 = - 300Нм

По полученным данным строим эпюру крутящих моментов Мкр (рис.3).

3. Определяем полярный момент  инерции сечения

Jр= (d4 / 32 = 3,14 · 70 / 32 = 235,6 ·104 мм4

4. Определяем углы закручивания соответствующих участков вала

(1 = Мкр1 ·а / G · Jp = 900 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = 0,0045 рад.

(2 = Мкр2 ·а / G· Jp = - 600 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = - 0,003 рад.

(3 = Мкр3 ·а / G · Jp = - 300 · 103 · 900 / 8 ·104 · 235,6 ·104  мм4  = - 0,0015 рад.

5. Определяем углы закручивания сечений

(К = 0, т.к. в точке К брус жестко закреплен.

(Д = (К +(3 = - 0,0015 рад.

(В = (Д +(2 = - 0,0015 рад – 0,003рад = - 0,0045 рад.

(А = (В +(1 = - 0,0045 рад + 0,0045рад =  0.

По полученным данным строим эпюру углов закручивания (рис.3).

Рисунок 3. Эпюры крутящих моментов и углов закручивания.

Из эпюры видно, что максимальный угол закручивания, возникает в сечении В. Для этого сечения, определяем относительный угол закручивания.

(0max < [(0],   [(0] =0,02 рад/м.

(0max = (В / (DK+DB)= - 0,0045 рад / 1,8 = 0,0025 рад/м.

0,0025 рад/м.  < [0,02 рад/м].

Вывод: Жесткость бруса обеспечена при заданной схеме нагружения и размерах бруса.

5.Задания для выполнения работы

Для заданного круглого бруса диаметром d=80мм, нагруженного парами сил с моментами М1, М2, М3 при а,  построить эпюру крутящих моментов и проверить жесткость бруса. Для материала бруса (сталь 5) принять модуль сдвига G=8·104 МПа, допускаемый угол закручивания [(0] =0,02 рад/м. Исходные данные в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные.

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м | а, м |  |  | М1, кН·м | М2, кН·м | М3, кН·м | а, м |
| 1 | 1 | 100 | 120 | 600 | 0,4 | 19 | 1 | 280 | 200 | 630 | 0,4 |
| 2 | 2 | 110 | 120 | 500 | 0,2 | 20 | 2 | 260 | 170 | 400 | 0,3 |
| 3 | 3 | 120 | 120 | 520 | 0,3 | 21 | 3 | 200 | 140 | 250 | 0,4 |
| 4 | 4 | 130 | 110 | 630 | 0,3 | 22 | 4 | 130 | 140 | 450 | 0,5 |
| 5 | 5 | 200 | 160 | 400 | 0,4 | 23 | 5 | 180 | 160 | 420 | 0,6 |
| 6 | 6 | 150 | 140 | 250 | 0,4 | 24 | 6 | 220 | 180 | 620 | 0,4 |
| 7 | 7 | 160 | 130 | 450 | 0,5 | 25 | 7 | 140 | 100 | 480 | 0,2 |
| 8 | 8 | 220 | 170 | 420 | 0,5 | 26 | 8 | 100 | 120 | 350 | 0,8 |
| 9 | 9 | 280 | 200 | 620 | 0,5 | 27 | 9 | 120 | 180 | 450 | 0,4 |
| 10 | 10 | 160 | 140 | 480 | 0,6 | 28 | 10 | 240 | 190 | 560 | 0,6 |
| 11 | 1 | 320 | 150 | 350 | 0,3 | 29 | 1 | 290 | 230 | 420 | 0,4 |
| 12 | 2 | 290 | 200 | 450 | 0,2 | 30 | 2 | 230 | 250 | 450 | 0,3 |
| 13 | 3 | 100 | 110 | 560 | 0,4 | 31 | 3 | 200 | 120 | 410 | 0,4 |
| 14 | 4 | 180 | 150 | 100 | 0,3 | 32 | 4 | 180 | 105 | 200 | 0,5 |
| 15 | 5 | 180 | 150 | 100 | 0,4 | 33 | 5 | 260 | 130 | 250 | 0,6 |
| 16 | 6 | 240 | 180 | 007 | 0,5 | 34 | 6 | 140 | 110 | 520 | 0,4 |
| 17 | 7 | 120 | 100 | 106 | 0,6 | 35 | 7 | 220 | 120 | 560 | 0,2 |
| 18 | 8 | 210 | 200 | 500 | 0,5 | 36 | 8 | 120 | 140 | 500 | 0,4 |

6.Контрольные вопросы:

1.Поясните, модуль закручивания.

2. Напишите формулу нахождения крутящего момента

3. Опишите методику  построения эпюр крутящих моментов.

7.Литература:

- Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

- Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

- Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

- Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №12

2часа

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛА РАБОТАЮЩЕГО НА КРУЧЕНИЕ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  проводить проектный расчет вала работающего на кручение.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Эпюры крутящих  моментов

При деформации кручения возникает внутренний силовой фактор Мкр – крутящий момент [н*м].      (1)

- мощность, Вт

- угловая скорость,

- частота вращения,

Величина крутящего момента влияет на диаметр вала.

Мкр равен алгебраической сумме вращающихся моментов, приложенных относительно сечения, при этом знак вращающегося момента определяется при рассмотрении его направления вращения со стороны сечения.

Пример.  Для стального вала (рис.1) определить из условия прочности требуемые диаметры каждого участка и углы закручивания этих участков. Угловую скорость вала принять ω = 100 рад/сек, допустимое напряжение [τ] = 30 МПа, модуль упругости сдвига Е = 0,8 * Па; длина участков дана в сантиметрах.

Рисунок 1.

Решение.

Вал вращается с постоянной угловой скоростью, следовательно, система вращающих моментов уравновешена, мощность подводимая к валу без учёта потерь на трение, равна сумме мощностей, снимаемых с вала.

Определяем вращающие моменты на шкивах:

В пределах одного участка значение крутящего момента сохраняется постоянным. Определяем крутящие моменты на каждом участке и строим эпюру крутящих моментов.

1.

2.

3.

Из условия прочности диаметры  валов определяем по формуле

;    (2)          d=    (3)

На первом участке:

,

На втором участке:

На третьем  участке:

Вычислим полярные моменты инерции сечений вала:

Углы закручивания соответствующих участков вала:

Строим эпюры крутящих моментов и углов закручивания.

Вывод: Для стального вала   необходимо,  чтобы диаметры валов были равны d1 = 23,8мм, d2 = 32,4мм, d3 =25,7мм. В этом случае   условие прочности соблюдается.

5.Задания для выполнения работы

Для стального вала определить из условия прочности требуемые диаметры каждого участка и углы закручивания этих участков. Угловую скорость вала принять ω = 100 рад/сек, допустимое напряжение [τ] = 30 МПа, модуль упругости сдвига Е = 0,8 ·1011Па; длина участков дана в сантиметрах.  Исходные данные в таблице 1. Принять Р2=0,5Р1; Р3=0,3Р1; Р4=0,2Р1.

Таблица 1. Исходные данные.

| Вариант | Рисунок | Р1, кВт | Вариант | Рисунок | Р1, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12 | 16 | 1 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | 17 | 2 | 15 |
| 3 | 8 | 14 | 18 | 3 | 14 |
| 4 | 7 | 18 | 19 | 4 | 18 |
| 5 | 6 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 6 | 5 | 22 | 21 | 6 | 22 |
| 7 | 4 | 24 | 22 | 7 | 24 |
| 8 | 3 | 25 | 23 | 8 | 25 |
| 9 | 2 | 28 | 24 | 9 | 28 |
| 10 | 1 | 30 | 25 | 10 | 30 |
| 11 | 10 | 32 | 26 | 1 | 32 |
| 12 | 9 | 24 | 27 | 2 | 24 |
| 13 | 8 | 23 | 28 | 3 | 23 |
| 14 | 7 | 18 | 29 | 4 | 18 |
| 15 | 6 | 19 | 30 | 5 | 19 |

| Рисунок 1 | Рисунок 6 |
| --- | --- |
| Рисунок 2 | Рисунок 7 |
| Рисунок 3 | Рисунок 8 |
| Рисунок 4 | Рисунок 9 |
| Рисунок 5 | Рисунок 10 |

6.Контрольные вопросы:

1.Поясните, модуль закручивания.

2. Напишите формулу нахождения крутящего момента

3. Опишите методику  построения эпюр крутящих моментов.

4. В чем заключается проектный расчет вала?

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №13

2часа

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА ЗАДЕЛКИ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  строить  эпюры поперечных сил и изгибающего момента заделки консольной балки.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Правило знаков при построении эпюр поперечной силы и изгибающих моментов

Q (Н) – поперечная сила

Мн (нм) – изгибающий момент

1. Правило знаков для Q

Q – поперечная сила, равна сумме всех сил, приложенных относительно сечения.

Поперечная сила положительна, если внешняя сила действует относительно сечения справо – вниз и слево – вверх (как бы по часовой стрелке).

Поперечная сила отрицательна, если внешняя сила действует относительно сечения справа вверх и слева вниз (как бы против часовой стрелки)

2. Правило знаков для Ми

Изгибающий момент равен сумме внешних моментов, приложенных относительно сечения.

Ми положителен, если под действием внешних сил балка изгибается выпуклостью вниз.

Ми отрицателен, если под действием внешней силы балка изгибается выпуклостью вверх.

Методика построения эпюр Q и Ми.

- Разбиваем балку на участки по расположению внешних нагрузок:

F – сосредоточенная сила,  М – внешний момент

- Выбираем базовые оси для Q и Ми.

- С помощью метода РОЗУ на каждом участке определяем значение Q и Ми.

- В соответствующем масштабе строим эпюры Q и Ми.

Пример 1. Построить эпюры Q и Ми от сосредоточенной силы

-6кН

-6кН

Вывод 1: Эпюра Q от сосредоточенной силы представляет собой прямую, параллельную базовой оси.

Вывод 2: Эпюра Q на линии действия сосредоточенной силы имеет скачок равный этой силе.

Вывод 3: Эпюра Ми от сосредоточенной силы представляет собой прямую, расположенную под углом к базовой оси.

Пример 2. Построить эпюры Q и Ми от внешнего момента.

При действии внешнего момента балка испытывает чистый изгиб.

Вывод 1: Эпюра Q от внешнего момента равна 0.

Вывод 2: Эпюра Ми от внешнего момента – прямая, параллельна базовой оси.

Вывод 3: Эпюра Ми от внешнего момента на линии приложения этого момента имеет скачок, равный этому внешнему моменту.

Пример 3. Построение эпюры Q и Ми от равномерно – распределенной нагрузки.

Вывод 1: Эпюра Q от равномерно – распределенной нагрузки представляет собой прямую, расположенную под углом к базовой оси.

Вывод 2: Эпюра Ми от равномерно – распределенной нагрузки представляет собой параболу, расположенную выпуклостью к направлению нагрузки.

5. Задания для выполнения работы

Для консольной балки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой  интенсивности g, силой F и парой сил с моментом М,  построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.   Исходные данные выбрать в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F, кН | М, кН·м | g, кН/м | а, м |  |  | F, кН | М, кН·м | g, кН/м | а, м |
| 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 0,2 | 19 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0,8 |
| 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 0,2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 14 | 0,7 |
| 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 0,3 | 21 | 1 | 11 | 8 | 20 | 0,9 |
| 4 | 4 | 13 | 6 | 13 | 0,3 | 22 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1,1 |
| 5 | 5 | 14 | 7 | 14 | 0,4 | 23 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1,2 |
| 6 | 6 | 15 | 7 | 15 | 0,4 | 24 | 4 | 14 | 8 | 10 | 1,3 |
| 7 | 7 | 16 | 6 | 16 | 0,5 | 25 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1,4 |
| 8 | 8 | 17 | 5 | 17 | 0,5 | 26 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0,5 |
| 9 | 9 | 18 | 4 | 8 | 0,5 | 27 | 7 | 15 | 6 | 3 | 0,6 |
| 10 | 10 | 19 | 3 | 9 | 0,6 | 28 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0,7 |
| 11 | 1 | 18 | 4 | 8 | 0,3 | 29 | 9 | 12 | 4 | 10 | 0,8 |
| 12 | 2 | 20 | 5 | 20 | 0,2 | 30 | 10 | 18 | 5 | 28 | 0,9 |
| 13 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0,4 | 31 | 1 | 21 | 6 | 11 | 0,9 |
| 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0,3 | 32 | 2 | 20 | 7 | 12 | 2 |
| 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,4 | 33 | 3 | 12 | 7 | 13 | 1,1 |
| 16 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0,5 | 34 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1,2 |
| 17 | 7 | 18 | 4 | 18 | 0,6 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1,3 |
| 18 | 8 | 21 | 6 | 21 | 0,5 | 36 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1,4 |

6.Контрольные вопросы:

1. Правило знаков для нахождения поперечной силы, Q.

2. Правило знаков для нахождения изгибающего момента, Ми.

3. Методика  построения эпюр поперечной силы и изгибающего момента.

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

Практическая работа №14

2часа

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА  В ДВУХОПОРНОЙ БАЛКЕ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  строить  эпюры поперечных сил и изгибающего момента в двухопорной балке.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Пример. Для двух опорной балки (рис.1), нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой  интенсивности q, силой F и парой сил с моментом М, определить реакции и построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Рисунок 1.

Решение

- Освобождаемся от связей, заменяя их реакциями (Ra, Rb), определяем точки вращения (А, В).

- Назначаем оси координат Х, У.

- Составляем таблицу проекций сил на ось координат и моментов сил относительно какой-либо точки.

| Силы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RА | 0 | 12RA | RA |
| RB | -12RB | 0 | RB |
| F | 2F | -10F | -F |
| N | 9N | -3N | -N |

- На основании таблицы составляем уравнения равновесия  и решаем относительно неизвестных.  Выполняем проверку  по 3–ему уравнению.

- Разбиваем балку на участки, на каждом участке делаем сечение и определяем поперечную силу и изгибающий момент в характерных точках сечения балки.

По полученным данным строим эпюры Q и Mи (рис.2).

Рисунок 2. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

5.Задания для выполнения работы

Для двух опорной балки, нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой  интенсивности q, силой F и парой сил с моментом М, определить реакции и построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.   Исходные данные выбрать в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F, кН | М, кН·м | g, кН/м | а, м |  |  | F, кН | М, кН·м | g, кН/м | а, м |
| 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 0,2 | 19 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0,8 |
| 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 0,2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 14 | 0,7 |
| 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 0,3 | 21 | 1 | 11 | 8 | 20 | 0,9 |
| 4 | 4 | 13 | 6 | 13 | 0,3 | 22 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1,1 |
| 5 | 5 | 14 | 7 | 14 | 0,4 | 23 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1,2 |
| 6 | 6 | 15 | 7 | 15 | 0,4 | 24 | 4 | 14 | 8 | 10 | 1,3 |
| 7 | 7 | 16 | 6 | 16 | 0,5 | 25 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1,4 |
| 8 | 8 | 17 | 5 | 17 | 0,5 | 26 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0,5 |
| 9 | 9 | 18 | 4 | 8 | 0,5 | 27 | 7 | 15 | 6 | 3 | 0,6 |
| 10 | 10 | 19 | 3 | 9 | 0,6 | 28 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0,7 |
| 11 | 1 | 18 | 4 | 8 | 0,3 | 29 | 9 | 12 | 4 | 10 | 0,8 |
| 12 | 2 | 20 | 5 | 20 | 0,2 | 30 | 10 | 18 | 5 | 28 | 0,9 |
| 13 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0,4 | 31 | 1 | 21 | 6 | 11 | 0,9 |
| 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0,3 | 32 | 2 | 20 | 7 | 12 | 2 |
| 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,4 | 33 | 3 | 12 | 7 | 13 | 1,1 |
| 16 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0,5 | 34 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1,2 |
| 17 | 7 | 18 | 4 | 18 | 0,6 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1,3 |
| 18 | 8 | 21 | 6 | 21 | 0,5 | 36 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1,4 |

6.Контрольные вопросы:

1.Дайте определение эпюре.

2. Поясните, равномерно распределенная нагрузка.

3. Опишите методику построения эпюр поперечной силы.

4. Опишите методику построения эпюр изгибающего момента.

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №15

2часа

РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  проводить расчеты на устойчивость сжатых стержней.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 2).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

При увеличении сжимающихся сил, прямолинейная форма равновесия стержня может оказаться неустойчивой и стержень выпучится, ось его искривится. Это явление носит название продольного изгиба. Наибольшее значение сжимающей силы, до достижения которой прямолинейная форма равновесия стержня является устойчивой, называют критической силой.

При Fсж < Fкр стержень работает на сжатие.

При Fсж = Fкр стержень работает на сжатие и изгиб.

Даже при небольшом превышении значения критической силы, прогибы стержня нарастают чрезмерно быстро, конструкция разрушается или получает большие дефекты. Критическая сила F – разрушающая нагрузка, Fсж должна быть в несколько раз меньше Fкр.

(1)         E – модуль продольной упругости

Значение коэффициента приведения длины

Таблица1-  Коэффициенты, характеризующие механические свойства материала бруса.

| Материал стержня | а, МПа | b, МПа | (,пред |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь15, сталь2 | 259 | 0,685 | 105 |
| Сталь 3 | 304 | 1,12 | 100 |
| Сталь 30, сталь 5 | 343 | 1,13 | 92 |
| Дерево | 28,8 | 0,19 | 75 |
| Чугун | 762 | 11,8 | 80 |

Напряжения, возникающие при продольном изгибе.

А-площадь  Fкр-кр.сила     (2)

Пример. Проверить на устойчивость стойку из стали ст3., если допускаемый запас устойчивости [n]у =3,5. Длина стойки L=4м, сжимающая сила F=100кН, размеры сечения: a=200мм, c=100мм, d=50мм.

|  | Дано: [n]у =3,5; L=4м; F=100кН; a=200мм; c=100мм; d=50мм Проверить на устойчивость стойку. |
| --- | --- |

Решение.

1. Определяем геометрические характеристики сечения

А=А1 -А2

А1 = а·с =200·100 = 20 000 мм2 – площадь прямоугольника;

А2 = (·d2 /4 = 3,14 ·252 / 4 = 1963 мм2 – площадь отверстия.

А= 20 000 – 1963 = 18037 мм2 –площадь сечения.

2. Определяем полярный момент инерции.

J min = Jx = Jx1  -J x2

Jx1  =  а·с3 / 12 = 200 ·1000000/12=16,7  · 106 мм 4 – момент инерции прямоугольника

J x2 =(·d4 / 64= 3,14 · 625 · 10 / 64 = 0,3 · 106 мм4 - момент инерции отверстия

J min = Jx1  -J x2 = 106 ·(16,7-0,3)= 16,4 · 106 мм4

3. Определяем минимальный радиус инерции сечения, а затем определяем гибкость стержня.

i min = = 30,2 мм

(= µ·L / i min = 0,7 ·4000/30,2 = 92,7.

4. Сравниваем полученное значение гибкости с предельным и выбираем формулу для расчета критической силы.

Для заданной марки материала стойки  (пред = 100.

( < (пред, 92,7 <100 , следовательно, критическую силу  определяем по формуле Эйлера

;

Fкр = (3,142 ·2 ·105·164 ·106) / (0,7 ·4000)2 = 1313 ·103 Н

5.Определяем запас устойчивости стойки

nу = Fкр / F = 1313/1000=13,13.

nу >[n]у ; 13,13 >3,5, следовательно устойчивость стойки обеспечена, но она недогружена более чем в три раза.

5.Задания для выполнения работы

Стержень высотой h сжимается силой F. Проверить устойчивость стержня,  если допускаемый запас устойчивости [n]у =3,5. Исходные данные выбрать в таблице 2.

Таблица 2- Исходные данные

| вариант | рисунок | Исходные данные | вариант | рисунок | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | F, кН | h, м | а, м |  |  | материал | F, кН | h, м | а, м |
| 1 | 11 | Ст 3 | 60 | 2,5 | --- | 19 | 9 | Ст 2 | 60 | 7,2 | 230 |
| 2 | 12 | Ст 5 | 65 | 3,5 | 40 | 20 | 10 | Сталь30 | 75 | 6,6 | 260 |
| 3 | 13 | Ст 3 | 80 | 2,8 | 40 | 21 | 1 | Ст 3 | 320 | 2,2 | 60 |
| 4 | 14 | Ст 2 | 60 | 2,4 | --- | 22 | 2 | Ст 3 | 340 | 2,1 | 48 |
| 5 | 1 | Чугун | 130 | 2,0 | 60 | 23 | 3 | Ст 5 | 360 | 2,3 | 60 |

продолжение таблицы 2

| 6 | 15 | Чугун | 80 | 4,5 | --- | 24 | 4 | Ст 5 | 380 | 2,4 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16 | Ст 5 | 250 | 3,5 | 70 | 25 | 5 | Сталь15 | 420 | 2,5 | 75 |
| 8 | 2 | Ст 3 | 62 | 4,2 | 90 | 26 | 17 | Сталь15 | 440 | 2,6 | --- |
| 9 | 17 | Чугун | 120 | 5,0 | --- | 27 | 7 | Сталь30 | 460 | 2,9 | 130 |
| 10 | 18 | Чугун | 92 | 2,6 | 40 | 28 | 8 | Сталь30 | 430 | 3,4 | 60 |
| 11 | 5 | Сталь15 | 100 | 3,8 | 50 | 29 | 9 | Чугун | 500 | 4,1 | 230 |
| 12 | 12 | Сталь30 | 120 | 4,7 | 60 | 30 | 10 | Ст 3 | 100 | 2,8 | 260 |
| 13 | 13 | Дерево | 130 | 6,0 | 50 | 31 | 11 | Дерево | 120 | 1,8 | --- |
| 14 | 15 | Ст 5 | 140 | 6,2 | --- | 32 | 12 | Сталь15 | 210 | 2,7 | 50 |
| 15 | 11 | Сталь15 | 76 | 6,8 | --- | 33 | 13 | Ст 2 | 240 | 2,9 | 60 |
| 16 | 8 | Дерево | 75 | 7,0 | 80 | 34 | 14 | Ст 5 | 230 | 2,6 | --- |
| 17 | 16 | Дерево | 80 | 7,1 | 80 | 35 | 15 | Чугун | 60 | 2,8 | --- |
| 18 | 8 | Сталь15 | 85 | 7,2 | 160 | 36 | 18 | Ст 2 | 75 | 2,5 | 50 |

6.Контрольные вопросы:

1. Когда возникает критическая сила?

2. Поясните, продольный прогиб.

3. От чего зависит значение коэффициента приведения длины?

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4.Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008

Практическая работа №16

2часа

РАСЧЕТЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  проводить расчеты траектории движения твердого тела.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Для задания движения точки применяют один из следующих спопобов:1-естественный; 2- координатный; 3-векторный. При решении задач очень важно, соблюдать следующую последовательность:

  - Установить способ задания движения точки и вид  движения

  - Наметить путь решения исходя из данных условий задачи

  - Уравнения движения решать относительно неизвестных.

Для установления способа задания движения точки и вида  движения при координатном способе необходимо найти траекторию и закон движения точки по ней, а также скорость и ускорение x=ct2; y=bt.

Для установления способа задания движения точки и вида  движения при естественном способе задания движения необходимо найти при t=2с полное ускорение точки, которая движется по дуге окружности  радиусом  r по закону s=ct2.

Пример. Диск радиусом r =2м вращается вокруг неподвижной оси (Рис. ) согласно уравнению φ=25t+5t3 (φ- в радианах, t-в секундах). На ободе диска перемещается точка М. Определить абсолютные скорость и ускорение точки поверхности диска в момент времени t1 , t2

| Дано: r =2м; φ=25t+5t3; t1 =0; t2=2с. Определить v, a? |  |
| --- | --- |

Решение.

Для определения скорости и ускорения точки необходимо знать угловую скорость и ускорение диска.

- Уравнение изменения угловой скорости диска.

ω=dφ/dt=d(25t+5t3)/dt= 25+15t2.

- Уравнение изменения углового ускорения диска.

ε= dφ/dt=d(25t+15t2)=30t.

- Определим угловую скорость и угловое ускорение диска в момент времени t1 =0;  t2=2с:

ω1 =25t+15t21=25 рад/с;

ω2 =25t+15t22=25+15·22 =85 рад/с;

ε1 =30t1=0;

ε2 =30t2=30·2=60 рад/с.

- Определим скорость точки поверхности диска в указанные моменты времени:

υ1 = ω1 · r =25 · 2= 50м/с;

υ2 = ω2 · r =85 · 2= 170м/с.

- Определим нормальное и касательное ускорения точки поверхности диска в момент времени t1 =0;  t2=2с:

аn1 = ω12 · r =252 · 2= 1,25·103 м/с2 ;

аn2 = ω22 · r =852 · 2= 14,5·103 м/с2 ;

аt1= ε1· r =0;

аt2= ε2· r =60· 2=120 м/с2.

- Определяем ускорение точки

a1 =1,25·103 м/с2;

a2 =14,5·103 м/с2.

5.Задания для выполнения работы

Диск радиусом r  вращается вокруг неподвижной оси согласно уравнению φ=f(t). На ободе диска перемещается точка М. Определить абсолютные скорость и ускорение точки поверхности диска в момент времени t1 , t2 . Исходные данные выбрать в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные

| вариант | r, м | φ, рад | t1,с | t2,с | вариант | r, м | φ, рад | t1,с | t2,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 5t2 +15t3 | 1 | 4,5 | 16 | 3,5 | 14t2 +3t3 | 1,5 | 7 |
| 2 | 0,4 | 4t2 +15t3 | 2 | 5,6 | 17 | 2,5 | 12t +3t4 | 1,4 | 5 |
| 3 | 1 | 14t2 +3t3 | 1 | 4,3 | 18 | 4 | 4t2 +15t3 | 2,5 | 4 |
| 4 | 1,2 | 12t +3t4 | 4 | 6,5 | 19 | 4,5 | 8t5 +2t2 | 3,5 | 5 |
| 5 | 1,5 | 8t5 +2t2 | 3 | 11 | 20 | 0,4 | 6t5 +2t2 | 4,5 | 6 |
| 6 | 0,5 | 4t2 +15t3 | 2 | 7 | 21 | 0,6 | 6t2 +2t3 | 2 | 4,5 |
| 7 | 2 | 6t5 +2t2 | 1,5 | 5 | 22 | 0,8 | 5t2 +15t3 | 1 | 5,6 |

продолжение таблицы 1

| 8 | 0,4 | 8t5 +2t2 | 1,4 | 4 | 23 | 3 | 12t +3t4 | 2 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0,6 | 12t +3t4 | 2,5 | 5 | 24 | 1,2 | 6t5 +2t2 | 1 | 6,5 |
| 10 | 0,8 | 14t2 +3t3 | 3,5 | 6 | 25 | 1,5 | 6t2 +2t3 | 4 | 11 |
| 11 | 3 | 6t2 +2t3 | 4,5 | 9 | 26 | 0,5 | 14t2 +3t3 | 3 | 6,5 |
| 12 | 3,5 | 6t5 +2t2 | 2 | 3,5 | 27 | 2 | 8t5 +2t2 | 2 | 7,5 |
| 13 | 2,5 | 5t2 +15t3 | 1 | 4,5 | 28 | 0,2 | 6t2 +2t3 | 1,5 | 5 |
| 14 | 4 | 6t5 +2t2 | 3 | 6,5 | 29 | 0,4 | 4t2 +15t3 | 1,5 | 6 |
| 15 | 4,5 | 8t5 +2t2 | 4 | 7,5 | 30 | 1 | 25t+5t3 | 2,5 | 9 |

6.Контрольные вопросы:

1. Перечислите способы задания движения точки.

2. Поясните, в чем заключается каждый способ задания движения точки.

3. Опишите последовательность решения задачи для нахождения движения точки.

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

Практическая работа №17

2часа

РАСЧЕТЫ ВЕЛИЧИНЫ СИЛЫ, ПРИВОДЯЩЕЙ В ДВИЖЕНИЕ  ТЕЛО

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  проводить расчеты величины силы, приводящей в движение тело.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 1).

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить задание по методике представленной ниже.

4.3. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

За простейшее материальное тело в механике принимают материальную точку. Для свободной материальной точки задачами динамики являются следующие:

- Зная закон движения точки, определить действующую на нее силу.

- Зная действующие на точку  силы, определить закон движения точки.

Если на свободную точку действует только одна сила Р, то основной закон динамики выражается векторным уравнением                             Р=ma               (1)

Ускорение точки найдем по формуле               a=dv/dt                        (2)

Скорость точки                       v=ds/dt                                                      (3)

Пример. Тело массой m =2 кг движется по гладкой горизонтальной поверхности согласно уравнению s=2t3 (s - в метрах, t - в секундах). Определить силу Р в конце второй секунды после начала движения.

|  | Дано: m =2 кг s=2t3 t =2с Определить Р |
| --- | --- |

Рис.1- Силы, действующие на тело.

Решение.

Тело движется по прямой. Следовательно, и сила, действующая на точку, направлена по этой прямой. Силы, действующие на тело, показаны на рис.1: mg – сила тяжести тела, N- реакция поверхности,  P- искомая сила.

Очевидно,  что Р=ma .

Определим      ускорение тела в конце второй секунды по формулам 2,3.

Для нахождения скорости продифференцируем уравнение движения    и получим 6t2.

Для нахождения ускорения также продифференцируем  уравнение движения    скорости и получим 12t.

Найдем ускорение  точки в конце 2 секунды

аt=2  =12 ·2=24 м/с2.

Тогда  Р=ma = 2·24= 48 кг ·м/с = 48Н.

5.Задания для выполнения работы

Тело массой m  движется по гладкой горизонтальной поверхности согласно уравнению  (s - в метрах, t - в секундах). Определить силу Р в время t секунды после начала движения.

Таблица 1. Исходные данные

| вариант | m, кг | S, мм | t,с | вариант | m, кг | S, мм | t,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 25t3 | 4,5 | 16 | 3,5 | 3t6 | 7 |
| 2 | 4 | 15t3 | 5,6 | 17 | 2,5 | 23t4 | 5 |
| 3 | 13 | 13t4 | 4,3 | 18 | 4 | 5t7 | 4 |
| 4 | 12 | 3t4 | 6,5 | 19 | 4,5 | 8t5 | 5 |
| 5 | 15 | 8t5 | 11 | 20 | 4 | 6t5 | 6 |
| 6 | 5 | 15t5 | 7 | 21 | 6 | 6t2 | 4,5 |
| 7 | 2 | 6t5 | 5 | 22 | 8 | 15t3 | 5,6 |
| 8 | 4 | 8t5 | 4 | 23 | 3 | 3t4 | 4,3 |
| 9 | 6 | 3t4 | 5 | 24 | 12 | 6t5 | 6,5 |
| 10 | 8 | 13t3 | 6 | 25 | 15 | 6t5 | 11 |
| 11 | 3 | 6t2 | 9 | 26 | 5 | 13t3 | 6,5 |
| 12 | 3,5 | 6t5 | 3,5 | 27 | 2 | 8t5 | 7,5 |
| 13 | 2,5 | 15t3 | 4,5 | 28 | 2 | 6t4 | 5 |
| 14 | 4 | 6t5 | 6,5 | 29 | 4 | 15t3 | 6 |
| 15 | 4,5 | 8t5 | 7,5 | 30 | 11 | 5t3 | 9 |

6.Контрольные вопросы:

1. Назовите основные задачи динамики.

2. Напишите формулу нахождения ускорения.

3. Дайте определение материальной точки.

7.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2.Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3.Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

Практическая работа №18

2часа

РАСЧЕТ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРИВОДА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться  составлять кинематическую схему привода;  рассчитывать  многоступенчатый привод.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Схему привода вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить кинематическую схему привода.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (номер вала, угловую скорость, вращающий момент на валах,  мощность и обороты двигателя).

4.4. Проведите расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Вычертите таблицу 4 в тетрадь и занесите полученные результаты.

4.6. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.7. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Умение читать кинематические схемы является неотъемлемой частью каждого специалиста и является основополагающим при выполнении конструкторских работ. Без этого невозможен практически ни один расчет, в том числе и кинематический расчет электромеханического привода. Основные обозначения кинематических схем механических передач приведены в таблице №2.

Привод представляет собой двигатель и передаточный механизм, который, в свою очередь, может состоять из нескольких передач, и служит для передачи энергии от двигателя к рабочему звену. Кинематический расчет привода включает в себя определение угловых скоростей валов привода, определение мощностей и крутящих моментов на валах. Каждая ступень привода имеет свое передаточное отношение. Передаточное отношение привода в целом определяется произведением передаточных отношений всех ступеней, образующих передаточный механизм:

Uобщ =  U1 · U2 ….· Un ,    (1)

где  Uобщ - общее передаточное отношение;

Un - передаточные отношения ступеней.

Частные передаточные отношения можно определить по формуле

U =  ,          (2)

где  ω1 – угловая скорость ведущего звена передачи;

ω2 – угловая скорость ведомого звена передачи.

При расчетах угловая скорость ведомого звена заранее не известна, но известно передаточное отношение механизма, тогда преобразуя формулу,  полечим зависимость для определения угловой скорости  ω2:

ω2 = .        (3)

Значение передаточного отношения передачи в этом случае следует определять по известным геометрическим параметрам. Так, например, для зубчатой и цепной передачи передаточное отношение можно определить, зная числа зубьев звеньев передачи:

U =  ,       (4)

где  z1 – число зубьев ведущего звена;

z2 – число зубьев ведомого звена.

Для ременной или фрикционной передачи:

U = ,         (5)

где  D1 – диаметр ведущего звена;

D2 – диаметр ведомого звена.

| При передаче энергии в результате несовершенности элементов механизма, а также из-за трения в передачах, происходят небольшие потери энергии, которые характеризуются коэффициентом полезного действия КПД. При этом результирующий КПД привода будет являться произведением всех частных КПД элементов, составляющих привод: | Таблица №1 Значение КПД механических передач. Тип передачи η Муфта соединительная 0,98 Зубчатая закрытая передача 0,96 - 0,98 Зубчатая открытая передача 0,95 - 0,96 Червячная передача 0,7 - 0,9 Ременная передача 0,94 - 0,96 Цепная передача 0,92 - 0,95 Подшипники качения 0,99 - 0,995 |
| --- | --- |

η общ = η 1 · η 2 · η 3 ·…. η n   ,               (6)

где  η общ - КПД привода;

η n   -  КПД элементов привода.

Значения КПД некоторых передач приведен в таблице №1. таким образом, зная частные значения КПД, можно определить мощности на валах привода. При этом мощность на последующем валу будет ниже на величину КПД элементов, участвующих в передаче энергии:

Р2 =Р1· η1,   (7)

где  Р1 – мощность на ведущем валу;

Р2 – мощность на ведомом валу.

Еще одной важной характеристикой любой механической передачи является крутящий момент на ее валах. Значение этого момента можно определить по формуле:

Т = ,       (8)

где  Р – мощность на валу , кВт;

ω – угловая скорость вала, рад/с;

Т – крутящий момент на валу, Нм.

Кинематический  и силовой расчеты механического привода являются базовыми. Полученные данные используются в дальнейшем для расчета передач, составляющих привод.

Таблица 2-   Элементы кинематических схем

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Электродвигатель |  |
| Муфта соединительная |  |
| Цилиндрическая передача |  |

продолжение таблицы 2

| Коническая передача |  |
| --- | --- |
| Червячная передача |  |
| Ременная передача |  |
| Цепная передача |  |
| Подшипники качения |  |

5.Задания для выполнения работы

Для привода рабочей машины, состоящей из трех ступеней, составить кинематическую схему привода и определить угловые скорости и вращающие моменты на валах с учетом коэффициента полезного действия. Исходные данные взять из   таблицы 3.

Таблица 3- Исходные данные.

| вариант | Рдв, кВт | nдв, об/мин | I ступень (ременная) | II ступень | III ступень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 , мм | D2 , мм | Тип | z1 | z2 | Тип | z1 | z2 |
| 1 | 0,8 | 1500 | 100 | 180 | цилиндрическая | 25 | 106 | коническая | 13 | 35 |
| 2 | 1,4 |  |  |  |  | 24 | 112 |  | 15 | 35 |
| 3 | 2,7 |  |  |  |  | 20 | 110 |  | 17 | 40 |
| 4 | 4,5 |  |  |  |  | 32 | 160 |  | 17 | 40 |
| 5 | 6,4 |  | 125 |  |  | 27 | 100 |  | 19 | 45 |
| 6 | 7,6 | 1200 |  |  |  | 28 | 180 |  | 22 | 54 |
| 7 | 1,6 |  |  |  |  | 26 | 160 | цилиндрическая | 25 | 112 |
| 8 | 8,2 |  |  |  |  | 30 | 200 |  | 20 | 110 |
| 9 | 3,0 |  | 140 | 200 | червячная | 1 | 32 |  | 24 | 120 |
| 10 | 0,9 |  |  |  |  | 2 | 40 |  | 27 | 180 |
| 11 | 4,8 | 3000 |  |  |  | 4 | 128 |  | 21 | 160 |
| 12 | 6,8 |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 30 | 210 |
| 13 | 3,4 |  | 160 |  |  | 1 | 24 |  | 32 | 200 |
| 14 | 7,7 |  |  |  |  | 2 | 28 |  | 28 | 180 |
| 15 | 1,8 |  |  |  |  | 2 | 40 |  | 32 | 210 |
| 16 | 5,0 | 1000 |  |  |  | 1 | 40 |  | 27 | 160 |
| 17 | 8,5 |  | 180 | 280 |  | 4 | 128 |  | 22 | 40 |
| 18 | 3,8 |  |  |  |  | 1 | 26 |  | 22 | 40 |
| 19 | 1,0 |  |  |  | коническая | 19 | 50 |  | 21 | 41 |

продолжение таблицы 3

| 20 | 7,8 |  |  |  |  | 21 | 54 |  | 21 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5,4 | 750 | 200 |  |  | 23 | 60 |  | 20 | 50 |
| 22 | 9,3 |  |  |  |  | 19 | 48 |  | 19 | 50 |
| 23 | 2,0 |  |  |  |  | 17 | 46 |  | 22 | 70 |
| 24 | 10,0 |  |  |  |  | 21 | 56 |  | 21 | 70 |
| 25 | 4,0 |  | 120 | 220 | червячная | 4 | 64 |  | 23 | 64 |
| 26 | 5,7 | 1500 |  |  |  | 2 | 16 |  | 18 | 54 |
| 27 | 1,1 |  |  |  |  | 2 | 18 |  | 15 | 54 |
| 28 | 7,0 |  |  |  |  | 1 | 16 | коническая | 21 | 184 |
| 29 | 2,3 |  | 150 |  |  | 4 | 40 |  | 22 | 80 |
| 30 | 8,0 |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 22 | 45 |
| 31 | 4,2 | 1000 |  |  | цилиндрическая | 21 | 120 |  | 21 | 54 |
| 32 | 6,1 |  |  |  |  | 23 | 83 |  | 23 | 60 |
| 33 | 1,2 |  | 190 | 450 |  | 18 | 60 |  | 23 | 84 |
| 34 | 7,2 |  |  |  |  | 25 | 64 |  | 19 | 80 |
| 35 | 2,5 |  |  |  |  | 28 | 100 |  | 19 | 64 |
| 36 | 6,2 | 900 |  |  |  | 24 | 52 |  | 20 | 56 |
| 37 | 3,3 |  | 300 |  |  | 30 | 82 |  | 20 | 54 |
| 38 | 2,4 |  |  |  |  | 21 | 110 |  | 17 | 40 |
| 39 | 7,5 |  |  |  |  | 25 | 62 |  | 19 | 42 |
| 40 | 6,0 |  |  |  |  | 19 | 58 |  | 17 | 45 |

Таблица 4 -   Результаты расчетов

| Параметр | Порядковый номер вала |
| --- | --- |
|  | Вал двигателя | I – ый вал | II –ый вал | III-ый вал |
| n, об/мин |  |  |  |  |
| ω, рад/с |  |  |  |  |
| Р, кВт |  |  |  |  |
| Т , Нм |  |  |  |  |

6.Контрольные вопросы:

1. Что такое кинематическая схема?

2. В каких единицах измеряется передаточное число?

3. Что определяет КПД передачи?

4. Как называется понижающая передача, чему равно передаточное число?

5. Как называется повышающая передача, чему равно передаточное число?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

Практическая работа №19

2часа

РАСЧЕТ ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться   рассчитывать  фрикционную передачу.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему передачи вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить схему передачи.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (диаметры ведущего и ведомого катков,  ширину катков, межосевое расстояние).

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Основными критериями работоспособности фрикционных передач являются усталостная прочность, которая зависит от величины сил трения между  катками.

Расчет фрикционной передачи выполняется как проектировочный, а затем проверочный расчет передачи на прочность.

Порядок расчета фрикционной передачи.

1.Проектировочный расчет.

1.1.  В зависимости от условий работы выбирают материал катков и по таблице 2 принимают  [σ] Н; Е.

1.2. По таблице 1 задают коэффициент трения f, после чего принимают коэффициент Кс- коэффициент запаса сцепления, вводится для пробуксовки от перегрузок в период пуска передачи: для силовых передач Кс=1,25…1,5; для передач приборов Кс=3…5.

1.3. Рассчитываем межосевое расстояние

aw= ,        (1)

1.4. Определяем геометрические размеры катков

Диаметр ведущего катка                             D1 =,            (2)

Диаметр ведомого катка                               D2 = D1 ·u,        (3)

Ширина обода катков b= aw ·,   -коэффициент ширина обода катка по межосевому расстоянию,  =0,2…0,4.                    (4)

Уточняем межосевое расстояние по формуле 5.        aw= ,      (5)

1.5. Определяем  силу нажатия                               Fr = ,        (6)

1.6. Проверка передачи по окружной скорости V<Vmax = 7…..10 м/с

V= ,                                                                  (7)

2. Проверочный расчет

Передачу проверяют на прочность по формуле Условие прочности       σН ≤ [σ] Н;

Расчетное контактное напряжение                 σН =       (8)

При этом следует иметь ввиду, что допускаемая недогрузка передачи не более 10%, перегрузка – не более 5%.

Таблица 1- Значения коэффициента трения f следующие:

| сочетание материалов | коэффициента трения, f |
| --- | --- |
| Сталь по стали (в масле) | 0,04…0,05 |
| Сталь по стали или чугуну (всухую) | 0,15…0,18 |
| Текстолит по чугуну или стали (всухую) | 0,30…0,35 |
| Металлокерамика по стали (всухую) | 0,30…0,35 |
| Сталь по бронзе (периодическое смазывание) | 0,08…0,10 |

Таблица 2- Допускаемые напряжения

| Материал | [σ] Н | Е |
| --- | --- | --- |
|  | МПа |
| Закаленная сталь (при хорошем смазывании) | 600-800 | 2,1·105 |
| Серый чугун марок СЧ10 до СЧ30 | 420-720 | 1,1·105 |
| Текстолит | 80-100 | 6 ·105 |

Пример. Рассчитать открытую цилиндрическую фрикционную передачу с гладкими катками по следующим данным: мощность на ведущем катке Р1=4,1 кВт; частота вращения n1=1000 об/мин; передаточное число u=3,27, материал катков сталь по стали всухую.

1.Проектировочный расчет.

1.1.  В зависимости от условий работы выбирают материал катков и по таблице 2 принимают  [σ] Н = 600МПа; Е=2,1·105.

1.2. По таблице 1 задаем коэффициент трения f=0,15; выбираем =0,3 , после чего принимаем коэффициент Кс=1,5.

1.3. Определяем момент на валу = 39Нм= 39·103  Нмм

рассчитываем межосевое расстояние   по формуле1

aw=  = 148мм,

1.4. Определяем геометрические размеры катков

Диаметр ведущего катка                  D1 == 69мм,       принимаем   D1 =70мм

Диаметр ведомого катка                   D2 = 69 ·3,27= 228мм,    принимаем D2 =230мм

Уточняем межосевое расстояние по формуле 5

aw=  150мм

Ширина обода ведомого катка b= 150·0,3 = 45мм,

ведущего b1= b+5 =45+5 =50мм

1.5. Определяем силу  нажатия

Fr = = 11    Н

1.6. Проверяем передачу по окружной скорости V<Vmax = 7…..10 м/с

V= = 3,6 м/с, что меньше Vmax = 7…..10 м/с

2. Проверочный расчет

Передачу проверяем на прочность по формуле

Условие прочности       σН ≤ [σ] Н;

Рассчитываем  контактное напряжение по формуле 8

σН =  =574МПа  <  [σ] Н = 600МПа

Вывод:  Недогрузка составляет 4,35%, что допустимо.

5.Задания для выполнения работы

Рассчитать открытую цилиндрическую фрикционную передачу с гладкими катками по следующим данным: мощность на ведущем катке Р1, частота вращения n1, передаточное число u, материал катков сталь по стали всухую. Исходные данные взять в таблице 3.

Таблица 3 - Исходные данные

| вариант | Р1, кВт | n1, об/мин | u | Материалы катков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 1500 | 1,8 | Сталь по стали (в масле) |
| 2 | 1,4 |  |  |  |
| 3 | 2,7 |  |  |  |
| 4 | 4,5 |  |  |  |
| 5 | 6,4 |  | 2,6 |  |
| 6 | 7,6 | 1200 |  |  |
| 7 | 1,6 |  |  |  |
| 8 | 8,2 |  |  |  |
| 9 | 3,0 |  | 3,5 | Сталь по бронзе (периодическое смазывание) |
| 10 | 0,9 |  |  |  |
| 11 | 4,8 | 3000 |  |  |
| 12 | 6,8 |  |  |  |
| 13 | 3,4 |  | 2,87 |  |
| 14 | 7,7 |  |  |  |
| 15 | 1,8 |  |  |  |
| 16 | 5,0 | 1000 |  |  |
| 17 | 8,5 |  | 3,8 | Текстолит по чугуну или стали (всухую) |
| 18 | 3,8 |  |  |  |
| 19 | 1,0 |  |  |  |
| 20 | 7,8 |  |  |  |
| 21 | 5,4 | 750 | 2,96 |  |
| 22 | 9,3 |  |  |  |
| 23 | 2,0 |  |  |  |
| 24 | 10,0 |  |  |  |
| 25 | 4,0 |  | 3,11 | Сталь по стали или чугуну (всухую) |
| 26 | 5,7 | 1500 |  |  |
| 27 | 1,1 |  |  |  |
| 28 | 7,0 |  |  |  |
| 29 | 2,3 |  | 2,7 |  |
| 30 | 8,0 |  |  |  |
| 31 | 4,2 | 1000 |  |  |

продолжение таблицы 3

| 32 | 6,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1,2 |  | 2 | Металлокерамика по стали (всухую) |
| 34 | 7,2 |  |  |  |
| 35 | 2,5 |  |  |  |
| 36 | 6,2 | 900 |  |  |
| 37 | 3,3 |  | 2,4 |  |
| 38 | 2,4 |  |  |  |
| 39 | 7,5 |  |  |  |
| 40 | 6,0 |  |  |  |

6.Контрольные вопросы:

1. Что такое фрикционная передача?

2. В каких единицах измеряется межосевое расстояние?

3. Дайте определение работоспособности фрикционной передачи?

4. Как называется понижающая передача, чему равно передаточное число?

5. Как называется повышающая передача, чему равно передаточное число?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

Практическая работа №20

2часа

РАСЧЕТ РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться   рассчитывать  ременную передачу.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему передачи вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить схему передачи.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (диаметры ведущего и ведомого шкивов,  межосевое расстояние).

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Основными критериями работоспособности ременных передач являются: тяговая способность, которая зависит от величины сил трения между ремнем и шкивом  и долговечность ремня, т.е. его способность сопротивляться усталостному разрушению.

Расчет ременной передачи по тяговой способности выполняется как проектный, а затем подобранный в результате расчета ремень проверяется на долговечность.

- Порядок расчета плоскоременной передачи.

  - Проектный расчет.

    - Определяем диаметр меньшего шкива (ведущего) и, полученное значение, округлить до ближайшего меньшего (табл.1).

d1= (1100….1300)·(мм),       (1)

где: P1(кВт)- мощность, передаваемая ведущим шкивом

n1 (об/мин)- частота вращения ведущего вала

Таблица 1 – Диаметры шкивов по ГОСТ 17383-73

40, 45, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315,

355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120

Определяем диаметр ведомого шкива с учетом скольжения. Полученное значение округляем до ближайшего (табл.1)               d2 = (1-ζ) · d1 ·u         (2)

где: u - передаточное число

ζ - коэффициент скольжения, ζ = 0,01…0,03, меньшее значение принимать при спокойной нагрузке.

    - Определяем окружную скорость ведущей ветви ремня

V1  = 0,5 · d1· ω1         (3)

где: ω1  -  угловая скорость ведущего шкива

    - Выбираем тип ремня в зависимости от V1

V1 при до 15 м/с прорезиненный тип В

V1 при до 20 м/с прорезиненный тип Б

V1 при до 30 м/с прорезиненный тип А

V1 при до 60 м/с пленочный

V1 при до 100 м/с синтетический тканевый

    - Определяем межосевое расстояние и округляем по стандарту к среднему значению (табл.2)

(d1+ d2) ≤ аw ≤ 2,5·(d1+ d2)         (4)

Таблица 2 – Межосевое расстояние по Ra40

| 1 ряд | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, и.д.*10 |
| --- | --- |
| 2 ряд | 224, 280, 355, 450, 560, 710, 900, 1120, 1400, 1800, 2240, 3550, и.д.*10 |

    - Определяем угол обхвата ремнем малого шкива

α1 = 180º -            (5)

Если  α1 < 150, необходимо увеличить межосевое расстояние аw

    - Определяем рабочую длину ремня

L = 2· аw + 0,5· π · (d1+ d2) +       (6)

    - Определяем общую длину ремня

L0 = L + ΔL               (7)

ΔL= 100…400 мм на сшивку ремня

    - Определяем толщину ремня

Для прорезных и синтетических ремней из соотношений:

d1/δ = 50 – для прорезиненного типа А

d1/δ = 45 – для прорезиненного типа Б

d1/δ = 40 – для прорезиненного типа В

d1/δ = 250 – для синтетического ремня

Для пленочного ремня по таблице 3

Таблица 3 – Толщина пленочного ремня

| δ,мм | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1,мм | 28 | 36 | 45 | 56 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 |

    - Определяем площадь поперечного сечения ремня

S = Ft / [σпп]        (8)

где: Ft - окружная сила (н)

Ft =                 (9)

[σпп] - допускаемое проектное напряжение

[σпп] = [σп] · Cα · Cv ·Co · Cp                        (10)

[σп] - допускаемое полезное напряжение

[σп]  = 2,3 МПа для ремня типа А

[σп]  = 2,28 МПа для ремня типа Б

[σп]  = 2,25 МПа для ремня типа В

[σп]  = 3 МПа для синтетического ремня

[σп]  = 2,6 МПа для пленочного ремня

Cα - коэффициент угла обхвата (табл.4)

Cv - скоростной коэффициент (табл.5)

Cp - коэффициент режима нагрузки (табл.6)

Co - коэффициент, учитывающий наклон линии центров передачи (табл.7)

Таблица 4- Значение коэффициента Cα

| α, град. | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cα | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

Таблица 5 – Значение коэффициента Cv

| V1, м/с | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv | 1,03 | 1,0 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |

Таблица 6 – Значение коэффициента

| Нагрузка | спокойная | Умеренные колебания | Значительные колебания | Ударная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cp | 1….0,85 | 0,9….0,8 | 0,8….0,7 | 0,7….0,6 |

Таблица 7 – Значение коэффициента

| Угол наклона линии центров | 0….60 | 60….80 | 80…90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Co | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

    - Определяем ширину ремня. Ширину ремня округлить до стандартного значения (табл. 8)

b = аw / δ      (11)

Таблица 8 – Ширина ремня

| Число прокладок | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина ремня, мм |
| 2 | ------------------ | 20…45 | ------------------- |
| 3 | ------------------ | --------------------- | 20…40 |
| 3…5 | 20….75 | --------------------- | 50…75 |
| 3…6 | 80…..100 | --------------------- | 80….100 |
| 4…6 | 125….250 | 150….250 | 125…250 |
| 4…8 | 250….350 | 250…..300 | 250….300 |
| Ширину ремня назначают из ряда: 20, 25, (30), 40, 50, (60), 63, (70), 71, (75), 80, (85), 90, 100, 112, 125, 160, 180, 200, 224, 250, 280, (300), 355, 400 |

  - Проверочный расчет.

Долговечность ремня характеризуется числом пробегов ремня за весь срок службы передачи

    - Определяем число пробегов ремня

N = V1 /L   (12)

Проверяем условие долговечности

N ≤ [N] , где допускаемое число пробегов для плоского ремня не должно превышать 15ед/с ([N]  = 15 ед/с)

2. Расчет клиноременной передачи

2.1. Проектный расчет

2.1.1. По графику (рисунок 1), в зависимости от мощности, передаваемой на ведущим валом (P1) и частоты вращения этого вала (n1) выбираем тип ремня и по ГОСТ 1284-86 (таблица 9) выбираем его размеры: b, h, A, d1min.

2.1.2. Определяем диаметры малого шкива (d1), увеличив табличное значение d1min на один-два номера по таблице 1.

2.1.3. Определяем диаметр ведущего шкива (d2) по формуле 2.

2.1.4. Определяем межосевое расстояние

2· (d1+ d2) ≤ аw ≤ [0,55·(d1+ d2)]+h                          (13)

аw по стандарту к среднему значению (табл.2)

2.1.5. Определяем  длину ремня  (L) по формуле 6. Полученное значение скорректировать по ГОСТ 1284-86 (таблица 10)

Рисунок 1- Тип ремня

Таблица 9 – Размеры ремня

|  | Тип ремня | Размеры сечения | S,мм² | L,м | d1min,мм | M1,Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b,мм | h,мм |  |  |  |  |
|  | А | 13 | 8 | 81 | 0,56…4 | 90 | 15…60 |
|  | Б | 17 | 10,5 | 138 | 0,8…6,3 | 125 | 50…150 |
|  | В | 22 | 13,5 | 230 | 1,8…1,0 | 200 | 120…600 |

Таблица 10 – Длина клиновых ремней по ГОСТ 1284-68

400; 450; 500; 560;630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000;

2240; 2500; 2800; 3150; 3555; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300;7100; 8000; 9000;

100004 11200; 12500; 14000; 16000; 18000; 20000мм

2.1.6.Определяем угол обхвата ремнем малого шкива по формуле ,  если α1<120, то необходимо увеличить межосевое расстояние передачи аw .

2.1.7. Определяем окружную скорость ведущего шкива V1 по формуле 3.

2.1.8. Определяем число ремней в передаче

Z = Ft / Fp   (14)

где: Ft  - окружная сила

Fp         - окружное усилие, передаваемое одним ремнем

Fp    =  (Fо  · Cα · C1 ·Cu )/ Cp           (15)

где: Fо  - номинальное окружное усилие, передаваемое одним ремнем (табл. 11)

Cα - коэффициент угла обхвата (табл.4)

C1 - коэффициент длины ремня (рисунок 2)

Cu - коэффициент передаточного числа (рисунок 3)

Cр – коэффициент режима нагрузки (таблица 6)

Таблица 11 -Значения номинального окружного усилия, Fо (Н)

| Тип ремня | d1, мм | Окружная скорость, V1 (м/с) до |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| О | 71 | 112 | 95 | 81 | 68 | 56 | - |
|  | 80 | 124 | 107 | 94 | 80 | 66 | - |
|  | 90 | 134 | 116 | 104 | 86 | 76 | 62 |
| А | 100 | 190 | 160 | 138 | 115 | 91 | - |
|  | 112 | 210 | 182 | 160 | 137 | 112 | 83 |
|  | 125 | 230 | 200 | 177 | 155 | 132 | 105 |
|  | 140 | 246 | 218 | 194 | 172 | 148 | 105 |
|  | 160 | 264 | 235 | 214 | 190 | 165 | 121 |
| Б | 140 | 322 | 270 | 230 | 191 | - | 138 |
|  | 160 | 366 | 315 | 275 | 236 | 196 | 149 |
|  | 180 | 402 | 351 | 310 | 272 | 230 | 148 |
|  | 200 | 430 | 379 | 338 | 300 | 257 | 212 |
|  | 224 | 452 | 405 | 363 | 325 | 282 | 271 |
| В | 224 | 630 | 535 | 463 | 393 | 318 | 235 |
|  | 250 | 696 | 602 | 530 | 460 | 384 | 302 |
|  | 280 | 756 | 663 | 590 | 520 | 444 | 383 |
|  | 315 | 814 | 719 | 647 | 558 | 500 | 416 |
|  | 355 | 864 | 770 | 700 | 630 | 550 | 470 |

Рисунок 2- Коэффициент длины ремня

Рисунок 3-Коэффициент передаточного числа

2.2. Проверочный расчет

2.2.1. Определяем число пробегов ремня по формуле 12.

    - Проверяем условие долговечности

N ≤ [N] , где допускаемое число пробегов для клиноременного  ремня не должно превышать 30ед/с ([N]  = 30 ед/с)

Пример. Рассчитать клиноременную передачу, работающую при спокойной нагрузке. Мощность ведущего вала P1= 8 кВт, частота вращения ведущего вала n1= 1240 об/мин, передаточное число передачи u= 3,5.

- Проектный расчет.

  - По графику 1  выбираем клиновой ремень типа Б с поперечными размерами b= 17мм, h=10,5 мм, S=138мм, d1min=125мм (таблица 9).

  - Принимаем диаметр малого шкива d1=160мм (табл. 1)

1.3. Определяем диаметр ведущего шкива (d2) по формуле 2.

d2 = (1-0,01) · 160 ·3,5 = 543, 4 мм, принимаем по табл.1      d2 =560мм

1.4. Определяем межосевое расстояние по формуле 13

2· (560+ 160) ≤ аw ≤ [0,55·(560+ 160]+10,5

1440   ≤ аw ≤ 370,5,  принимаем аw  900мм (по стандарту к среднему значению (табл.2))

1.5. Определяем  длину ремня  (L) по формуле 6.

L = 2· 900 + 0,5· 3,14 · (560+ 160) +  160000/4 · 900 = 2974мм,    принимаем L = 2,8м (табл.10)

1.6.Определяем угол обхвата ремнем малого шкива по формуле 5

α1 = 180º - 57 ·  (560-160)/900 = 155º

1.7. Определяем окружную скорость ведущего шкива V1 по формуле 3.

V1  = 0,5 · 0,16· 124= 9,92мм

1.8. По таблицам 4,6,11 определяем Fо, Cp ,, Cα; по рисункам 2,3 определяем

C1 ,Cu . По формуле определяем Ft , далее по формуле , определяем  число ремней в передаче Z

Cα =0,93; Cp  = 1,2;  C1 =1,05;  Cu =1,14; Fо  =315н

Fp    =  (315  ·0,93 · 1,05 · 1,14)/ 1,2 = 800н

Z = 800 / 285 =3

2. Проверочный расчет

2.1. Определяем число пробегов ремня по формуле

N = 9,92 · 3 /2,8 = 9 ед/с

  - Проверяем условие долговечности

N ≤ [N] , 9 ед/с   ≤ 30 ед/с   ,

Вывод: Условие долговечности ремня выполняется

5.Задания для расчета ременных передач

Рассчитать ременную  передачу для заданных условий работы. Исходные данные выбрать по таблице 12, где  P1- мощность на ведущем шкиве, ω1 -угловая скорость ведущего шкива, передаточное число – u. Исходные данные взять из таблицы 12.

Таблица 12- Исходные данные

| Вариант | P1, кВт | ω1, рад/с | u | Вид передачи | Характеристика работы передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | 40 | 3 | Плоскоременная полуперекрестная | Нагрузка спокойная, угол наклона центров 50º |
| 2 | 8 | 25 | 3 |  |  |
| 3 | 3 | 42 | 1,5 |  | Нагрузка со значительными колебаниями, угол наклона центров 70º |

Продолжение таблицы 12

| 4 | 2,5 | 32 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3,2 | 27 | 2,5 |  |  |
| 6 | 8 | 100 | 2 | Клиноременная | Нагрузка с умеренными колебаниями, угол наклона центров 40º |
| 7 | 0,8 | 95 | 2,5 |  |  |
| 8 | 12 | 120 | 2 |  |  |
| 9 | 4,2 | 72 | 3 |  | Нагрузка спокойная |
| 10 | 5 | 64 | 3 |  |  |
| 11 | 1,1 | 37 | 2,5 | Плоскоременная полуперекрестная | Нагрузка с умеренными колебаниями, угол наклона центров 30º |
| 12 | 2,2 | 42 | 2 |  |  |
| 13 | 1,8 | 50 | 3 |  |  |
| 14 | 3,2 | 62 | 1,75 |  | Нагрузка ударная, угол наклона центров 45º |
| 15 | 4,0 | 40 | 2 |  |  |
| 16 | 2,2 | 75,4 | 2 | Клиноременная | Нагрузка с умеренными толчками |
| 17 | 10 | 100 | 2,5 |  |  |
| 18 | 5,5 | 130 | 2,5 |  | Нагрузка со значительными колебаниями, угол наклона центров 60º |
| 19 | 6,3 | 92 | 3 |  |  |
| 20 | 7,2 | 100 | 2 |  |  |
| 21 | 1,2 | 81 | 2,8 | Плоскоременная перекрестная | Нагрузка спокойная, угол наклона центров85º |
| 22 | 1,1 | 78 | 1,5 |  |  |
| 23 | 1,3 | 92 | 2 |  | Нагрузка ударная, угол наклона центров 30º |
| 24 | 2,6 | 54 | 2,5 |  |  |
| 25 | 3,5 | 73 | 2 |  |  |
| 26 | 15 | 145 | 3 | Клиноременная | Нагрузка спокойная |
| 27 | 11 | 104 | 2,5 |  |  |
| 28 | 7,5 | 147 | 3,5 |  | Нагрузка ударная |
| 29 | 6 | 100 | 2 |  |  |
| 30 | 5,2 | 78 | 2,5 | Плоскоременная перекрестная | Нагрузка с умеренными колебаниями, угол наклона центров 85º |
| 31 | 1,5 | 94 | 2 |  |  |
| 32 | 2,3 | 72 | 2,5 |  | Нагрузка со значительными колебаниями, угол наклона центров 65º |
| 33 | 1,8 | 46 | 2 |  |  |
| 34 | 4,3 | 56 | 2,5 |  |  |
| 35 | 0.8 | 23 | 1,8 |  |  |

6.Контрольные вопросы:

1. Дайте определение передаточного числа ременной передачи, если известны угловые скорости и частота вращения.

2. В каких единицах измеряется передаточное число?

3. Что определяет КПД передачи?

4. Почему клиноременные  передачи по сравнению с плоскоременными при одних и тех же габаритах могут передать большую мощность?

5. Чем отличаются шкивы клиноременных передач от поликлиновых?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

Практическая работа №21

2часа

РАСЧЕТ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи:

Научиться   рассчитывать  цепную передачу.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету:

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему передачи вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить схему передачи.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (диаметры ведущей и ведомой звездочек,  межосевое расстояние).

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Основным критерием работоспособности цепной передачи является износостойкость шарниров цепи.

В соответствии с этим в качестве основного расчета принят расчет износостойкости  шарниров, а основной расчетный критерий – давление в шарнире

p=Ft/S≤[p],                                                     (1)

где:  p – давление в шарнире;

Ft – окружная сила;

S – площадь опорной поверхности шарнира;

[p] – допускаемое давление в шарнире.

1.Проектный расчет.

1.1. Определить числа зубьев ведущей и ведомой звездочек.

Число зубьев ведущей звездочки выбрать в зависимости от передаточного числа по таблице 1, а число зубьев по формуле 2.

Таблица 1 – Выбор числа зубьев в зависимости от передаточного числа.

| U | 1….2 | 2…..3 | 3…..4 | 4…..5 | 5…..6 | > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 30….27 | 27….25 | 25….23 | 23…..21 | 21….17 | 17….15 |
| Примечание. Меньшие значения выбирать при n1≤ 500 об/мин |

Z2=Z1 ·U                                                          (2)

Найденное значение Z2 не должно превышать Z2max= 120

1.2 Определить расчетную мощность

Рр=Р1·Кэ·Кz·Кn                                                 (3)

где:  Р1 – мощность на ведущем валу передачи;

Кэ – коэффициент эксплуатации

Кэ = Кд·Кн· Крег·Кс·Креж                                      (4)

Кд - коэффициент динамичности

Кн - коэффициент наклона передачи к горизонту

Крег -  коэффициент способа регулирования натяжения цепи

Кс -  коэффициент смазки и загрязнения передачи

Креж   - коэффициент режима работы передачи

Коэффициенты Кд, Кн,  Крег, Кс, ·Креж выбирать по таблице 2.

Кz – коэффициент числа зубьев

Кz  =Z0/ Z1,        Z0 = 25                                                (5)

Кn коэффициент частоты вращения

Кn  =n0/ n1                                                             (6)

n0 – принимать ближайшим к n1 из ряда:

50; 200; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1600

Таблица 2 – Выбор коэффициентов

| Условия работы | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| Нагрузка равномерная или близкая к ней Нагрузка переменная | Кд =1 Кд =1,2…1,5 |
| Линия центров звездочек наклонена к горизонту: до 60º свыше 60º | Кн = 1 Кн = 1,25 |
| Положение оси регулируется: одной из звездочек нажимным роликом не регулируется | Крег =1 Крег =1,1 Крег =1,25 |
| Производство: Смазка: без пыли I II запыленное II III грязное III IV | Кс =0,8 Кс = 1 Кс =1,3 Кс =1,8 до 4 м/с Кс =3 до 7 м/с Кс =3 до 4 м/с Кс =6 до 7 м/с Кс =6 до 4 м/с |
| Режим работы: односменная двухсменная трехсменная | Креж = 1 Креж = 1,25 Креж = 1,45 |

1.3. По таблице 3, в зависимости от n0 и Рр выбрать цепь и по таблице 4, убедитесь,

что Рz< Рzmax

Таблица 3 – Выбор цепи

| Приводные роликовые цепи по ГОСТ 13568-75 | Шаг, Рz, мм | Диаметр валика d, мм | Длина втулки В,мм | Рр, кВт, при частоте вращения малой звездочки n0 (об/мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| ПР-12,7-9000-2 | 12,7 | 3,66 | 5,80 | 0,19 | 0,68 | 1,23 | 1,68 | 2,06 | 2,42 | 2,72 | 3,20 |
| ПР-12,7-18000-2* | 12,7 | 4,45 | 11,3 | 0,45 | 1,61 | 2,91 | 3,98 | 4,90 | 5,74 | 6,43 | 7,55 |
| ПР-15,875-23000-2* | 15,875 | 5,08 | 13,28 | 0,75 | 2,7 | 4,88 | 6,67 | 8,22 | 9,63 | 10,8 | 12,7 |
| ПР-19,05-32000* | 19,05 | 5,96 | 17,75 | 1,41 | 4,80 | 8,38 | 11,4 | 13,5 | 15,3 | 16,9 | 19,3 |
| ПР-25,4-56700* | 25,4 | 7,95 | 22,61 | 3,20 | 11,0 | 19,0 | 25,7 | 30,7 | 34,7 | 38,8 | 43,8 |

Продолжение таблицы 3

| ПР-31,75-88500* | 31,75 | 9,55 | 27,46 | 5,83 | 19,3 | 32,0 | 42,0 | 49,3 | 54,9 | 60,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-38,1-127000* | 38,1 | 11,1 | 35,46 | 10,5 | 34,8 | 57,7 | 75,7 | 88,9 | 99,2 | 108 | - |
| ПР-44,45-172400* | 44,45 | 12,7 | 37,19 | 14,7 | 43,7 | 70,6 | 88,3 | 101 | - | - | - |
| ПР-50,8-226800* | 50,8 | 14,3 | 45,21 | 22,9 | 68,1 | 110 | 138 | 157 | - | - | - |
| Примечание. Цепи, отмеченные звездочкой, изготавливают также двухрядными и трехрядными |

Таблица 4 – Шаг цепи

| n1, мм | 1250 | 1000 | 900 | 800 | 630 | 500 | 400 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рzmax,мм | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |

1.4. Определить окружную скорость движения цепи

V= ;                                                (7)

Назначить вид смазки передачи по таблице 5

Таблица 5 - Смазка

| Качество смазки | Смазка цепных передач при окружной скорости V, м/с |
| --- | --- |
|  | <4 | <7 | <12 | (12 |
| I – хорошая | Капельная | В масляной ванне | Циркуляционная под давлением | Разбрызгиванием |
| II – удовлетворительная | Густая внутришарнирная | Капельная | В масляной ванне | Циркуляционная под давлением |
| III – недостаточная | Периодическая через 6-8 часов |
| IV – работа без смазки | Допускается при V до 0,007 м/с |

1.5. Определить длину цепи в шагах, полученное значение округлить до целого числа

Lp = ;                             (8)

где: К=30, при U= 1…2

К=40, при U= 3…5

К=50, при U= 6…7

1.6. Определить межосевое расстояние

а,               (9)

т.к. передача лучше работает при небольшом провисании холостой ветви цепи, рекомендуется межосевое расстояние аw назначить меньше расчетного на (а

(а = (0,002…0,004)ар                                                             (10)

а = ар - (а целое число

1.7. Определить делительные диаметры звездочек

d= Рz/sin (π/Z)                                                                   (11)

1.8. Определить ширину цепи

Ширину цепи В принимают равной длине втулки ( см. табл. 3)

2.Проверочный расчет.

2.1. Проверить отсутствие резонансных колебаний.

Проверка сводится к определению критической частоты вращения ведущей звездочки, при  которой возможно появление резонансных колебаний

n1·k;                                                          (12)

n1к - критическая частота вращения

g- масса 1м длины однорядной цепи (см. табл.6)

Ft = P1/V1 – окружная сила                                              (13)

Таблица 6- Параметры цепи ГОСТ 13568-75

| Цепь ГОСТ 13568-75 | Шаг цепи, мм | Масса 1м цепи, кг | Площадь опорной поверхности шарнира, см² |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР-12,7-18000 | 12,7 | 0,65 | 0,22 |
| ПР-15,875-23000 | 15,875 | 0,8 | 0,51 |
| ПР-19,05-32000 | 19,05 | 1,9 | 1,05 |
| ПР-25,4-56700 | 25,4 | 2,6 | 1,79 |
| ПР-31,75-88500 | 31,75 | 3,8 | 2,62 |
| ПР-38,1-127000 | 38,1 | 5,5 | 4,72 |
| ПР-44,45-172400 | 44,45 | 7,5 | 3,94 |

2.2. Проверить долговечность цепи (формула 1)

где  [Р] = [Ро] / Кэ                                                                   (15)

[Ро] – допускаемое давление для типовой передачи выбрать по таблице 7.

Кэ – коэффициент эксплуатации определить по формуле 4

Таблица 7 – Значения   [Ро], МПа

| Шаг цепи | Частота вращения ведущей звездочки n1, об/мин |
| --- | --- |
|  | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 12,7-15,875 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 |
| 19,05-25,4 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - |
| 31,75-38,1 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | - | - |
| 44,45-50,8 | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 | - | - | - | - |

Пример. Рассчитать цепную передачу в приводе транспортера, если: мощность на ведущем валу Р1 = 2,8 кВт, частота вращения ведущей звездочки n1= 150 об/мин, передаточное число u = 3, расположение линии центров передачи под углом 30 º к горизонту, передача открытая, работает в пыльном помещении в одну смену, регулируется малой звездочкой.

- Проектный расчет

  - Определяем числа зубьев звездочек.

Z1 = 25, принимаем по таблице 1

Z2 = 25 · 3 =75 < Z2max= 120, определяем по формуле 2

  - Определяем расчетную мощность по формуле 3

По таблице 2 определяем коэффициенты

Кд =1, нагрузка близка к равномерной

Кн = 1, угол наклона центров  до 60º

Крег = 1, положение оси регулируется одной звездочкой

Кс = 1,3 , производство запыленное (выбираем тип смазки II)

Креж = 1, работа односменная

По формулам 4, 5, 6 определяем коэффициенты: Кэ, Кz, Кn

Кэ = 1·1· 1·1,2·1 =1,3

Кz =  25/25 = 1

Кn = 200/150 =1

Рр=2,8·1,3·1·1,3= 4,85 кВт

1.3. По таблице 3 выбираем цепь ПР-19,05-32000 ГОСТ 13568-75, шаг которой Рz = 19,05 мм. По таблице 4 проверяем условие

Рz=19,05 < Рzmax= 50,8

  - Определяем окружную скорость по формуле 7

V1= = 1,2м/с;

  - Определяем длину цепи в шагах по формуле 8

Lp = = 131,6мм;

Принимаем   Lp = 132

1.6. Определяем  межосевое расстояние по формулам 9,10

а= 765мм,

(а = (0,002…0,004) ·765 = 2мм

а = 765 – 2=763мм

1.7. Определить делительные диаметры звездочек

d1= 19,05/sin (3,14/25)= 152мм

d2= 19,05/sin (3,14/75)= 455мм

1.8. Определить ширину цепи равной длине втулке ( см. табл. 3)       В = 17,75 мм

- Проверочный расчет.

2.1. Проверяем критическую частоту вращения ведущей звездочки по формуле 13 и сравниваем ее с действительной частотой вращения

Ft = 2800/1,2 = 2330Н

n1·kоб/мин < n1=150об/мин;

Следовательно, резонансные колебания в цепи не возникают

2.2.  Проверяем условие  долговечности (формула 1)

По таблице 7 выбираем [Ро], по формуле 15 определяем [Р], по таблице 6 определяем площадь опорной поверхности шарнира S

Р = 2330 /105 = 22,19 МПа

[Ро] = 30 ·1,3 = 39 МПа

Вывод:      p≤[pо]=,  22,19 МПа≤39 МПа,     условие выполняется

5.Задания по расчету цепных передач

Рассчитать цепную передачу, условия работы которой и исходные данные представлены в таблице 8

Таблица 8- Исходные данные.

| вариант | Р1, кВт | n1, об/мин | u | a | Вид нагрузки | Характеристика цепи, смазка | Характеристика производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 300 | 2 | 1 | Равномерная | Смазка цепи хорошая. Цепь нерегулируемая, угол наклона центров к горизонту 65º | Производство без пыли |
| 2 | 0,6 | 300 | 1,5 | 1 |  |  |  |
| 3 | 1,2 | 210 | 3 | 2 |  |  |  |
| 4 | 4 | 310 | 2,5 | 1 | Неравномерная |  |  |
| 5 | 10 | 300 | 2 | 3 |  |  |  |

Продолжение таблицы 8

| 6 | 3,2 | 100 | 2,5 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,1 | 245 | 2 | 1 | Равномерная | Смазка цепи удовлетворительная. Цепь регулируется звездочкой, угол наклона центров к горизонту 30º |  |
| 8 | 3,6 | 180 | 2,5 | 3 |  |  |  |
| 9 | 6,3 | 120 | 3 | 2 |  |  |  |
| 10 | 5,5 | 320 | 3 | 1 | Переменная |  |  |
| 11 | 1,5 | 310 | 3 | 2 |  |  |  |
| 12 | 2,2 | 180 | 1,8 | 3 |  |  |  |
| 13 | 3 | 140 | 3 | 2 | Равномерная | Смазка цепи удовлетворительная. Цепь регулируется натяжным роликом, угол наклона центров к горизонту 80º | Производство запыленное |
| 14 | 7,5 | 150 | 3 | 2 |  |  |  |
| 15 | 1,8 | 320 | 4 | 1 |  |  |  |
| 16 | 2,7 | 240 | 3,5 | 2 | Переменная |  |  |
| 17 | 3,2 | 400 | 2 | 1 |  |  |  |
| 18 | 4,5 | 150 | 4 | 1 |  |  |  |
| 19 | 5,3 | 210 | 3 | 2 | Равномерная | Смазка цепи недостаточная. Цепь нерегулируемая, угол наклона центров к горизонту 45º |  |
| 20 | 5,8 | 180 | 2 | 2 |  |  |  |
| 21 | 6,3 | 240 | 2,5 | 1 |  |  |  |
| 22 | 6,7 | 210 | 3,5 | 2 | Переменная |  |  |
| 23 | 7,1 | 240 | 3 | 2 |  |  |  |
| 24 | 8 | 160 | 3,5 | 1 |  |  |  |
| 25 | 7,6 | 320 | 4 | 2 | Равномерная | Смазка цепи недостаточная. Цепь регулируется звездочкой, угол наклона центров к горизонту 78º | Производство грязное |
| 26 | 4 | 300 | 3 | 1 |  |  |  |
| 27 | 2,9 | 210 | 2,5 | 2 |  |  |  |
| 28 | 7 | 180 | 5 | 2 | Переменная |  |  |
| 29 | 7,2 | 150 | 4,5 | 3 |  |  |  |
| 30 | 4,5 | 250 | 4 | 2 |  |  |  |
| 31 | 2,8 | 140 | 2 | 2 | Равномерная | Цепь работает без смазки, регулируется натяжным роликом, угол наклона центров к горизонту 50º |  |
| 32 | 1,2 | 100 | 2 | 3 |  |  |  |
| 33 | 0,8 | 200 | 3 | 2 |  |  |  |
| 34 | 3,4 | 210 | 2,5 | 3 | Переменная |  |  |
| 35 | 4,3 | 240 | 3,5 | 2 |  |  |  |

6.Контрольные вопросы:

1. Укажите основные достоинства и недостатки цепной передачи по сравнению с другими известные Вам видами передач.

2. Назовите наиболее характерную причину выхода из строя цепной передачи.

3. Что определяет КПД передачи?

4. Кратко опишите устройство цепной передачи.

5. От какого параметра зависит стрела провисания цепи?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

Практическая работа №22

2 часа

РАСЧЕТ ЗУБЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  ПЕРЕДАЧИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться   рассчитывать цилиндрическую зубчатую передачу.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему передачи вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить схему передачи.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (число зубьев  ведущего и ведомого колеса, делительный диаметр шестерни и колеса,  межосевое расстояние).

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Основным критерием работоспособности цилиндрических передач является: контактная прочность зубьев в полюсе зацепления и прочность зубьев на изгиб. Нарушение контактной прочности приводит к повреждению поверхностей зубьев: выкрашиванию, износу, заеданию.  Нарушение   прочности зубьев на изгиб приводит к поломке зубьев.

Поэтому, как правило, проектный расчет передачи выполняют из условия контактной прочности, а проверочный расчет – из условия прочности зубьев на изгиб

1. Проектный расчет

1.1. Определить кинематические характеристики передачи по заданным значениям:    Р1 – мощность на ведущем валу передачи, передаточное число – u, ω1 – угловая скорость ведущего вала.

ω2 =ω1/ u - угловая скорость ведомого вала.                                                        (1)

T2 = ;                                                                                                         (2)

T1 =;                                                                                                               (3)

где: T1 , T2  -вращающие моменты на ведомого и ведущего валах передачи

η – коэффициент полезного действия передачи, выбирается по таблице1.

Таблица 1 – Определение КПД, η

| Передача | К.П.Д. | Передача | К.П.Д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрытая зубчатая: цилиндрическая коническая | 0,97…0,98 0,96…0,97 | Цепная: открытая закрытая | 0,90…0,95 0,95…0,97 |
| Открытая зубчатая | 0,95…0,96 |  |  |
| Червячная при числе заходов червяка: Z1=1 Z2=2 Z3=4 | 0,7…0,75 0,8…0,85 0,85…0,95 | Ременная: с плоским ремнем с клиновым ремнем | 0,96…0,98 0,95…0,97 |
| Муфта соединительная | 0,98 | Подшипники качения | 0,99 |

1.2. Определить межосевое расстояние аW и полученное значение скорректировать по СТ СЭВ 229-75.

аW = ;                                         (4)

где:  Ка – вспомогательный коэффициент: для прямозубых передач Ка =49,5; для косозубых передач Ка = 43.

Кbа – коэффициент распределения нагрузки по ширине колеса, выбираем по таблице 2;

ψba – относительная ширина колеса,   выбираем по таблице 2.

[σ]Н - допускаемое контактное напряжение, МПа

[σ]Н = (σН lim  /SН )·ZН;                                                                         (5)

σН lim  - предел контактной выносливости при базовом числе циклов (таблица3)

SН – коэффициент безопасности (таблица 3)

ZН- коэффициент долговечности, учитывает влияние срока службы  и режима нагрузки передачи

zN = ,                                                                              (6)

Nz = 60 · n1 ·Lh·а,                                                                                  (7)

n1  - частота вращения ведущего вала передачи, об/мин

Lh- долговечность или срок службы передачи , час

а – количество смен в сутки

Таблица 2- Коэффициенты Кbа,  ψba

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость поверхностей зуба |
| --- | --- |
|  | НВ ≤ 350 | НВ > 350 |
|  | Кbа | ψba | Кbа | ψba |
| Симметричное | 1,0…1,15 | 0,3…0,5 | 1,05…1,25 | 0,25…0,3 |
| Несимметричное | 1,1…1,25 | 0,25…0,4 | 1,15…1,35 | 0,2…0,25 |
| Консольное | 1,2…1,35 | 0,2…0,25 | 1,25…1,45 | 0,15…0,2 |
| При постоянной нагрузке Кbа = 1 |

Таблица 3- Контактная выносливость

| Термообработка | Твердость | Группа сталей | σн lim, МПа | Sн | σF lim, МПа | SF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормализация улучшение | 180…350 НВ | 40Л, 40, 45, 50, 40Х, 40ХН и др. | 1,8 НВ ср +67 | 1,1 | 1,03 НВср | 1,75 |
| объемная закалка | 45…55 HRCэ | 40Х, 40ХН, 35ХМ и др. | 14HRCср +170 |  | 310 |  |
| закалка | 56…63 HRCэ |  | 17 HRCср+200 | 1,2 | 900 |  |
| азотирование | 50…67 HRCэ |  | 1050 |  | 12 HRCср+300 |  |
| цементация | 55…63 HRCэ | Цементируемые стали всех марок | 19 HRCср |  | 480 | 1,5 |

Рисунок 1- График для пересчета HRC и HV  в единицы НВ

Таблица 4 –Межосевое расстояние СТ СЭВ 229-75

| 1 ряд | 50;63;80;100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000 |
| --- | --- |
| 2 ряд | 71;90;112;140;180;224;280;355;450;560;710;900 |

1.3.  Определить  модуль зацепления и полученное значение округлить по СТ СЭВ 310-76

m = (0,01….0,02) · аW;                                                                       (8)

Таблица 5-  Модули зацепления СТ СЭВ 310-76

| 1 ряд | 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;25 |
| --- | --- |
| 2 ряд | 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22 |

Определить суммарное число зубьев шестерни и колеса Z:

(Z =  2· аW· / m – для прямозубых передач                                        (9)

(Z =    –для косозубых и шевронных передач            (10)

β – угол наклона зуба;

β -5˚…15˚ - для косозубых колес;

β - 25˚…40˚ - для шевронных колес.

1.5. Определить числа зубьев шестерни и колеса

Z1 =(Z/(u+1)                                                                                        (11)

Полученные значения Z1 , Z2  должны быть целыми числами, причем для прямозубых колес  Z1 должно быть не менее  17, а для косозубых  - не менее 12.

Z2 = (Z-Z1                                                                                                                                        (12)

1.6. Определить геометрические размеры зубчатых колес

Рисунок 2- Геометрические параметры цилиндрической передачи

Геометрические размеры зубчатых колес находим по формулам в таблице 6:

| Прямозубые колеса | Косозубые колеса | № формулы |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр, d = m · z | d = | 13 |
| Диаметр окружности вершин, da = m · (z+2) | da = d + 2· m | 14 |
| Диаметр окружности впадин, df = m · (z – 2,5) | df = d -2,5· m | 15 |
| Высота зуба, h = 2,25·m | 16 |
| Ширина зубчатого венца, b = аW · ψbа | 17 |

2.Проверочный расчет

Методика расчета передачи на прочность при изгибе в зависимости от заданных условий работы передачи.

2.1. Определить расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса

σF2 = KFa· KFß ·KFv· Yß · YFS2 · Ft / b2 ·m;                                    (18)

Ft – окружная сила, Ft = 2 T1 /d1 ;                                             (19)

KFa- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями (таблица 7);

Таблица 7 – Значения коэффициента KFa

| Степень точности | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFa | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1,0 |

KFß -  коэффициент неравномерности  нагрузки по длине зуба.

KFß = 1+ 1,5· ψbd / S ≤ 1,7;                                                          (20)

где   S – индекс схемы (см. табл. 8)

Таблица 8- Значения индекса S

| Расположение шестерни относительно опор | S |
| --- | --- |
| Консольное, опоры-шарикоподшипники | 1 |
| Консольное, опоры-роликоподшипники | 2 |
| Несимметричное | 3 |
| Симметричное | 4 |

Коэффициент ширины ψbd =   b2/ d1                                          (21)

KFv – коэффициент динамической нагрузки в зависимости от степени точности и окружной скорости.  Коэффициент KFv принимают:

- для прямозубых колес при твердости зубьев ≤ 350 НВ -1,4;

>350 НВ -1,2;

- для косозубых колес при твердости зубьев   ≤ 350 НВ -1,2;

>350 НВ -1,1;

Yß – коэффициент, учитывающий наклон линии зуба косозубой передачи, Yß =0 для  прямозубых колос, для косозубых коэффициент Yß вычисляют по формуле (β в градусах):

Yß = 1- β/100 º;

YFS – коэффициент формы зубу (таблица 9)

Таблица 9 – Значение коэффициента YFS

| Z или Zv | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | ≥80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFS | 4,30 | 4,08 | 3,98 | 3,92 | 3,88 | 3,84 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | 3,61 |

Расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни:

σF1 = σF2 · YFS1 / YFS2 ;                                                                               (22)

Расчетные напряжения могут отклоняться от допускаемых:

σF ≤ 1,1· [σF] ;                                                                                            (23)

Определяем окружную скорость в зацеплении и назначаем степень точности передачи по таблице 10.

V=( ω · d) /2;                                                                                              (24)

Таблица 10 – Окружная скорость

| Степень точности не ниже | Окружная скорость V, м/с | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Прямозубая | Косозубая |  |
| 6 (высокоточные) | 15 | 30 | Высокоточные, высокоскоростные механизмы |
| 7 (точные) | 10 | 15 | Высокоскоростные при умеренных нагрузках |
| 8 (средней точности) | 6 | 10 | Передачи общего машиностроения |
| 9 (пониженной точности) | 2 | 4 | Тихоходные передачи с пониженными требованиями |

Назначив все коэффициенты определяем расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса, используя формулу 18.

Определяем расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни, используя формулу 18

2.2. Определяем допускаемое напряжение на изгиб по формуле 5

2.3. Сравниваем расчетные напряжения с допускаемыми по формуле 23. Прочность зубьев передачи обеспечена, если рабочее напряжение меньше или равно допускаемому напряжению, т.е. выполняется условие прочности.

Пример.  Рассчитать цилиндрическую открытую прямозубую  передачу, в которой шестерня и колесо расположены на валах симметрично относительно опор. Работа передачи односменная с постоянной нагрузкой, срок службы Lh =30 000 час. Материалы колес: сталь 40Х, улучшенная до НВ270 (для шестерни); 40Х , нормализованная до НВ 235 (для колеса). Передаваемая  мощность на ведущем валу Р1= 4,5 кВт, часта вращения ведущего вала n1 =960 об/мин,   передаточное число u = 4.

1. Проектный расчет.

Выполняем из условия контактной прочности зубьев в полюсе зацепления.

1.1. Определяем кинематические характеристики передачи по формулам 1, 2.

ω1 = π·n1/ 30 = 3,14·960/30 =100рад/с

ω2 = 100/3 = 25 рад/с

T2 =  = 171 Нм;

T1 == 45 Нм;

(- кпд выбрать по таблице1.

1.2. Определяем допускаемое контактное напряжение по формуле 5.

По таблице 3 выбираем

σН lim  = 2·НВ + 70= 2·235 +70 = 540 МПа

SН =1,1

zN = 0,53

Nz = 60 · 960 ·30 000·1=  172,8·10

[σ]Н = (540  /1,1 )·0,53 =260МПа

1.3. Определяем межосевое расстояние аW

аW == 367,5мм

По стандарту СЭВ 229-75 принимаем  аW =315мм.

1.4. Определяем модуль зацепления и полученное значение округляем по СТ СЭВ 310-76

m = (0,01….0,02) · 315;

m = 3,15…. 6,3, принимаем m =5.

1.5.Определяем суммарное число зубьев шестерни и колеса Z:

(Z =  2· 315 / 5 = 126 ;

1.6. Определяем числа зубьев шестерни и колеса

Z1 =126/5= 25,2 ; принимаем   Z1 =  25

Z2 = 126-25 = 101;

1.7. Определяем геометрические размеры зубчатых колес

Шестерня

Делительный диаметр, d = 5 · 25= 100мм

Диаметр окружности вершин, da = 5 · (25+2)=135мм

Диаметр окружности впадин, df = 5 · (25 – 2,5) = 112,5мм

Высота зуба, h = 2,25·5 =11,25мм

Ширина зубчатого венца, b = 315  · 0,3=94,5мм

Зубчатое колесо

Делительный диаметр, d = 5 · 101= 505мм

Диаметр окружности вершин, da = 5 · (101+2)=515мм

Диаметр окружности впадин, df = 5 · (101 – 2,5) = 492,5мм

Высота зуба, h = 2,25·5 =11,25мм

Ширина зубчатого венца, b = 315  · 0,3=94,5мм

2. Проверочный расчет

Проверяем прочность зубьев на изгиб.

2.1. Определяем расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса

Определяем окружную скорость в зацеплении и назначаем степень точности передачи по таблице 10.

V=( 100 · 100) /2 = 5м/с, тихоходная передача с пониженными требованиями 9

(пониженной) степени  точности.

Ft = 2 ·45000 /100= 900Н;

KFa= 1;

KFß = 1+ 1,5· 0,9  / 4= 0,58 ≤ 1,7;

S=4;

ψbd =   94,5/ 100=0,9

KFv = 1,4;

Yß =0;

YFS = 3,61; при Z1 =  101.

Расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса:

σF2 = 1· 0,58 ·1,4· 3,61 ·900 /94,5 · 5= 5,58МПа

Расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни:

σF1 = 5,58 · 3,88 / 3,61= 6МПа

2.2. Определяем допускаемое напряжение на изгиб в зубьях колеса и шестерни

[σ] F1 = (σF lim  /SF )·ZН = (553/ 1,75) ·0,53= 167 МПа

[σ] F2 = (σF lim  /SF )·ZН = (490/1,75) ·0,53= 148МПа

σF1 lim  = 1,8 ·270 +67 = 553 МПа

σF2 lim  = 1,8 ·235 +67 = 490 МПа

2.2. Сравниваем расчетные напряжения с допускаемыми по формуле 23.

σF ≤ 1,1· [σF]

6 МПа ≤ 1,1· 167МПа =184 МПа

5,58 МПа ≤ 1,1·  148МПа = 163МПа

Вывод: Условие прочности выполняется.

5.Задания по расчету зубчатых цилиндрических передач

Рассчитать зубчатую цилиндрическую передачу для заданных условий работы. Исходные данные выбрать по таблице 11, где  мощность на ведущем валу Р1, ω1 – угловая скорость ведущего вала,  u - передаточное число, Lh – долговечность или ресурс работы передачи, работа передач односменная.  Исходные данные представлены в таблице 11

Таблица 11.  – Исходные данные

| вариант | Р1, кВт | ω1 , рад/с | u | Lh , час | Материалы колес | Характеристика передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шестерня | колесо |  |
| 1 | 0,8 | 100 | 2 | 15000 | 40Х, закалка, HRC 45 | 40Х, улучшение НВ 248 | Передача прямозубая с симметричным расположением колес |
| 2 | 0,6 | 200 | 1,5 | 60000 |  |  |  |
| 3 | 1,2 | 150 | 3 | 30000 |  |  |  |
| 4 | 4 | 110 | 2,5 | 20000 | 38ХЮ, азотирование HRC 52 |  |  |
| 5 | 10 | 130 | 2 | 15000 |  |  |  |
| 6 | 3,2 | 100 | 2,5 | 60000 |  |  |  |
| 7 | 7,1 | 145 | 2 | 30000 | 40Х, нормализация НВ 270 | 40Х, закалка, HRC 57 |  |
| 8 | 3,6 | 180 | 2,5 | 20000 |  |  |  |
| 9 | 6,3 | 120 | 3 | 90000 |  |  |  |
| 10 | 5,5 | 120 | 3 | 15000 | 40Х, улучшение НВ 230 |  |  |
| 11 | 1,5 | 310 | 3 | 60000 |  |  |  |
| 12 | 2,2 | 180 | 1,8 | 30000 |  |  |  |
| 13 | 3 | 140 | 3 | 20000 | 40Х, улучшение НВ 235 | 40, закалка, HВ 245 | Передача косозубая с симметричным расположением колес |
| 14 | 7,5 | 150 | 3 | 90000 |  |  |  |
| 15 | 1,8 | 62 | 4 | 100000 |  |  |  |
| 16 | 2,7 | 64 | 3,5 | 15000 | 40Х, нормализация НВ 270 |  |  |
| 17 | 3,2 | 100 | 2 | 60000 |  |  |  |
| 18 | 4,5 | 150 | 4 | 30000 |  |  |  |
| 19 | 5,3 | 105 | 3 | 20000 | 50, закалка HRC 45 | 40Х, улучшение НВ 230 |  |
| 20 | 5,8 | 180 | 2 | 90000 |  |  |  |
| 21 | 6,3 | 140 | 2,5 | 100000 |  |  |  |
| 22 | 6,7 | 110 | 3,5 | 15000 | 50Г, закалка HВ 245 |  |  |
| 23 | 7,1 | 140 | 3 | 60000 |  |  |  |
| 24 | 8 | 160 | 3,5 | 30000 |  |  |  |
| 25 | 7,6 | 120 | 4 | 20000 | Чугун ВЧ -0НВ 230 | Передача открытая косозубая с консолью |
| 26 | 4 | 300 | 3 | 90000 |  |  |
| 27 | 2,9 | 106 | 2,5 | 100000 |  |  |
| 28 | 7 | 180 | 5 | 15000 | 40Х, улучшение НВ 240 |  |
| 29 | 7,2 | 150 | 4,5 | 60000 |  |  |
| 30 | 4,5 | 150 | 4 | 30000 |  |  |

6.Контрольные вопросы:

1. Критерии работоспособности зубчатой передачи?

2. Виды разрушений поверхностей зубчатых колес.

3. Поясните: срок службы передачи?

4. Из каких  материалов изготавливают  зубчатые колеса?

5. Как обозначается допускаемое контактное напряжение?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

Практическая работа №23

2 часа

РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ  ПЕРЕДАЧИ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться   рассчитывать червячную  передачу.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему передачи вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  выполнить схему передачи.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (число зубьев  червяка  и червячного колеса,  делительный диаметр червячного колеса и червяка, межосевое расстояние).

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Для закрытых и открытых червячных передач проектным является расчет на контактную прочность.

Расчет зубьев червячного колеса на изгиб является проверочным за исключением открытых передач при z2 (80.

Исходными данными являются: передаваемая мощность Р, вращающий момент Т ,  передаточное число u, угловые скорости валов червяка ω1 (частота вращения n1) и червячного колеса ω2 ( n2) -режим работы передачи.

Рис.1. Основные размеры червяка и червячного колеса

Последовательность проектировочного расчета.

1. В зависимости от условий работы передачи и дополнительных требований задать скорость скольжения по формуле1 vск =(0,015…0,055)w1  и выбрать материал червяка и червячного колеса (зубчатого венца), рассчитать допускаемые напряжения  [σ]Н - допускаемое контактное напряжение,  и [σ]F – допускаемое  напряжение изгиба по таблицам 1 и 2.

Таблица 1. Значения [σ]Н , МПа , для оловянистых бронз.

| Материал и способ литья | Твердость поверхности витков червяка |
| --- | --- |
|  | до HRC 45 | свыше HRC 45 |
| БрО10Ф1, в песчаные формы | 130 | 160 |
| БрО10Ф1, в кокиль | 190 | 225 |
| БрО10НФ, центробежные | 210 | 250 |

Таблица 2. Значения [σ]Н , МПа , для твердых бронз и чугунов по условию стойкости передачи к заеданию.

| Червячное колесо - червяк | Скорость скольжения vск, м/с |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| БрА9Ж4 – закаленная сталь | 250 | 230 | 210 | 180 | 160 | 120 | 90 |
| СЧ15 или СЧ20 – сталь 20 или 20Х (цементованная) | 130 | 115 | 90 | - | - | - | - |
| СЧ10 или СЧ15 – сталь 45 или Ст6 | 110 | 90 | 70 | - | - | - | - |

Таблица 3. Значения [σ]F , МПа

| Материалы | Способ литья | Твердость поверхности витков червяка |
| --- | --- | --- |
|  |  | до HRC 45 | свыше HRC 45 |
|  |  | нереверсивная | реверсивная | нереверсивная | реверсивная |
| БрО10Ф | в песчаные формы | 40 | 29 | 50 | 36 |
| БрО10Ф1 | в кокиль | 58 | 42 | 72 | 52 |
| БрОНФ | центробежные | 65 | 46 | 81 | 57 |
| БрАЖ9-4 | в песчаные формы | 78 | 64 | 100 | 75 |
| СЧ10 | в песчаные формы | 34 | 21 | 42 | 26 |
| СЧ15 | в песчаные формы | 38 | 24 | 48 | 30 |
| СЧ20 | в песчаные формы | 43 | 27 | 54 | 34 |
| СЧ25 | в песчаные формы | 48 | 30 | 60 | 37 |

2. Определить передаточное число (или угловые скорости валов), а в зависимости от передаточного числа выбрать число витков червяка z1;и число зубьев колеса z2. При этом принимают  z2 (28.

3. Из условия g(0,25z2 задать коэффициент диаметра червяка (g= 7,1 …25 –оптимальные пределы), коэффициенты Кß,  Кv , КПД и по формуле 2 определить межосевое расстояние из условия контактной прочности  аW =                           (2)

Кß  - коэффициент неравномерности нагрузки (при постоянной нагрузке Кß  =1,0, при переменной нагрузке в зависимости от жесткости червяка Кß  =1,1..1,3); Кv – коэффициент динамической нагрузки (при окружной скорости v2(3 м/с принимаем Кv =1,1…1,0, при v2(3 м/с – Кv =1,1…1,3.  КПД (0,7….0,92).

4. Определить модуль зацепления m и округлить его до ближайшего стандартного значения (таблица 4).

Таблица 4- Значения модуля m и коэффициента диаметра червяка g

| m, мм | 1-й ряд | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й ряд | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 12 |  |  |  |  |  |
| g | 1-й ряд | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  | 2-й ряд | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 18,0 | 22,4 |  |  |  |  |

5. В зависимости от полученного модуля m  уточнить межосевое расстояние по формуле 3

aw= 0,5 m (g+z2), округлив его до целого числа.

6. Произвести геометрический расчет передачи, найти  d, dа df и другие размеры, определить конструктивные элементы L, B, daM2 по таблице5.

Делительные диаметры:

червяка d1 = m g;

червячного колеса d2 = m z2

Диаметры вершин:

витков червяка dа1 = d1 +2h а1 ;

зубьев червячного колеса dа2 = d2 + 2h а2 .

Диаметры впадин:

червяка df1 = d1 -2h f1 ;

червячного колеса df2 = d2 - 2h f2 .

Высота витка винта h1 = 2,2·m

Высота зуба червячного колеса h2 = 2,2·m

Высота головки винта hа1 = m

Высота головки зуба колеса hа2 = m

Высота ножки витка винта hf1 = 1,2m

Высота ножки зуба колеса hf2 = 1,2m

Расчетная толщина витка ( = 0,5(m

Радиальный зазор c= 0,2m

Таблица  5- Формулы для расчета конструктивных элементов червячной передачи

| Число заходов червяка z1 | Длина нарезанной части червяка b1 | Ширина венца колеса b2 | Наружный диаметр колеса dаМ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | b1 ((11+0,06 z2) m | b2(0,75 dа1 | dаМ2 ( dа2 +2m |
| 2 |  |  | dаМ2 ( dа2 +1,5m |
| 4 | b1 ((12,5+0,09 z2) m | b2(0,67 dа1 | dаМ2= dа2 +m |

Угол обхвата червяка венцом

2(,

Угол подъема винтовой линии червяка

,

7.Из условия (1) вычислить скорость скольжения и по таблице 6 определить угол трения.

Таблица 6- Зависимость угла трения ( от скорости скольжения vск

| vск ,м/с | ( | vск ,м/с | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 5(40-6(50 | 2,5 | 1(40-2(20 |
| 0,1 | 4(30-5(10 | 3,0 | 1(30-2(00 |
| 0,5 | 3(10-3(40 | 4,0 | 1(20-1(40 |
| 1,0 | 2(30-3(10 | 7,0 | 1(00-1(30 |
| 1,5 | 2(20-2(50 | 10,0 | 0(55-1(20 |
| 2,0 | 2(00-2(30 |  |  |

8. Вычислить КПД передачи и сравнить его значение с предварительно принятым. При значительных расхождениях произвести повторный расчет передачи.

9. По окончательно установленным параметрам передачи уточнить величину расчетной нагрузки, определить фактические контактные напряжения и сравнить их с соответствующими допускаемыми значениями (допускается недогрузка не более 10% и перегрузка до 5%).

10. Определить число зубьев эквивалентного колеса zv , по таблице 6 выбрать коэффициент формы зуба (F  по (4) рассчитать фактические напряжения изгиба в зубьях колеса и сравнить их с допускаемыми.

,                                               (4)

Таблица 7-Значение коэффициента формы зуба( F  червячного колеса

| zv | (F | zv | (F | zv | (F | zv | (F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1,85 | 35 | 1,64 | 50 | 1,45 | 150 | 1,27 |
| 28 | 1,80 | 37 | 1,61 | 60 | 1,40 | 300 | 1,24 |
| 30 | 1,76 | 40 | 1,55 | 80 | 1,34 |  |  |
| 32 | 1,71 | 45 | 1,48 | 100 | 1,30 |  |  |

11. По формуле 5 провести тепловой расчет передачи

tм( [t] м.

[t] м. – допускаемая температура масла в корпусе редуктора ([t] м. = 60((70(С, в исключительных случаях [t] м. = 90(С). [1]стр.42, таб.2.14

Пример. Рассчитать червячную  передачу с архимедовым червяком одноступенчатого редуктора общего назначения при следующих данных: мощность, передаваемая червяком Р1= 7 кВт, угловая скорость червяка ω1 =105 рад/с (n1 =955 об/мин),   передаточное число передачи u = 21; нагрузка постоянная; работа редуктора непрерывная, круглосуточная, спокойная. Передача нереверсивная.

1. Задаем скорость скольжения  vск =(0,015…0,055)105, принимаем vск =4м/с; назначаем  материалы:

для  червяка – сталь 40Х (HRC40-45);

для венца червячного колеса – бронза БрА9Ж4.

Из таблиц 1, 2 и 3 определяем  допускаемые напряжения  [σ]Н =160 МПа,  и допускаемое  напряжение изгиба [σ]F = 78МПа.

2. Из условия, что число зубьев колеса должно быть z2 (28, то при заданном  передаточном числе  минимально возможное число витков червяка  z1=2. Число зубьев колеса z2 = z1 ·u =2 · 21 =42.

Угловая скорость колеса  ω2 = ω1 / u =105/21 = 5 рад/с.

3. Примем условно для данной конструкции передачи коэффициент диаметра червяка g= 8; коэффициенты Кß=1, Кv=1,2 , КПД передачи (=0,82.  Определим расчетный момент на червячном колесе (Р2=Р1·():

= 1,38Нм = 1380Нмм.

По формуле 2 определяем межосевое расстояние передачи из расчета рабочих поверхностей зубьев колеса на контактную прочность:

аW = = 238мм, принимаем аW =250мм.

4. Определяем модуль зацепления m = =10мм, что соответствует стандартному значению (таблица 4).

5. Окончательно выбираем g=8, z2= 2, в зависимости от полученного модуля   уточняем межосевое расстояние    aw= 0,5 ·10 (28+2)= 250мм.

6. Геометрические параметры передачи:

Высота витка винта h1 = 2,2·10 =22мм

Высота зуба червячного колеса h2 = 2,2·10=22мм

Высота головки винта hа1 = 10мм

Высота головки зуба колеса hа2 = 10мм

Высота ножки витка винта hf1 = 1,2·10=12мм

Высота ножки зуба колеса hf2 = 1,2·10=12мм

Делительные диаметры:

червяка d1 = 10·8=80мм;

червячного колеса d2 = 10·42=420мм.

Диаметры вершин:

витков червяка dа1 = 80 +2·10=100мм ;

зубьев червячного колеса dа2 = 420 + 2·10=440мм .

Диаметры впадин:

червяка df1 = 80-2·12=56мм  ;

червячного колеса df2 = 420 - 2·12=396мм

наружный диаметр червячного колеса (см. табл.5) dаМ2 = 440 +1,5·10=455мм

ширина обода червячного колеса (см. табл.5) b2=0,75·100=75мм

Расчетная толщина витка ( = 0,5·3,14·10=15,7мм

Радиальный зазор c= 0,2·10=2мм

Угол обхвата червяка венцом

2(=2·52( =104(

Угол подъема винтовой линии червяка

= 14(02(

7. Окружная скорость червяка v1 =( ω1· d1 )2=4,2м/с

Скорость скольжения определяем  по формуле

vск = v1  /cos (=4,3м/с, очень близко к предварительно принятой.

8. По таблице 6 примем (=1(20 и вычислим КПД передачи, соответствующий выбранным материалам и параметрам:

(= 0,91

Полученное значение несколько больше ранее принятого ((=0,82), поэтому  производить повторный расчет передачи нет необходимости.

Для дальнейших расчетов уточним мощность, передаваемую колесом:

Р2=7 ·0,91 =6,4кВт

10. Произведем проверочный расчет зубьев на изгиб. Число зубьев эквивалентного колеса определим по формуле  zv = =46.

Коэффициент формы зубьев колеса примем по таблице 7:  (F =1,48. Рассчитаем фактические напряжения изгиба в зубьях колеса и сравним их с допускаемыми.

= 8,51 МПа (  [σ]F = 78МПа

Фактические напряжения изгиба колеса значительно меньше допускаемых.

11. Температуру масла  проверяют по формуле

tм =      ( [t] м 60((70(

Вывод:  Условие выполняется.

5.Задания по расчету червячных передач

Рассчитать червячную  передачу с архимедовым червяком одноступенчатого редуктора общего назначения при следующих данных: мощность, передаваемая червяком Р1, угловая скорость червяка ω1,   передаточное число передачи u ; нагрузка постоянная; работа редуктора непрерывная, круглосуточная, спокойная. Передача нереверсивная.  Исходные данные представлены в таблице 6

Таблица 6.  – Исходные данные

| вариант | Р1, кВт | ω1 , рад/с | u | вариант | Р1, кВт | ω1 , рад/с | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 100 | 8 | 16 | 2,7 | 64 | 35 |
| 2 | 0,6 | 200 | 10 | 17 | 3,2 | 100 | 22 |
| 3 | 1,2 | 150 | 12 | 18 | 4,5 | 150 | 40 |
| 4 | 4 | 110 | 20 | 19 | 5,3 | 105 | 30 |
| 5 | 10 | 130 | 20 | 20 | 5,8 | 180 | 24 |
| 6 | 3,2 | 100 | 25 | 21 | 6,3 | 140 | 25 |
| 7 | 7,1 | 145 | 12 | 22 | 6,7 | 110 | 35 |
| 8 | 3,6 | 180 | 25 | 23 | 7,1 | 140 | 32 |
| 9 | 6,3 | 120 | 30 | 24 | 8 | 160 | 35 |
| 10 | 5,5 | 120 | 35 | 25 | 7,6 | 120 | 44 |
| 11 | 1,5 | 310 | 30 | 26 | 4 | 300 | 31 |
| 12 | 2,2 | 180 | 18 | 27 | 2,9 | 106 | 24 |
| 13 | 3 | 140 | 32 | 28 | 7 | 180 | 15 |
| 14 | 7,5 | 150 | 30 | 29 | 7,2 | 150 | 45 |
| 15 | 1,8 | 62 | 14 | 30 | 4,5 | 150 | 42 |

6.Контрольные вопросы

- Достоинства и недостатки червячных передач в сравнении с зубчатыми.

- Что такое число витков (заходов) червяка?

- Что такое модуль зацепления и как его замерить на червяке?

- Чему равна полная высота зуба в модулях?

- Трение в червячных передачах и способы борьбы с ним.

- Материалы червяка и червячного колеса.

- Конструкция червячных редукторов.

7.Литература.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование. М: Машиностроение, 2007.

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

3.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

4. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

Практическая работа №24

2 часа

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ РЕДУКТОРА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться   выполнять кинематический и силовой расчет редуктора.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с данными своего варианта (см. таблица 3).

  - Кинематическую схему редуктора вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. В соответствие с вариантом,  вычертить  схему редуктора.

4.3. На схеме обозначьте основные характеристики (мощность, угловую скорость, вращающий момент), степени и номера валов.

4.4. Проведите проектировочный и проверочный  расчеты  по методике представленной ниже.

4.5. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.6. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Суть расчета заключается в выборе электродвигателя; определении угловых скоростей и частоты вращения валов редуктора; мощностей и передаваемых вращающих моментов; в подборе подшипников и расчете шпонки на ведомом валу.

Для редукторов заданного типа применяют электродвигатели асинхронные переменного тока, которые выбирают по двум характеристикам:

- Ртр – требуемая мощность электродвигателя, (кВт);

- nтр – частота вращения вала (об/мин);

Требуемую мощность определяем по формуле   ;      (1)

где:          РТ – мощность на тихоходном валу;

ηпр – коэффициента полезного действия (КПД) привода;

Расчет цилиндрической зубчатой передачи редуктора начинается с выбора материала. Рекомендуемые марки материала для изготовления зубчатых колес приведены в таблице 6.

Для лучшей приработки зубьев, а также с целью обеспечения равнопрочности передачи твердость зубьев шестерни следует назначать не менее чем на 15…20 единиц выше твердости зубьев колеса.

Подбор подшипников практически сводится к следующей схеме:

- на основании эскизной компоновки составляют расчетную схему вала и определяют реакции опор подшипников;

- определяют результирующие осевые нагрузки подшипников;

- вычисляют отношение осевой нагрузки к радиальной Fа   / Fr;

- основным критерием для выбора подшипника служит его динамическая грузоподъемность Сr,

Сr ≤ [Со];                      (2)

где: Сr – расчетная динамическая грузоподъемность;

[Сr] – допускаемая динамическая грузоподъемность, выбирается из табл. 19.18 в зависимости от типа подшипника.

Сr = F ;                                       (3)

где: n - частота вращения вала;

L h – ресурс работы узла;

F - эквивалентная нагрузка.

F = (X ·V · Fr   + Y · Fа) ·Kb;          (4)

где: Fr , Fа - радиальная и осевая нагрузки на подшипник;

Kb - коэффициент безопасности, учитывает характер нагрузки;

Kb =1;  при спокойной нагрузке;

Kb = 1,3…1,5;  при нагрузке с умеренными толчками и незначительными колебаниями;

Kb = 2,5 ….3; при работе с сильными ударами;

V - коэффициент вращения;

V = 1;  при вращающемся внутреннем кольце;

V = 1,2; при вращающемся наружном кольце;

X, Y - коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, выбираются по каталогу на подшипники (см. [1] стр.134, табл.6.1.).  Для шариковых радиальных и радиально-упорных подшипников при выборе и предварительно определяют отношение осевой нагрузки к статической

Fа   /С о                          (5)

где:   р - показатель степени;

р = 3  - для шариковых подшипников;

р = 10/3 – для роликовых подшипников;

Если в результате расчета условие  С r≤ [Сr] не выполняется, то,  не меняя посадочного размера вала, назначают подшипник другого типоразмера (серии) или меняют тип подшипника (шариковый на роликовый) и расчет повторяют.

Пример.  Рассчитать редуктор общего назначения (рис.1) с ресурсом работы Lh = 10 000 часов, мощностью на ведомом валу РТ=12,5 кВт частотой вращения тихоходного вала nТ =220 об/мин, характер нагрузки спокойный, сменность работы а =1 смена, кинематическая схема редуктора представлена на рисунке 1.

Дано:

цилиндрическая косозубая

передача

РТ=12,5 кВт

nТ =220 об/мин

Lh = 10 000 часов

а =1 смена

характер нагрузки спокойный

Произвести расчет редуктора

общего назначения                                                             Рисунок 1. Кинематическая схема

Решение.

1.  Кинематический и силовой расчет редуктора.

Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет редуктора.

1.1. Определяем КПД привода:

ηпр = ηм ·η з.п · η 2 подш ;                   (6)

где; ηм - КПД муфты;

ηз.п - КПД зубчатой пары;

η подш - КПД подшипников качения.

По таблице 1 принимаем следующие значения: ηм = 0,98; ηз.п = 0,97;  η подш = 0,99.

ηпр = ηм ·η з.п · η 2 подш = 0,98 · 0,97 · 0,992 = 0,93;

Таблица 1- КПД

| Передача | К.П.Д. | Передача | К.П.Д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрытая зубчатая: цилиндрическая коническая | 0,97…0,98 0,96…0,97 | Цепная: открытая закрытая | 0,90…0,95 0,95…0,97 |
| Открытая зубчатая | 0,95…0,96 |  |  |
| Червячная при числе заходов червяка: Z1=1 Z2=2 Z3=4 | 0,7…0,75 0,8…0,85 0,85…0,95 | Ременная: с плоским ремнем с клиновым ремнем | 0,96…0,98 0,95…0,97 |
| Муфта соединительная | 0,98 | Подшипники качения | 0,99 |

1.2. Определяем требуемую мощность по формуле 1:

1.3. Находим требуемую частоту вращения и выбираем электродвигатель:

nдв = nт · uред,     (7)

где u – передаточное отношение, определяем по таблице 2

Для тихоходной ступени u = 2,5….5,6

nдв = 220 ·(2,5 ….5,6) = 550…1232 об/мин.

По табл. 19.28 [приложение 1, стр511] выбираем электродвигатель серии АИР132 S6/960 ТУ: Р= 5,5кВт; n =1000 об/мин.

Таблица 2- Передаточное число

| Вид передачи | Твердость зубьев | Передаточное отношение |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая: тихоходная передача во всех редукторах (u Т) | ≤ 350 НВ 40…56 HRCэ 56…63 HRCэ | 2,5…5,6 2,5…5,6 2…4 |

Продолжение таблицы 2

| быстроходная ступень в редукторах по развернутой схеме (u Б) | ≤ 350 НВ 40…56 HRCэ 56…63 HRCэ | 3,15…5,6 3,15…5 2,5…4 |
| --- | --- | --- |
| быстроходная ступень в соосном редукторе (u Б) | ≤ 350 НВ 40…56 HRCэ 56…63 HRCэ | 4…6,3 4…6,3 3,15…5 |
| Коробка передач | любая | 1…2,5 |
| Коническая зубчатая | любая | 1…4 |
| Червячная | - | 16…50 |
| Цепная | - | 1,5…3 |
| Ременная | - | 2…3 |

Корректируем  передаточное отношение:

Uред =      =1000/220 = 4,54.

nБ = nдв = 1000 об/мин.

1.4. Определяем угловые скорости и вращающий момент электродвигателя и на валах:

электродвигателя ωдв  =     ;                         (8)

ωдв  = 3,14 · 1000 /30 = 104,6 рад/с;

на валу шестерни ω1  = ωдв  = 104,6 рад/с

на валу колеса ω2 =    ;                                  (9)

ω2 = 104,6/ 4,54 = 23 рад/с;

вращающий момент электродвигателя  Tдв =  ;     (10)

Tдв =13,44 ·1000/104,6 = 128,4 Н·м.

Определяем вращающие моменты на валах привода:

на валу шестерни

Р1 = · ηм · η подш;     (11)

Р1 = 13,44 · 1000 ·0,98 ·0,99 = 13,039 кВт;

Т1 =  ;                                (12)

Т1 =13,039 · 1000/104,6 = 124,6 Н·м;

на валу колеса

Р2 = Р1· ηз.п · η подш;      (13)

Р2 =13,039 ·0,97 ·0,99 = 12,52 кВт;

Т2 =  ;                         (14)

Т2 =12,52 · 1000/23 = 544,4 Н·м;

Полученные результаты заносим в таблицу 3

Таблица 3- Полученные результаты

| Наименование параметра | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Угловая скорость, рад/с ведущего вала ведомого вала | ω1 ω2 | 104,6 23 |

Продолжение таблицы 3

| Частота вращения, об/мин ведущего вала ведомого вала | n1 n2 | 1000 220 |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт ведущего вала ведомого вала | Р1 Р2 | 13,039 12,52 |
| Вращающий момент, H·м ведущего вала ведомого вала | T1 T2 | 124,6 544,4 |

2. Расчет цилиндрической зубчатой передачи редуктора.

Расчет начинается с выбора материала. Рекомендуемые марки материала для изготовления зубчатых колес приведены в таблице 4.

Для лучшей приработки зубьев, а также с целью обеспечения равнопрочности передачи твердость зубьев шестерни следует назначать не менее чем на 15…20 единиц выше твердости зубьев колеса.

Таблица 4 –Механические свойства материалов

| Марка стали | Механические свойства | Термообработка |
| --- | --- | --- |
|  | Твердость | Предельные размеры заготовки, мм | Предел текучести, Н/мм2, σт |  |
|  |  | Dпр | Sпр |  |  |
| 40Л | 163…207 НВ | 125 | 80 | 320 | нормализация |
| 40 | 192…228 НВ | 125 | 80 | 400 | улучшение |
| 45 | 170…217 НВ | 125 | 80 | 340 | нормализация |
|  | 241…285 НВ | 80 | 50 | 580 | улучшение |
| 50 | 179…228 НВ | 125 | 80 | 350 | нормализация |
|  | 228…255 НВ | 80 | 50 | 530 | улучшение |
| 40Х | 260…280 НВ | 200 | 125 | 700 | улучшение |
|  | 50…59 HRCэ | 125 | 80 | 800 | азотирование |
| 45Х | 230…280 НВ | 200 | 125 | 650 | улучшение |
| 40ХН | 230…300 НВ | 315 | 200 | 600 | улучшение |
|  | 48…54 HRCэ | 200 | 125 | 1400 | закалка |
| 35ХМ | 241 НВ | 315 | 200 | 800 | улучшение |
|  | 45…53 HRCэ | 200 | 125 | 1400 | закалка |
| 40ХНМА | > 302 НВ | 200 | 125 | 900 | улучшение |
| 35ХГСА | 270 НВ | 200 | 125 | 880 | улучшение |
|  | 46…53 HRCэ | 200 | 125 | 1350 | закалка |
| 20Х | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 400 | цементация |
| 20ХНМ | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 800 | цементация |
| 18ХГТ | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 800 | цементация |

2.1. Выбор материала.

Выбираем по таблице 4 материал для изготовления шестерни и колеса:

для колеса – сталь 45; нормализация с HВ 170…217;

для шестерни – сталь 40; улучшение с HВ 192..228.

2.2.Определяем допускаемые контактные напряжения σHlim и  изгибной выносливости σF lim .

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба определяют отдельно для колеса [σ]Н2 , [σ] F2 и для шестерни [σ]Н1 , [σ] F1 .

Допускаемые контактные напряжения определяют по формуле

[σ]Н = σН lim  ·ZН;   (15)

и  напряжении я изгиба

[σ] F = σF lim  ·YН;   (16)

Результаты вычисления округляют до целого числа.

При расчете зубчатых передач цилиндрических косозубых, шевронных и конических с круговым зубом в расчетную формулу подставляют допускаемое контактное напряжение [σ]Н =0,45 ·([σ]Н1 +[σ]Н2 ) ≥ [σ]Нmin ;     (17)

При расчете должно выполняться условие:

- для цилиндрических передач  [σ]Н  ≤ 1,25 · [σ]Нmin ;     (18)

- для конических передач [σ]Н  ≤ 1,15 · [σ]Нmin ;     (19)

где  [σ]Нmin – меньшее из двух: [σ]Н1 , [σ]Н2 .

Предварительно определяем среднюю твердость рабочих поверхностей зубьев

НВ ср= 0,5·( НВmin + НВmax).         (20)

колесо НВ ср= 0,5·(170+217)=193,5 (см. табл. 4)

шестерня НВ ср= 0,5·(192+228)=210  (см. табл. 4)

Определяем базовые числа циклов нагружений:

- при расчете на контактную прочность NHG = 30· НВ≤ 12·107;        (21)

- при расчете на изгиб N F G =4·10;               (22)

колесо NHG = 30·193,5= 9,23·10;

шестерня NHG = 30·213= 11,2·10.

9,23·10≤ 12·107 ;           11,2·10≤ 12·107

Условия выполняются.

Вычисляем действительные числа циклов перемены напряжений:

для колеса N2 = 60· n2· Lh;                (23)

для шестерни N1= N2· n2· u;                (24)

колесо N2 = 60· 1000· 10000= 6·10;

шестерня N1= 0,6·10 · 4,54= 27 ·10 .

Определяем коэффициент долговечности при расчете по контактным напряжениям

zN = , при условии  1 ≤ zN ≤ zN max; (25, 26)

zN max= 2,6 для материалов с однородной структурой (улучшенных, объемно-закаленных); zN max= 1,8 для поверхностно-упрочненных материалов (закалка, цементация, азотирование).

Для длительно работающих быстроходных передач N > NHG , то zN =1.

Определяем коэффициент долговечности при расчете на изгиб

Y N = , при условии 1 ≤ Y N ≤ Y Nmax;         (27, 28)

где Y Nmax= 4 и g= 6 – для улучшенных зубчатых колес;  Y Nmax= 2,5 и g= 9 – для закаленных и поверхностно-упрочненных  зубьев.

N > NFG = 4·10, то Y N  =1.

Определяем допускаемое контактное напряжение (см.табл. 4)

для шестерни  σН lim1  = 1,8 · НВ ср+67 = 1,8 · 213+67 = 450 Н/мм 2;

σF lim 1 = 1,03 · НВ ср= 1,03 ·213 = 219 Н/мм 2;

для колеса σН lim2  = 1,8 · НВ ср+67 = 1,8 · 193,5+67 = 415 Н/мм 2;

σF lim 2 = 1,03 · НВ ср= 1,03 ·193,5 = 199 Н/мм 2;

Определяем расчетное допускаемое контактное напряжение по формуле 17

[σ]Н =0,45 ·(450 +415 )= 389 Н/мм 2;

При расчете зубчатых передач на  контактное напряжение должно выполняться условие (18): [σ]Н  ≤ 1,25 · [σ]Нmin ;

389 Н/мм 2  ≤ 1,25 ·415 = 518 Н/мм 2  ;

Условие выполняется.

Таблица 5- Допускаемые контактные напряжения

| Термообработка | Твердость | Группа сталей | σн lim, МПа | Sн | σF lim, МПа | SF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормализация улучшение | 180…350 НВ | 40Л, 40, 45, 50, 40Х, 40ХН и др. | 1,8 НВ ср +67 | 1,1 | 1,03 НВср | 1,75 |
| объемная закалка | 45…55 HRCэ | 40Х, 40ХН, 35ХМ и др. | 14HRCср +170 |  | 310 |  |
| закалка | 56…63 HRCэ |  | 17 HRCср+200 | 1,2 | 900 |  |
| азотирование | 50…67 HRCэ |  | 1050 |  | 12 HRCср+300 |  |
| цементация | 55…63 HRCэ | Цементируемые стали всех марок | 19 HRCср |  | 480 | 1,5 |

Таблица 6 -  Твердость HRC переводят в твердость НВ

| HRC | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВ | 451 | 461 | 496 | 521 | 545 | 611 | 641 | 688 |

2.3. Из условий контактной прочности определяем межосевое расстояние аW .

аW = ;                                         (29)

где:  Ка – вспомогательный коэффициент: для прямозубых передач Ка =49,5; для косозубых передач Ка = 43.

Кbа – коэффициент распределения нагрузки по ширине колеса, выбираем по таблице 7;

ψba – относительная ширина колеса,   выбираем по таблице 7.

Таблица 7- Коэффициент распределения нагрузки по ширине колеса

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость поверхностей зуба |
| --- | --- |
|  | НВ ≤ 350 | НВ > 350 |
|  | Кbа | ψba | Кbа | ψba |
| Симметричное | 1,0…1,15 | 0,3…0,5 | 1,05…1,25 | 0,25…0,3 |
| Несимметричное | 1,1…1,25 | 0,25…0,4 | 1,15…1,35 | 0,2…0,25 |
| Консольное | 1,2…1,35 | 0,2…0,25 | 1,25…1,45 | 0,15…0,2 |
| При постоянной нагрузке Кbа = 1 |

Кbа – симметричное расположение колес относительно опор, Кbа =1,1;   ψba =0,4

аW =  =190,58мм;

Полученное значение межосевого расстояния аW  округляем до ближайшего большого  стандартного значения по СТ СЭВ 229-75 (таблица 8).

Таблица 8- Стандартного значения по СТ СЭВ 229-75 межосевого расстояния

| 1 ряд | 50;63;80;100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000 |
| --- | --- |
| 2 ряд | 71;90;112;140;180;224;280;355;450;560;710;900 |

Принимаем межосевое расстояние аW = 200мм.

2.4. Определяем модули зацепления, m

m = (0,01….0,02) · аW;      (30)

m = 1,4…. 2,8;

полученное значение модуля округляем до ближайшего стандартного значения по СТ СЭВ 310-76, таблица 9;           m = 2,5.

Таблица 9. Стандартное значение по СТ СЭВ 310-76 модуля

| 1 ряд | 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;25 |
| --- | --- |
| 2 ряд | 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22 |

2.5. Определяем суммарное число зубьев шестерни и колеса Z:

Z1 =    –для косозубых колес.    (31)

β – угол наклона зуба;

β -5˚…15˚ - для косозубых колес;

β - 25˚…40˚ - для шевронных колес.

принимаем β =13˚;

Z1 = 2· 200 · cos13˚/ (4,54+1) · 2,5= 389/13,85 = 28,12;

принимаем Z1 = 28, тогда Z2 = Z1  ·u;         (32)

Z2 = 28  ·4,54 = 127,12; принимаем Z2 = 127.

Уточняем значение угла наклона зубьев

cosβ=;                cosβ = (28+127) · 2,5/2· 200=0,968;           β= 13,84˚ =13˚50́38˝

Полученные значения Z1 , Z2  должны быть целыми числами, причем для прямозубых колес  Z1 должно быть не менее  17, а для косозубых  - не менее 12.

2.6. Определяем геометрические размеры зубчатых колес

Рисунок 2- Геометрические параметры цилиндрической передачи

Геометрические размеры зубчатых колес находим по формулам в таблице 10:

Таблица 10 -Геометрические размеры зубчатых колес

| Прямозубые колеса | Косозубые колеса | № формулы |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр, d = m · z | d = | 33 |
| Диаметр окружности вершин, da = m · (z+2) | da = d + 2· m | 34 |
| Диаметр окружности впадин, df = m · (z – 2,5) | df = d -2,5· m | 35 |
| Высота зуба, h = 2,25·m | 36 |
| Ширина зубчатого венца, b = аW · ψbd | 37 |

Делительный диаметр

d1=m · z1 / cosβ = 2,5 · 28/ cos15˚50́38˝=66,55мм;

d2= 2· аW  - d1= 2· 200 – 66,55 =  333,45 мм

Диаметр окружности выступов

da1= d1  + 2· m   =  66,55+2 ·2,5 = 71,55 мм

da2= d2  + 2· m   =  333,45+2 ·2,5 = 338,45 мм

Диаметр окружности впадин

df1= d1 -2,5· m =66,55 – 6,25 =  60,03 мм

df2= d2 -2,5· m =333,45 – 6,25 = 327,2 мм

Высота зуба

h = 2,25·m = 2,25·2,5 = 5,625мм

Ширина зубчатого венца

b1= аW  · ψbd  = 200·0,4=80мм;

b2= b1 + (3…5);     (38)

b2= 80+5=85 мм

2.7.  Проверка пригодности заготовок колес.

При выборе диаметров заготовок должно выполняться неравенство Dзаг < Dпр и Sзаг < Sпр  (39).

- для шестерни Dзаг  = da1 + 6;           (40)

- для колеса без выточек Sзаг = b2 + 4;     (41)

Dзаг  = 71,55 + 6= 77,55мм;

Sзаг = 85 + 4=89мм.

По табл. 4 для стали 40,45 предельные размеры заготовок колес Dпр  =125мм; Sпр = 80мм. Условия пригодности заготовок колес (39) выполнены и, следовательно,   принимаем механические характеристики материалов колес.

При невыполнении неравенств (39) изменяют материал деталей или вид термической обработки.

2.8. Определяем силы в зацеплении

Рисунок 3 - Схема сил, действующих в косозубой цилиндрической передаче.

Окружная сила  Ft = ;          (42)

Радиальная сила  Fr =   ;       (43)

Осевая сила Fа = Ft · tgβ;         (44)

Ft = 2T2/d2  = 2· 544,4 ·1000 / 333,45 = 3265,3 Н;

Fr =  Ft · tgα/cosβ =  3265,3 · tg20˚/cos13,84˚  = 1227,8 Н;

Fа = Ft · tgβ = 3265,3· tg 13,84˚ = 751 Н.

α – угол зацепления,   α=20˚

Результаты расчетов сводим в таблицу в виде основных параметров зубчатого зацепления для спроектированного цилиндрического редуктора.

Таблица  11 -Результаты расчетов

| Наименование параметра | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Межосевое расстояние | аW | 140 мм |
| Угол наклона зубьев | β | 13,84˚ |

Продолжение таблицы 11

| Модель зацепления | m | 2,5 |
| --- | --- | --- |
| Число зубьев: шестерни колеса | z1 z2 | 28 127 |
| Диаметр делительный: шестерни колеса | d1 d2 | 66,55мм 333,45 мм |
| Диаметр окружности вершин: шестерни колеса | da1 da2 | 71,55 мм 338,45 мм |
| Диаметр окружности впадин: шестерни колеса | df1 df2 | 60,03мм 327,2 мм |
| Ширина зубчатого венца шестерни колеса | b1 b2 | 80 мм 85 мм |
| Силы в зацеплении: окружная радиальная осевая | Ft Fr Fа | 3265,3 Н 1227,8 Н 751 Н |

2.9. Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба.

Расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса определяется:

σF2 = KFa· KFß ·KFv· Yß · YFS2 · Ft / b2 ·m;                   (45)

Расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни:

σF1 = σF2 · YFS1 / YFS2 ;                  (46)

Расчетные напряжения могут отклоняться от допускаемых:

σF ≤ 1,1· [σF] ;                  (47)

Для этого предварительно определяем степень точности передачи и некоторые уточняющие коэффициенты.

Определяем окружную скорость в зацеплении и назначаем степень точности передачи по таблице 12.

V=( ω · d) /2;      (48)

V=( ω1 · d1) /2 = 104,6 · 66,55/2· 1000 =3,48 м/с,   степень точности  передачи 9 –средняя точность.

Таблица 12- Окружная скорость в зацеплении и степень точности

| Степень точности не ниже | Окружная скорость V, м/с | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Прямозубая | Косозубая |  |
| 6 (высокоточные) | 15 | 30 | Высокоточные, высокоскоростные механизмы |
| 7 (точные) | 10 | 15 | Высокоскоростные при умеренных нагрузках |
| 8 (средней точности) | 6 | 10 | Передачи общего машиностроения |
| 9 (пониженной точности) | 2 | 4 | Тихоходные передачи с пониженными требованиями |

Определяем коэффициенты:

Для прямозубых колес коэффициент KFa= 1.

Для колес с углом β  >0º принимают (см. табл.13)

Таблица 13. Степень точности

| Степень точности | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFa | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1,0 |

Принимаем  для 9 степени точности  KFa =1.

Коэффициент Yß вычисляют по формуле (β в градусах):

Yß = 1- β/100 º;  при условии Yß >0,7.       (49)

Yß = 1- 13,84º/100= 0,86;

Коэффициент ширины ψbd =   b2/ d1                     (50)

ψbd =   85/ 66,55 = 1,27

При твердости зубьев колеса  НВ > 350 коэффициент

KFß = 1+ 1,5· ψbd / S ≤ 1,7;                        (51)

где   S – индекс схемы (см. табл. 14)

Таблица 14- Индекс схемы

| Расположение шестерни относительно опор | S |
| --- | --- |
| Консольное, опоры-шарикоподшипники | 1 |
| Консольное, опоры-роликоподшипники | 2 |
| Несимметричное | 3 |
| Симметричное | 4 |

KFß = 1+ 1,5· 1,27 / 4= 0,7 ≤ 1,7;

Коэффициент KFv принимают:

- для прямозубых колес при твердости зубьев ≤ 350 НВ -1,4;

>350 НВ -1,2;

- для косозубых колес при твердости зубьев   ≤ 350 НВ -1,2;

>350 НВ -1,1;

назначаем KFv =1,2

Для определения коэффициентов YFS1 ,YFS2 вычислим приведенные числа зубьев:

колеса        Zv2= Z2 / cosβ ;    (52)

шестерни   Zv1= Z1 / cosβ ;    (53)

Zv2= 127 / cos13,84º = 95,7 ;

Zv1= 28 / cos13,84º =21,3;

По таблице 15 принимаем YFS1 =3,98; YFS2 =3,61.

Таблица 15- Коэффициенты YFS1 ,YFS2

| Z или Zv | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | ≥80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFS | 4,30 | 4,08 | 3,98 | 3,92 | 3,88 | 3,84 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | 3,61 |

Назначив все коэффициенты определяем расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса, используя формулу 45

σF2 =1·0,7·1,2·0,89·3,61·3265,3/85·2,5=41,47 Н/мм 2;

Определяем расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни, используя формулу 46

σF1 = 41,47 · 3,98 / 3,61= 45,7 Н/мм 2;

Расчетные напряжения могут отклоняться от допускаемых (47):

σF1 ≤ 1,1· [σ] F1;              45,7 Н/мм 2   ≤ 1,1·219 = 240 Н/мм 2 ;

σF2 ≤ 1,1· [σ] F2;              41,47 Н/мм 2   ≤ 1,1·199 = 219 Н/мм 2 ;

Условие выполняется.

2.10. Проверка зубьев колес по контактным напряжениям.

Расчетное контактное напряжение в зацеплении косозубых и шевронных колес определяется:

σН = 376 ·;                                   (54)

для прямозубых передач числовой коэффициент перед корнем равен 436.

Полученное расчетное контактное напряжение должно находиться в интервале (0.85….1,05) · [σ] н . При несоблюдении этого условия изменяются    d2 (и, следовательно, аW ) или  b2  .

Предварительно определяем значения уточняющих коэффициентов.

Значение коэффициента KНa распределения нагрузки между зубьями принимают для колес: прямозубых – 1,0; косозубых и шевронных -1,1.

Коэффициент KНß неравномерности распределения нагрузки по длине контактных линий  вычисляют по формуле: KНß = 1+2·ψbd/ S ≤ 2;           (55)               где S – индекс схемы (см. табл.14);  S = 4;  ψbd = 1,14   (см. форм. 50).

KНß = 1+2· 1,14/4 = 0,82≤ 2;

Значение коэффициента   KНv  = 1,2    при твердости зубьев колеса ≤ 350 НВ -1,2;

Вычисляем σН =376 ·= 312,5Н/мм; 2

σН =376 ·=; 165,9Н/мм; 2

[σ] Н > σН;      389 Н/мм 2   >312,5 Н/мм 2   ;      389 Н/мм 2   >165,9 Н/мм 2   ;

Условие выполняется.

3. Расчет основных размеров валов редуктора.

3.1. Расчет основных размеров  валов.

Диаметр входного (быстроходного) конца вала определяют по формуле

dБ ≥ (6…8) · ;                                     (56)

Диаметр выходного (выходного) конца вала определяют по формуле

dТ ≥ (5…6) · ;                                     (57)

Остальные диаметры вала назначают конструктивно с разницей в 4…5 мм в зависимости от конструкции и условий сборки. Диаметры отдельных участков вала-шестерни определяют по соотношениям:         dП = dБ +  2· t;            dБП = dП + 3· r.                   (58)

Примерная конструкция вала цилиндрических колес приведена на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 - Вал-шестерня входной

Рисунок 5 - Выходной вал

Диаметры ступеней валов после вычисления округляют в ближайшую сторону до стандартных величин. Диаметры концов входного и выходного валов согласуют с диаметрами отверстий устанавливаемых на них деталей (шкива, звездочки, полумуфты).

Определяем диаметр входного (быстроходного) вала по формуле 56 и выходного вала по формулам 57:

dБ ≥ (6…8) · = (7…8) · =30…40мм,    принимаем dБ =32мм ;

dП = 32 +  2· 3,5 = 39мм, принимаем  dП = 40мм;

Определяем диаметр   выходного вала определяют по формуле

dТ ≥ (5…6) · =(5…7) · = 40….56мм, принимаем dТ =55мм;

dП = 55 +  2· 3,5 = 62мм, принимаем dП = 60мм;            d.к= 60 + 3 · 2=65мм;

3.2. Конструктивные размеры шестерни и колеса.

Шестерню выполняем за одно целое с валом

d1 = 66,55мм; dа1 = 71,55мм; b1 = 80мм.

Колесо стальное кованное

d2 = 333,45мм; dа2 = 338,45мм; b2 = 85мм.

4.  Выбор типа подшипников и их расчет.

4.1. Рассчитываем подшипники на ведущем валу

Рисунок  6- Расчетная схема подшипников на ведущем валу

Ft = 3265,3H; Fr =1227,8Н;  Fa = 751H; b1 =80мм; dП = 40 мм;

Реакции опор:

в плоскости x

Rx1 =  Rx2 = Ft / 2 = 3265,3 / 2 = 1632,65H;

в плоскости   y

Ry1 = = =766,27Н

Ry2 ===461,53 Н

где: l1 - расстояние от оси вала-шестерни до оси подшипника;

Проверка:

Ry1 +Ry2 – Fr = 766,27+461,53 -1227,8 = 0.

Подбираем подшипники по наиболее нагруженной опоре 1.

Намечаем радиальные шариковые подшипники средней серии № 308 (см. [1] стр.497, табл.19.18-19.26)  d=40мм, D=90мм, В = 23мм,    С = 41,0 кН, С0 = 22,4 кН.

Эквивалентная нагрузка по формуле 67, X и Y находим по таблице приложения В.

Отношение Fa / C0 = 751 /22400 =0,033; этой величине по каталогу подшипников соответствует  е =0,22.

Отношение Fa / Fr =751 / 1227,8 = 0,61 > e;  X = 0,56;  Y = 1,99;  Kb =1; V = 1;

Fэ = (1· 0,56· 1227,8 + 1,99· 751) ·1 = 2182 Н.

Расчётная долговечность, млн. оборотов

Сr = 2182 = 18 329 Н;

Сr ≤ [Сr];                  18 329Н ≤ [22 400Н];

Условие выполняется.

Расчётная долговечность, млн. об.  L = (C / Fэ)3 = (41000 /2182)3 =6645 млн. об.

Расчётная долговечность, ч  Lh = L·106 / 60n = 6645·106 / 60·1000 =110·103 ч; здесь n = 1000 об/мин – частота вращения ведущего вала, р=3.

Долговечность подшипника обеспечена.

4.2. Рассчитываем подшипники на ведомом валу.

Рисунок 7 - Расчетная схема подшипников на ведомом валу

Ведомый вал  несет такие же нагрузки, как и ведущий.

Ft = 3265,3H; Fr =1227,8Н;  Fa = 751H; b2 =85мм; dП = 60 мм;

в плоскости x

-Rx3 = - Rx4 = -Ft / 2 = -3265,3 / 2 = -1632,65H;

Ry3 = = = 1256Н

Ry4 ===  -28,2Н

где: l2 - расстояние от оси колеса до оси подшипника

Проверка:

-Ry3 -Ry4 + Fr = -1256 –(-28,2)+1227,8 = 0.

Выбираем подшипники по более нагруженной опоре 3.

Выбираем радиальные шариковые подшипники средней серии № 312 (см. [1] стр.497, табл.19.18-19.26)   d =60 мм; D = 130 мм; В = 31 мм; С = 81,9 кН; и С0 = 48,0 кН.

Эквивалентная нагрузка по формуле 67, X и Y находим по таблице приложения В.

Отношение Fa / C0 = 751 /48000 =0,015; этой величине по каталогу подшипников соответствует  е =0,19.

Отношение Fa / Fr =751 / 1227,8 = 0,61 > e;  X = 0,56;  Y = 2,30

Осевая нагрузка по отношению к радиальной незначительна и эквивалентную нагрузку можно вычислять по формуле

Fэ = (1·  0,56 · 1227,8   + 2,3 · 751) ·1,2 = 2897Н;

( Кб приняли 1,2 ,учитывая, что цепная передача усиливает неравномерность нагружения).

Расчётная долговечность, млн. оборотов

Сr = 2897 = 15354 Н;

Сr ≤ [Сr];                  15354Н ≤ [48 000Н];

Условие выполняется.

Расчётная долговечность, млн. об.  L = (C / Fэ)3 = (81900 /2897)3 =21952 млн. об.

Расчётная долговечность, ч  Lh = L·106 / 60n = 22 ·103 ·106 / 60·220 =1700 ·103 ч; здесь n = 220 об/мин – частота вращения ведомого вала.

Для зубчатых редукторов ресурс работы обычно не превышает 40000 часов и мы видим, что подшипники ведущего и ведомого валов проходят с запасом.

5. Проверка на прочность шпонки под ступицей колеса.

Диаметр выходного (тихоходного) конца вала определяют по формуле (52)

принимаем dТ =55мм;

dП = 55 +  2· 3,5 = 62мм, принимаем dП = 60мм;            d.к= 60 + 3 · 2=65мм;

Остальные диаметры вала назначают конструктивно с разницей в 4…5 мм в зависимости от конструкции и условий сборки.

Для принятого диаметра вала под колесо dк подбирают размеры призматической шпонки по СТ СЭВ 189-75 (см. таблицу  17)

Таблица 17 -Размеры призматической шпонки по СТ СЭВ 189-75

| Диаметр вала dк, мм | Сечение шпонки, мм | Глубина паза, мм |
| --- | --- | --- |
|  | b - ширина | h - высота | t1- на валу | t2- на втулке |
| 22….30 | 8 | 7 | 4 | 3,3 |
| 30….38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 |
| 38….44 | 12 | 8 | 5 | 3,5 |
| 44….50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 |
| 50….58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 |
| 58….65 | 18 | 11 | 7 | 4,4 |
| 65…75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 |

Выбирают шпонку, проверяют на смятие по формуле №58.

σсм = 2·T2/ dк (h- t1) lр ≤ [σсм];                                 (59)

где: T2 - вращающий момент;

dк - диаметр вала под колесом;

h - высота шпонки;

t1- глубина паза под шпонку на валу;

lр - рабочая длина;

lр = l – b;                        (60)

l = lст – (5…8) - длина шпонки;                  (61)

lст =  (1,0…1,8) · dк - длина ступицы;             (62)

[σсм]= 50…60 МПа - при чугунной ступице;

[σсм]= 100…120 МПа - при стальной ступице.

По таблице 17 подбираем призматическую шпонку с размерами:

b =18мм;   h  = 11мм;  t1  = 7мм;   t2= 4,4мм.

Определяем рабочую длину шпонки по формулам  60,61, 62.

lр = l – b = 65 - 10 =55мм;

l = lст – (5…8) = 55 - 5=50мм;

lст =  (1,0…1,8) · dк = 65….117мм, принимаем 85мм.

Проверяем шпонку на смятие по формуле 59.

σсм = 2·T2/ dк (h- t1) lр = 2·544,4 ·1000/ 65(11 - 7) ·55 = 76МПа;

[σсм] = 100МПа – для стальной ступицы;

Отсюда:  [σсм]  = 76МПа ≤ [σсм] = 100МПа, следовательно прочность шпонки обеспечена.

5.Задания для выполнения работы

Рассчитать редуктор общего назначения с ресурсом работы Lh, мощностью на ведомом валу РТ; частотой вращения тихоходного вала nТ, передаточным отношением u, характер нагрузки спокойный, сменность работы а =1 смена, кинематическая схема редуктора представлена на рисунках 8-12. Исходные данные в таблице 18.

Рисунок 8                                      Рисунок 9                                      Рисунок 10

Рисунок 11                                                  Рисунок 12

Таблица 18- Исходные данные

| вариант | рисунок | РТ, кВт | nТ, об/мин | Lh, тыс. ч | вариант | рисунок | РТ, кВт | nТ, об/мин | Lh, тыс. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1,8 | 320 | 10 | 11 | 8 | 4,0 | 200 | 8 |
| 2 | 9 | 1,5 | 280 | 12 | 12 | 9 | 6,0 | 265 | 8 |
| 3 | 10 | 1,7 | 380 | 10 | 13 | 10 | 7,0 | 240 | 8 |
| 4 | 11 | 4,5 | 160 | 10 | 14 | 11 | 2,2 | 360 | 10 |
| 5 | 12 | 7,5 | 240 | 8 | 15 | 12 | 1,5 | 420 | 10 |
| 6 | 8 | 2,8 | 280 | 12 | 16 | 8 | 2,8 | 280 | 12 |
| 7 | 9 | 2,2 | 220 | 12 | 17 | 9 | 1,8 | 360 | 10 |
| 8 | 10 | 3,0 | 360 | 10 | 18 | 10 | 2,4 | 280 | 12 |
| 9 | 11 | 1,8 | 360 | 12 | 19 | 11 | 7,5 | 240 | 8 |
| 10 | 12 | 1,5 | 320 | 10 | 20 | 12 | 3,8 | 460 | 10 |

6.Контрольные вопросы:

1. Что такое кинематическая схема?

2. В каких единицах измеряется передаточное число?

3. Что определяет КПД передачи?

4. Как называется понижающая передача, чему равно передаточное число?

5. Как называется повышающая передача, чему равно передаточное число?

7.Список литературы.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

4. Которова Г.С. Методическое пособие. Детали машин. Курсовое проектирование, ФГОУ СПО ТПТ, 2011г.

Практическая работа №25

2 часа

РАСЧЕТ ОСЕЙ И ВАЛОВ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться    рассчитывать валы и оси.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с методическими указаниями.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. Проведите необходимые расчеты  по методике представленной ниже.

4.3.В соответствие с полученными расчетами,  вычертите входной и выходной валы в масштабе 1:1, обозначьте диаметры и их длины.

4.4. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.5. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Основными размерами вала являются диаметры (под подшипники и колесо) и диаметр выходного конца вала.

Исходной характеристикой для расчета является вращающий момент T2 на ведомом валу редуктора, т.е. проектный расчет вала производится только на кручение. Влияние на прочность вала изгиба и характера нагрузок компенсируется понижением допускаемого напряжения на кручение.

- Расчет основных размеров  валов.

Диаметр входного (быстроходного) конца вала определяют по формуле

dБ ≥ (7…8) · ;                                     (1)

Диаметр выходного (выходного) конца вала определяют по формуле

dТ ≥ (5…6) · ;                                     (2)

Остальные диаметры вала назначают конструктивно с разницей в 4…5 мм в зависимости от конструкции и условий сборки.

Примерная конструкция вала цилиндрических колес приведена на рисунках  1,2.

2. Определение размеров других участков валов.

Входной вал:

L1 – длина участка вала под муфту или шкив, L1 =  (1,1…1,5) · d в ;

L2 – длина участка вала под уплотнение (манжету) с крышкой и подшипником,   L2 =  2 · d П ;

L3 -  расстояние между внутренними торцами подшипников, это расстояние конструктивно чаще всего принимается равным d2 – делительному или наибольшему диаметру колеса, d =m · z.

В – ширина подшипника,  выбираем в зависимости от размера d П по справочнику.

Выходной вал:

L1 – длина участка вала под муфту или шкив, L1 =  (1,2…1,5) · d в ;

L2 – длина участка вала под уплотнение (манжету) с крышкой и подшипником,  L2 =  1,25· d П + В.

В – ширина подшипника,  выбираем в зависимости от размера d П по справочнику.

L3 -  расстояние между внутренними торцами подшипников,  L3 =  lст + 8.

lст -  ширина ступицы, lст = (1,2…1,5) · d в

Рисунок 2 - Входной вал. Шестерня выполнена за одно целое с валом

Рисунок 3 - Выходной вал.

Диаметры ступеней валов после вычисления округляют в ближайшую сторону до стандартных величин: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 104; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170 и далее через 10мм.

Диаметры концов входного и выходного валов согласуют с диаметрами отверстий устанавливаемых на них деталей (шкива, звездочки, полумуфты).

Рекомендуемые высоты заплечиков и размеры фасок в таблице №1

Таблица1 - Рекомендуемые высоты заплечиков и размеры фасок

| d | 17-22 | 24-30 | 32-38 | 40-44 | 45-50 | 52-58 | 60-65 | 67-75 | 80-85 | 90-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t цил | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
| t кон | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
| r | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| f | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2.5 | 3 |

Пример. Рассчитать основные размеры тихоходного и быстроходного валов, если крутящий момент быстроходного вала ТБ = 51,2 Нм; крутящий момент тихоходного вала ТТ= 221,7 Нм; модуль зацепления m =  2,5; число зубьев шестерни z1 =20. По полученным данным вычертить тихоходный и быстроходный валы.

1. Расчет основных размеров  валов.

Определяем диаметр входного (быстроходного) вала по формуле №1 и диаметры других участков по формулам №3:

dВ ≥ (7…8) · = (7…8) · =24,02…27,86мм;

принимаем dВ =25мм;

назначаем dП =30мм; dБП =25мм.

Определяем диаметр   выходного вала по формуле

dВ ≥ (5…6) · =(5…6) · = 30,25….36,3мм ;

принимаем dВ =36мм;

назначаем dП =40мм; dБП =35мм; dК =50мм.

2. Определение размеров других участков валов.

Входной вал:

L1 – длина участка вала под муфту или шкив, L1 =  (1,1…1,5) · d в ;

L1 = (1,1…1,5) · 25 = 27,5…37,5мм; принимаем L1 =40мм.

L2 – длина участка вала под уплотнение (манжету) с крышкой и подшипником,   L2 =  2 · d П ;

L2 =  2 · 30= 60мм.

L3 -  расстояние между внутренними торцами подшипников, это расстояние конструктивно чаще всего принимается равным d2 – делительному или наибольшему диаметру колеса, d =2,5 · 20 = 50мм.               L3 = 50мм.

В – ширина подшипника,  выбираем в зависимости от размера d П   =40мм,

шариковый радиальный однорядный подшипник легкой серии №206 , В=16мм.

Выходной вал:

L1 – длина участка вала под муфту или шкив, L1 =  (1,2…1,5) · d в ;

L1 = (1,2…1,5) · 36 = 43,2…54мм; принимаем L1 =54мм.

L2 – длина участка вала под уплотнение (манжету) с крышкой и подшипником,   L2 =  2 · d П ;

L2 =  1,25· d П + В =  1,25·  40  + 18 =  68мм.

В – ширина подшипника,  выбираем в зависимости от размера d П   =40мм,

шариковый радиальный однорядный подшипник легкой серии №208,  В=18мм.

L3 -  расстояние между внутренними торцами подшипников.

L3 =  lст + 8.

lст -  ширина ступицы, lст = (1,2…1,5) · d в, lст = (1,2…1,5) · 36= 43,2…54мм. , принимаем l ст = 54мм.

L3 =  54 + 8=62мм.

5.Задания для выполнения работы

Рассчитать основные размеры тихоходного и быстроходного валов, если крутящий момент быстроходного вала ТБ; крутящий момент тихоходного вала ТТ; модуль зацепления m; число зубьев шестерни z1. По полученным данным вычертить тихоходный и быстроходный валы.

исходные данные взять в таблице 2.

Таблица 2- Исходные данные

| № варианта | ТБ , Нм | ТТ , Нм | m, мм | z1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53,4 | 218,6 | 2 | 20 |
| 2 | 48,9 | 199,4 | 2,5 | 22 |
| 3 | 50,6 | 182,3 | 1.25 | 24 |
| 4 | 52,2 | 197,3 | 3 | 25 |
| 5 | 49,6 | 198,5 | 4 | 32 |
| 6 | 48,8 | 199,7 | 1,75 | 30 |
| 7 | 53,2 | 201,4 | 2,25 | 34 |
| 8 | 54,1 | 203,9 | 2,75 | 33 |
| 9 | 51,9 | 213,5 | 3,5 | 28 |
| 10 | 50,6 | 214,2 | 4,5 | 20 |
| 11 | 49,2 | 209,6 | 2 | 22 |
| 12 | 48,3 | 218,6 | 2,5 | 26 |
| 13 | 53,6 | 209,8 | 1,25 | 23 |
| 14 | 52,4 | 212,5 | 3 | 25 |
| 15 | 51,7 | 217,9 | 1,75 | 21 |

6.Контрольные вопросы:

1. В чем разница между валом и осью и какие деформации испытывают вал и ось при работе?

2. Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой?

3. Каковы основные критерии работоспособности валов и осей и какими параметрами их оценивают?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

4. Которова Г.С. Методическое пособие. Детали машин. Курсовое проектирование, ФГОУ СПО ТПТ, 2011г.

Практическая работа №26

2 часа

РАСЧЕТ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться    рассчитывать шпоночные соединения.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

3. Требования к отчету

  - Номер практической работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить задание в соответствии с методическими указаниями.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. Проведите необходимые расчеты  по методике представленной ниже.

4.3. В соответствие с полученными расчетами,  вычертите шпоночное соединение в масштабе 1:1, обозначьте основные размеры.

4.4. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.5. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения.

Критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность. Шпонки подбирают из таблиц стандартов в зависимости от диаметра вала с последующей проверкой на прочность. Основным расчетом шпоночных соединений является расчет на смятие. Расчет стандартных шпонок на срез чаще всего не производят, т.к. стандартные шпонки имеют размеры b и h, которые подобраны так, что нагрузку соединения ограничивают напряжения смятия, а не среза.

Конструировать шпоночные соединения рекомендуется если имеется большой перепад ступеней вала, при наличии нескольких шпоночных пазов на валу их располагают на одной образующей, для удобства для разных ступеней одного и того же вала сочетание одинаковых шпонок, при необходимости возможное использование двух сегментных шпонок на одном алу.

Рис. 1  Расчетная схема соединения призматической шпонкой.

Для принятого диаметра вала под колесо dк подбирают размеры призматической шпонки по СТ СЭВ 189-75 (см. таблицу 1)

Таблица 1. Подбор размеров призматической шпонки.

| Диаметр вала dк, мм | Сечение шпонки, мм | Глубина паза, мм |
| --- | --- | --- |
|  | b - ширина | h - высота | t1- на валу | t2- на втулке |
| 22….30 | 8 | 7 | 4 | 3,3 |
| 30….38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 |
| 38….44 | 12 | 8 | 5 | 3,5 |
| 44….50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 |
| 50….58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 |
| 58….65 | 18 | 11 | 7 | 4,4 |
| 65…75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 |

Допускаемые напряжения для шпоночных соединений:

- стальная ступица [σсм] = 130….. 200МПа

- чугунная ступица  [σсм] = 80….. 110МПа

Допускаемые напряжения на смятие:

- для  равномерной нагрузки  []ср = 60…90МПа.

## Пример.

Зубчатое колесо соединено с валом с помощью цилиндрической шпонки. Определить размеры шпонки, напряжения смятия и среза. Вращающийся момент на валу T2 = 220 Нм, диаметр   вала d = 35мм. Материал вала сталь, допускаемое напряжение на смятие [σсм] = 100МПа  .

Решение

1. Определяем размеры шпонки.

Согласно заданного размера диаметра вала d = 35мм по таблице 1 подбираем призматическую шпонку с размерами:

b =10мм;   h  = 8мм;  t1  = 5мм;   t2= 3,3мм.

Определяем рабочую длину шпонки по формулам 1,2

lр = l – b = 50 - 10 =40мм;

l = lст – (5…8) = 55 - 5=50мм;

2. Проверяем шпонку на смятие по формуле:

σсм =

Отсюда:  [σсм]  = 105,5МПа ≤ [σсм] = 100МПа, следовательно прочность шпонки обеспечена.

3. Определяем допускаемые напряжения на смятие

= 3,7МПа

Отсюда:  ср  = 3,7МПа ≤  []ср = 60МПа, следовательно прочность шпонки обеспечена.

5. Задания по расчету шпоночного соединения

Зубчатое колесо соединено с валом с помощью цилиндрической шпонки. Определить размеры шпонки, напряжения смятия и среза. Вращающийся момент на валу T2 , диаметр   вала d. Материал вала сталь, допускаемое напряжение на смятие [σсм] = 200МПа. Исходные данные взыть из таблицы 2.

Таблица 2.   Исходные данные

| вариант | Т, Hм | d ,мм | вариант | Т, Hм | d ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280 | 22 | 16 | 270 | 62 |
| 2 | 168 | 45 | 17 | 320 | 28 |
| 3 | 129 | 32 | 18 | 450 | 42 |
| 4 | 405 | 54 | 19 | 530 | 58 |
| 5 | 208 | 40 | 20 | 580 | 26 |
| 6 | 320 | 60 | 21 | 630 | 64 |
| 7 | 471 | 68 | 22 | 670 | 48 |
| 8 | 360 | 64 | 23 | 710 | 60 |
| 9 | 630 | 42 | 24 | 800 | 38 |
| 10 | 550 | 48 | 25 | 760 | 44 |
| 11 | 150 | 38 | 26 | 430 | 68 |
| 12 | 220 | 30 | 27 | 290 | 50 |
| 13 | 320 | 65 | 28 | 700 | 52 |
| 14 | 750 | 58 | 29 | 720 | 60 |
| 15 | 180 | 42 | 30 | 450 | 40 |

6.Контрольные вопросы:

1. Какие детали включают шпоночные соединения?

2. Из каких материалов изготавливают шпонки?

3. Какие бывают шпонки?

4. От чего зависят размеры шпонок?

7.Литература.

1.  Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для техникумов. М.: Илекса, 2009г.

2.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М: Форум, 2008г.

3. Мархель И.И. Детали машин. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г.

4. Которова Г.С. Методическое пособие. Детали машин. Курсовое проектирование, ФГОУ СПО ТПТ, 2011г.

Лабораторная работа №1

2 часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЛОЖНОЙ ФИГУРЫ МЕТОДОМ ПОДВЕШИВАНИЯ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться   определять центр тяжести сложной фигуры методом подвешивания.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

2.2. Объемные фигуры -15 шт.

2.3. Штангенциркуль, линейка.

2.4. Установка для подвешивания фигур.

2.5. Мел, фломастер водный.

3. Требования к отчету

  - Номер лабораторной работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить работу в соответствии с выданным преподавателем заданием.

  - Схему сложной фигуры вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. Получите объемную фигуру у преподавателя,   вычертите  схему фигуры в тетрадке.

4.3. Сложную фигуру разбейте на простые фигуры, полученным фигурам присвойте индекс.

4.4. Определите центры тяжести простых фигур, затем всей фигуры   расчетным путем.

4.5. Вычертите таблицу №1 в тетрадь, занесите  полученные данные расчетным  путем  в таблицу 1.

4.6. Обозначьте на рисунке центры тяжести простых фигур и общей фигуры,  полученные расчетным путем.

4.7. С помощью установки для подвешивания фигур мелом (водным фломастером) наметьте на фигуре центр тяжести.

4.8. Измерьте штангенциркулем или линейкой отмеченные на фигуре координаты центра тяжести, запишите их в таблицу 1  и обозначьте на рисунке.

4.9.Определите погрешность центра тяжести полученного расчетным и опытным путем.

4.10. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.11. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Центр тяжести площади

Методика решения задач по определению координат центра тяжести площади.

Для решения задач плоской системы параллельных сил и определения координат центра тяжести плоской фигуры сложной конфигурации применяем следующую методику:

- Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади.

- В каждой элементарной площади определяем центр тяжести

- Выбираем оси координат

- Относительно этих осей координат определяем координаты центра тяжести каждой элементарной площади

- Составив уравнения, решаем задачу по определению центра тяжести сложной фигуры.

- При решении задач необходимо помнить, если фигура имеет вырез, то в уравнениях для Xc Yc Sx Sy   площадь выреза ставится со знаком «-»

Таблица 1- Расчетные и опытные данные

| № элементарной простой плоской фигуры | Расчетные координаты центров тяжести простых фигур (см) | Площади простых фигур (см) | Общая площадь сложной фигуры (см) | Расчетные координаты центра тяжести сложной фигуры (см) | Опытные координаты центра тяжести (см) | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хi | Уi | Аi | А | Хс | Хс | (Х |
|  |  |  |  |  | УС | УС | (У |

Пример

Определить центр тяжести  сложной фигуры (Рис.1) аналитическим и опытным путем.

Таблица 2- Расчетные и опытные данные

| № элементарной простой плоской фигуры | Рассчетные координаты центров тяжести простых фигур (см) | Площади простых фигур (см) | Общая площадь сложной фигуры (см) | Рассчетные координаты центра тяжести сложной фигуры (см) | Опытные координаты центра тяжести (см) | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хi | Уi | Аi | А | Хс, УС | Хс, УС | (Х, (У |
| 1 -прямоугольник | 25 | 16 | 1600 | 1487 | Хс=25 УС=17,4 | Хс=24,8 УС=18 | (Х= 0,2 (У=-0,6 |
| 2-круг | 25 | 12,5 | 113 |  |  |  |  |

- Сложную фигуру разбиваем на элементарные площади: 1- прямоугольник, 2-круг.

- Рассчитываем координаты центров тяжести простых фигур:

  - Фигура: Х1=25см; У1=16см; А1=1600см2;

  - Фигура : Х2=25см; У2=12,5см; А2=113см2;

- Находим  общую площадь сложной фигуры А=А1-А2=1487см2

- Рассчитываем координаты центра тяжести сложной фигуры и на Рис.1 обозначаем центр тяжести всей фигуры (С)

Хс= (А1· Х1 - А2· Х2 )/ А1 - А2 =25см

УС = (А1· У1 - А2· У2 )/ А1 - А2 =17,4см

5. С помощью установки подвешивания определяем координаты центра тяжести сложной фигуры

Хс= 24,8см

УС = 18см

6. Определяем погрешность (Х=25-24,8= 0,2; (У=17,4-18=-0,6

7. Полученные данные записываем в таблицу 1.

8. Вывод.

5.Контрольные вопросы:

- О чем гласит теорема Вариньона?

- Как можно применить теорему Вариньона для определения центра тяжести площади фигуры?

- Запишите уравнение Вариньона для равнодействующей системы параллельных сил.

6.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Лабораторная работа №2

2 часа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Научиться выбирать методы изготовления зубчатых колес, режущий инструмент,  марку материала;    определять геометрические параметры зубчатого колеса.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

2.2. Зубчатые колеса – 15 шт

2.3.  Штангенциркуль, линейка металлическая .

3. Требования к отчету

  - Номер лабораторной работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить работу в соответствии с выданным преподавателем заданием.

  - Эскиз колеса вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. Получить зубчатое колесо у преподавателя.

4.3. Дать характеристику зубчатого колеса №______

  - -Тип зубчатого колеса (рис.1, 2)

  - -Метод изготовления, предполагаемый режущий инструмент

  - -По таблице №1 выбрать диаметр заготовки, марку материала (расшифровать), термическую обработку, твердость материала

4.4.Вычертить эскиз зубчатого колеса, нанести основные размеры.

4.5. Вычертить таблицу 3.

4.5.Произвести необходимые расчеты по формулам таблицы 2. Полученные данные занести в таблицу 3

4.6. Измерить размеры колеса. Полученные данные занести в таблицу 3.

4.7. Проведите сравнительный анализ полученных данных расчетным и опытным путем.

4.8. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.9. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Зубчатое звено передачи может представлять собой колесо, сектор или рейку.

Зубчатое зацепление представляет собой высшую кинематическую пару, т.к. зубья теоретически соприкасаются между собой по линиям и точкам, причем меньшее зубчатое колесо пары называют шестерней, а большее колесом. Сектор цилиндрического зубчатого колеса бесконечно большого диаметра называют зубчатой рейкой.

По конструкции зубчатые колеса изготавливают за одно целое с валом (рис.1), если диаметр окружности впадин мало отличается от диаметра вала. В остальных случаях зубчатые колеса делают насадными (рис.2).

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |

Зубья колес получают:

- Нарезанием

- Накатыванием

Нарезание зубьев выполняют одним из двух методов:

- Копированием

- Обкаткой

Метод копирования заключается в прорезании впадин между зубьями

Модульными фрезами:

- Дисковыми

- Пальцевыми

Метод обкатки имеет основное применение

Нарезание зубьев по этому методу основано на воспроизведении зацепления зубчатой пары, одним из элементов которой является режущий инструмент:

- Червячная фреза

- Долбяк

- Реечный долбяк - гребенка

Накатывание зубьев

- Предварительное формообразование зубьев цилиндрических и конических колес производят горячим накатыванием.

- Холодное накатывание зубьев применяют при модуле до 1мм.

- Зубонакатывание – высокопроизводительный метод изготовления колес с минимальным отходом металла в стружку

Отделка зубьев

Зубья колес точных зубчатых передач после нарезания подвергают отделке:

- Шевингованием

- Шлифованием

- Притиркой

- Обкаткой

Шевингование применяют для тонкой обработки незакаленных зубьев

- Выполняют шевингование режущим инструментов – шевером, имеющим вид зубчатого колеса с узкими канавками на поверхности зубьев.

- Вращаясь в зацеплении с обрабатываемым колесом, шевер снимает режущими кромками канавок волосообразную стружку с зубьев колеса.

Шлифование применяют для обработки закаленных зубьев.

- Выполняют шлифовальными кругами способом копирования или обкатки.

Притирку используют для отделки закаленных зубчатых колес.

- Выполняют режущим инструментом притиром – чугунным точно изготовленным колесом с использованием притирочных абразивных паст.

Обкатку применяют для сглаживания шероховатостей на рабочих поверхностях зубьев незакаленных колес.

- В течение 1…2 минут зубчатое колесо обкатывают под нагрузкой с эталонным колесом высокой твердости

Марки материала и термическую обработку сталей выбирают в зависимости от условий работы передачи и размеров колеса.

Таблица 1 Механические свойства

| Марка стали | Механические свойства | Термообработка |
| --- | --- | --- |
|  | Твердость | Предельные размеры заготовки, мм | Предел текучести, Н/мм2, σт |  |
|  |  | Dпр | Sпр |  |  |
| 40Л | 163…207 НВ | 125 | 80 | 320 | нормализация |
| 40 | 192…228 НВ | 125 | 80 | 400 | улучшение |
| 45 | 170…217 НВ | 125 | 80 | 340 | нормализация |
|  | 241…285 НВ | 80 | 50 | 580 | улучшение |
| 50 | 179…228 НВ | 125 | 80 | 350 | нормализация |
|  | 228…255 НВ | 80 | 50 | 530 | улучшение |
| 40Х | 260…280 НВ | 200 | 125 | 700 | улучшение |
|  | 50…59 HRCэ | 125 | 80 | 800 | азотирование |
| 45Х | 230…280 НВ | 200 | 125 | 650 | улучшение |
| 40ХН | 230…300 НВ | 315 | 200 | 600 | улучшение |
|  | 48…54 HRCэ | 200 | 125 | 1400 | закалка |
| 35ХМ | 241 НВ | 315 | 200 | 800 | улучшение |
|  | 45…53 HRCэ | 200 | 125 | 1400 | закалка |
| 40ХНМА | > 302 НВ | 200 | 125 | 900 | улучшение |

продолжение таблицы 1

| 35ХГСА | 270 НВ | 200 | 125 | 880 | улучшение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46…53 HRCэ | 200 | 125 | 1350 | закалка |
| 20Х | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 400 | цементация |
| 20ХНМ | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 800 | цементация |
| 18ХГТ | 56…63 HRCэ | 200 | 125 | 800 | цементация |

Зубчатое колесо имеет следующие основные параметры

Рис.3

Таблица 2.Формулы для нахождения параметров колеса

| Наименование параметра | Обозначение, единица измерения | Прямозубые колеса | Косозубые колеса |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев | z |  |  |
| Шаг зацепления | Р, (мм) | Р=π·m |  |
| Модуль зацепления | m, (мм) | m= d/ z |  |
| Делительный диаметр | d, (мм) | d=m · z | d=m · z/cosβ |
| Диаметр окружности вершин | dа; (мм) | dа=m · (z + 2) | dа= d +2m |
| Диаметр окружности впадин | df; (мм) | df=m · (z – 2,5) | df= d -2,5· m |
| Высота зуба | h; (мм) | h=2,25·m |  |
| Высота головки зуба | hа; (мм) | hа= dа- d /2 |  |
| Высота ножки зуба | hf; (мм) | hf= d- df/2 |  |
| Толщина зуба | Sх; (мм) | Sх = ½ π·m |  |
| Ширина колеса | b ; (мм) |  |  |
| Межосевое расстояние | аw; (мм) | аw = d1 +d2 /2 | аw = d1 +d2 /2 |

Таблица 3 - Полученные данные

| Наименование параметра | Обозначение, единица измерения | Расчетные размеры | Измеренные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев | z |  |  |
| Шаг зацепления | Р, (мм) |  |  |
| Модуль зацепления | m, (мм) |  |  |
| Делительный диаметр | d, (мм) |  |  |
| Диаметр окружности вершин | dа; (мм) |  |  |
| Диаметр окружности впадин | df; (мм) |  |  |
| Высота зуба | h; (мм) |  |  |

продолжение таблицы 3

| Высота головки зуба | hа; (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота ножки зуба | hf; (мм) |  |  |
| Толщина зуба | Sх; (мм) |  |  |
| Ширина колеса | b ; (мм) |  |  |
| Межосевое расстояние | аw; (мм) |  |  |

5.Контрольные вопросы:

  - 1.Классификация зубчатых колес по расположению зубьев.

  - 2.Перечислите достоинства зубчатых передач.

  - 3.Для чего применяют отделку зубьев?

6.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Лабораторная работа №3

2 часа

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

# 1.Цель урока, его воспитательные и развивающие задачи

Исследовать и определить тип и размеры подшипника.

2. Обеспечивающие средства:

2.1. Методическое руководство по выполнению работы.

2.2. Подшипники качения – 15 шт

2.3.  Штангенциркуль, линейка металлическая.

3. Требования к отчету

  - Номер лабораторной работы,  тема, цель работы.

  - Выполнить работу в соответствии с выданным преподавателем заданием.

  - Эскиз подшипника вычертить с помощью карандаша и линейки.

  - Подготовить ответы на вопросы в устной форме.

4. Технология  работы:

4.1. Внимательно изучите методические указания, предложенный теоретический материал.

4.2. Получить подшипник у преподавателя.

4.3. Вычертить эскиз подшипника, измерить и нанести на эскиз основные размеры (d - внутренний диаметр,  D - наружный диаметр, b – ширина).

4.4.Записать маркировку (условное обозначение) подшипников и, пользуясь настоящим пособием и технической литературой, выполнить расшифровку условных обозначений.

4.5. Определить ориентировочно материал деталей подшипников.

4.6. Сделайте выводы о проделанной работе.

4.7. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретический материал

Конструкции подшипников качения

Подшипники качения - это опоры вращающихся или качающихся деталей, в которых элементами качения служат шарики или ролики, установленные между кольцами и удерживаемые на определённом расстоянии друг от друга обоймой, называемой сепаратором. В процессе работы одно из колец подшипника как правило неподвижно. В некоторых типах подшипников одно или оба кольца могут отсутствовать (в них тела качения опираются непосредственно на поверхность вала или корпуса). Ряд подшипников качения выпускается с уплотнениями. В некоторых подшипниках качения может отсутствовать сепаратор. Посадочные поверхности внутреннего и наружного кольца как правило гладкие цилиндрические, но имеются разновидности колец с буртиками, с канавками, с цилиндрическими или сферическими выемками, с отверстиями  для подвода смазки, с конической расточкой, с эксцентриситетом посадочной поверхности и поверхности беговой дорожки, с внутренним кольцом на разжимной втулке и т. п. Типы и конструктивные особенности подшипников качения приведены в ГОСТ 3395-89, а также в нормалях подшипниковых  заводов.  Небольшая выборка из каталога подшипников качения приведена в табл. 1 и 2 и   в  приложении.

Классификация подшипников качения

Подшипники качения классифицируют по следующим основным признакам.

По форме тел качения: шариковые и роликовые, причём последние могут быть цилиндрическими, коническими, игольчатыми, бочкообразными и витыми.

Рис.1  Форма тел качения подшипников

По направлению воспринимаемой нагрузки: радиальные, радильно-упорные, упорно-радиальные и упорные.

По числу рядов тел качения: однорядные, двухрядные, трёхрядные, четырёхрядные и многорядные.

Таблица 1-Основные типы радиальных и радиально-упорных подшипников. (см. Приложение 8)

По способности самоустанавливаться: несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся (сферические, допускающие угол перекоса внутреннего и наружного колец до  2-30  ).

По габаритным размерам: на серии   (для каждого подшипника при одном и том же внутреннем диаметре имеются различные серии, отличающиеся несущей способностью подшипника, т. е. размерами колец и тел качения). В зависимости от размера наружного диаметра подшипника, серии подразделяются на сверхлёгкие, лёгкие, средние и тяжёлые. В зависимости от ширины подшипника серии бывают особо узкие, узкие, нормальные, широкие и особо широкие.

Таблица 2- Основные типы   упорных и упорно-радиальных подшипников

Система условных обозначений

Система условных обозначений установлена ГОСТ 3189-75 по следующим признакам: внутренний диаметр подшипника; серия диаметров или серия ширин; тип подшипника; конструктивная разновидность.

Порядок  расположения условных обозначений приведен на схемах 1 и 2  Порядок отсчёта цифр в условном обозначении принят справа налево. Нули, стоящие левее последней значащей цифры, в обозначении не указывают.

Подшипники с внутренним диаметром до 10мм, исключая диаметры 0,6; 1,5; 2,5мм обозначают по схеме 1.

Схема 1

| х | хх | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр подшипника (соответствует обозначению) |
|  |  |  | Серия диаметров |
|  |  | Цифра 0 |
|  | Тип подшипника |
|  | Конструктивная разновидность |
| Серия ширин |

Подшипники с внутренним диаметром от 10мм и более, исключая подшипники с внутренними диаметрами  22; 28; 32 и 500мм обозначаются по схеме 2.

Схема 2

| Х | ХХ | Х | Х | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренний диаметр подшипника |
|  |  |  | Серия диаметров |  |
|  |  | Тип подшипника |  |
|  | Конструктивная разновидность |  |
| Серия ширин |  |

Схему 2 для более удобного прочтения можно представить в виде таблицы 3.

Таблица 3

Значения цифр в условном обозначении подшипников качения

| Цифра в условном обозначении (отсчёт справа). | Значения цифр |
| --- | --- |
| 1-я и 2-я | Внутренний диаметр подшипника |
| 3-я и 7-я | Серия диаметров (3) и серия ширин (7) |
| 4-я | Тип подшипника |
| 5-я и 6-я | Конструктивная разновидность подшипника |

Условное обозначение подшипников по внутреннему диаметру :

Для схемы 1.

Первая цифра равна значению внутреннего диаметра.

Внутренние диаметры подшипников, равные  0,6; 1,5; 2,5 мм следует отделять  от  цифр, обозначающих серию диаметров, косой чертой " / " .

Внутренний диаметр подшипника, выраженный дробью (кроме значений 0,6; 1,5; 2,5 мм) обозначается приближённым значением внутреннего диаметра, округлённым до целой единицы. В условном обозначении таких подшипников на втором месте ставится цифра 9 (нестандартные внутренние диаметры).

Для схемы 2.

Первые две цифры  определяют внутренний диаметр подшипника.

Обозначение внутренних диаметров подшипников от 10мм  до 20мм  должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Внутренний диаметр подшипника | Обозначение |
| --- | --- |
| 10 | 00 |
| 12 | 01 |
| 15 | 02 |
| 17 | 03 |

Внутренние диаметры подшипников, не указанные в табл. 4, должны иметь обозначение по ближайшему из указанных диаметров. В условном обозначении таких подшипников на третьем месте ставится цифра 9 (ненормальные внутренние диаметры).

Внутренние диаметры подшипников от 20 мм  до  495 мм включительно  обозначают частным от деления  этого диаметра на 5.

Внутренние диаметры подшипников, равные 22,  28,  32,  500 мм и более обозначают соответствующими цифрами и отделяют от цифр, обозначающих серию диаметров, косой чертой  " / ".

Внутренние диаметры подшипников, выраженные дробью или целым числом не кратным цифре  5 , обозначают целым приближённым частным от деления диаметра на  5.   В условное обозначение таких подшипников на третьем месте входит цифра 9.

Условное обозначение серий подшипников

Подшипник одного внутреннего диаметра обычно изготавливают нескольких размерных серий, т. е. его наружный диаметр и ширина (высота) различны в зависимости от грузоподъёмности и предельной быстроходности.

Вторая цифра в схеме 1 и третья цифра в схеме 2 обозначают серию диаметров. Седьмая цифра в обеих схемах совместно со второй цифрой в схеме 1 или с третьей цифрой в схеме 2 определяют размерную серию подшипника. Установленные серии подшипников приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Третья цифра в схеме 2 или вторая цифра в схеме 1 | Седьмая цифра в схеме 2 или вторая цифра в схеме 1 | Серия подшипника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 или 9 | Сверхлёгкая |
| 1 | 7 | Особо лёгкая |
| 2 |  | Лёгкая |
| 2 | 5 | Лёгкая широкая |
| 3 |  | Средняя |
| 3 | 6 | Средняя широкая |
| 4 |  | Тяжёлая |
| 9 | 0 | Серия ненормальных внутренних диаметров |
| 7 или 8 в схеме 2 |  | Серия не стандартных наружных диаметров |

Подшипники не стандартные по внутреннему диаметру или ширине (неопределённая серия), на втором месте обозначают цифрой  6 или 7 (схема 1).

Условное обозначение типа подшипников

Четвёртая цифра справа в обозначении подшипника определяет его тип.  Типы подшипников  в зависимости от воспринимаемой нагрузки приведены в табл. 6.

Таблица 6- Тип подшипника

| Тип подшипника | Обозначение |
| --- | --- |
| Шариковый радиальный | 0 |
| Шариковый радиальный сферический | 1 |
| Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 2 |
| Роликовый радиальный со сферическими роликами | 3 |
| Роликовый радиальный с длинными или игольчатыми роликами | 4 |
| Роликовый радиальный с витыми роликами | 5 |

продолжение таблицы 6

| Шариковый радиально-упорный | 6 |
| --- | --- |
| Роликовый конический радиально-упорный | 7 |
| Шариковый упорный, шариковый упорно-радиальный | 8 |
| Роликовый упорный, роликовый упорно-радиальный | 9 |

Условное обозначение подшипников по конструктивным разновидностям

Пятая и шестая цифры  в условном обозначении подшипника определяют его конструктивную разновидность и состоят из двух цифр от  00 до 99. Конструктивных разновидностей подшипников очень много и наиболее распространённые из них приведены в  ГОСТ 3395-89.

Внимание! Если в обозначении подшипника должна присутствовать цифра 0 и после неё слева  не требуются дополнительные обозначения (дополнительные цифры), то цифра 0 в обозначении не проставляется.

Примеры расшифровки обозначений подшипников

| 1000094 | расшифровывается по схеме 1 (цифра 0 на третьем месте), тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) внутренний диаметр 4мм. (цифра 4), сверхлёгкой серии (цифра 9), конструктивная разновидность 00, серия ширин 1. |
| --- | --- |
| 25 | расшифровывается по схеме 1 (цифра 0 на третьем месте) тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) внутренний диаметр 5мм. (цифра 5) , лёгкой серии (цифра 2), конструктивная разновидность 00, |
| 2205 12305 42305 32305 92305 292305 | Расшифровываются по схеме 2, тип - радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами, (2) внутренний диаметр 25мм. (05*5=25), средней серии, (3) конструктивная разновидность: 00 - без бортов на наружном кольце, 01 - с однобортовым наружным кольцом, 03 - с двухбортовым наружным кольцом, 04 - с однобортовым внутренним кольцом и двухбортовым наружным кольцом, 09 - с двухбортовым наружным кольцом и плоской опорной шайбой на внутреннем кольце, 29 - без внутреннего кольца. |
| 74103 | Расшифровывается по схеме 2, тип - радиальный роликовый игольчатый, (4), внутренний диаметр 17мм, (03), особо лёгкой серии, (1), конструктивная особенность (07) - без сепаратора и с отверстием под смазку на наружном кольце. |
| 602/32 | Расшифровывается по схеме 2, тип - шариковый радиальный, (0), внутренний диаметр 32мм, (32), лёгкой серии, (2), конструктивная разновидность (06) - с одной защитной шайбой. |

Дополнительные знаки условного обозначения

Слева  через черту от основного обозначения подшипников, которое включает в себя не более семи цифр, указываются требования к точности изготовления подшипников.

Справа через черту от основного обозначения подшипников указываются параметры, определяющие специальные требования к материалу деталей подшипников, к термообработке деталей, конструктивные изменения деталей, специальные требования по шероховатости поверхности, температуре отпуска колец подшипников и требования по шуму при работе.

Обозначение класса точности подшипников

Установлены следующие классы точности подшипников, указанные в порядке повышения точности:

0, 6 ,5, 4, 2,  Т - для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально-упорных подшипников;

0, 6, 5, 4, 2 - для упорных и упорно-радиальных подшипников;

0, 6X, 6, 5, 4, 2 -для роликовых конических подшипников.

Установлены дополнительные классы точности подшипников - 8 и 7 ниже класса точности 0 для применения по заказу потребителей в неответственных узлах.

Классы точности подшипников характеризуются значениями предельных отклонений размеров, формы и расположения поверхностей подшипников. В общем машиностроении обычно применяют классы точности  0,  6, и 5. Следует иметь ввиду, что стоимость одного и того же подшипника класса точности 0 и класса точности 2 отличается в 10 раз.

В зависимости от наличия требований по уровню вибрации установлены три категории подшипников - А,  В,  С.

К категории А относятся подшипники классов точности 5,  4, 2, Т  с одним из дополнительных требований по повышенным нормам уровня вибрации, волнистости и отклонению от круглости поверхностей качения, моменту трения, углу контакта, радиальному биению, осевому биению и их совместному значению.

К категории  В  относятся подшипники классов точности  0,  6Х,  6,  5  с одним из дополнительных требований, аналогичных  категории  А.

К категории  С  относятся подшипники  классов точности  7,  8,  0,  6,  к которым не предъявляются требования по уровню вибрации, моменту трения и другие требования по категориям  А  и  В.

Полные требования к точности подшипников приведены в ГОСТ 520-89.

Класс точности подшипников указывается цифрой, соответствующей его точности слева от основного условного  обозначения через тире. Класс точности "0"  в условном обозначении опускается.

Пример: подшипник № 6 - 205.

Расшифровка : шарикоподшипник радиальный (четвёртая цифра слева "0" опущена), диаметром 25 мм (две последние цифры "05"), средней серии (третья цифра слева "2"), класс точности  6.

Обозначение радиального зазора и момента трения подшипников

Обозначения: 1,  2,  3,  и т. д. расположенные слева от обозначения класса точности подшипника характеризуют различные величины (ряды) радиальных зазоров. Зазор по нормальному ряду обозначается цифрой  0.

Обозначения: 1,  2,  3,  и т. д. расположенные слева от радиального зазора, характеризуют различные величины (ряды) моментов трения.

У радиальных шарико - и роликоподшипников с радиальным зазором по нормальному ряду и у радиально-упорных шарикоподшипников в дополнительном обозначении между классами точности и обозначением момента трения проставляется буква "М".

Обозначения категорий подшипника проставляют :

- слева от обозначения ряда момента, например,  А1М5 - 205;

- перед обозначением ряда зазоров  при отсутствии требований по моменту трения,       например,  В25 - 205;

- перед классом точности  при отсутствии требований по моменту трения и  нормальной группе зазора,      например, А5 - 205.

Расшифровка  дополнительных знаков справа от основного обозначения

Дополнительные знаки справа от основного обозначения располагаются в следующем порядке:

- обозначение материала деталей подшипника  (табл. 7);

- конструктивные изменения деталей подшипника     К,  К1,  К2, …..;

- специальные требования по шероховатости, покрытиям и т. п.,    У, У1, У2,…;

- температура отпуска колец подшипника     Т1,  Т2,  ….;

- разновидности смазочных материалов для подшипников закрытого типа  С1, С2,..;

- требования по шуму   Ш,  Ш1,  Ш2, ….

Таблица 7- Обозначение материала деталей подшипников

| Дополнительные обозначения | Отличительные признаки |
| --- | --- |
| Б | Сепаратор из безоловянистой бронзы |
| Г | Сепаратор из чёрных металлов |
| Д | Сепаратор из алюминиевых сплавов |
| Е | Сепаратор из пластических материалов |
| Л | Сепаратор из латуни |
| Р | Детали из теплостойкой стали |
| Х | Детали из цементируемой стали |
| Ю | Часть деталей или все детали из нержавеющей стали |
| Я | Кольца и тела качения из редко применяемых материалов (пластмасса, углепластик, стекло, керамика,…) |

Цифры 1, 2, 3, и т. д. справа от дополнительного буквенного обозначения Б,Г,Д,Е,К,Р,Л,У,Х,Ш,Э,Ю,Я указывают на каждое последующее исполнение с каким - либо отличием от предыдущего.

Пример расшифровки подшипника с дополнительными обозначениями

| № А 2 7 5 - 3 1 8 0 2 06 Е Т3 С2 Ш1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Допускаемый уровень шума по 1муряду |
|  |  |  |  | Основное условное обозначение подшипника |  |  |
|  |  |  |  |  | Смазка маслом ЦИАТИМ22 |
|  |  |  |  | Класс точности 5 | Температура отпуска колец 2500 С |
|  |  |  | Радиальный зазор по 7му ряду |  |
|  |  | Момент трения по второму ряду |  |  |  |  |  |
|  | Категория А | Сепаратор из пластмассы |

Материал деталей подшипников

Кольца и тела качения подшипников изготавливают из шарикоподшипниковой стали марок  ШХ25СГ,  ШХ15,  ШХ20СГ, ШХ20  и др.

Кольца, ролики или шарики при температурах работы до 1000С должны быть термически обработаны до твёрдости  HRC 58-66  в зависимости от марки стали.

Сепараторы изготавливают из листовой стали, латуни, бронзы, дюралюминия, текстолита, полиамидов с различными уплотнителями. Пластмассовые сепараторы уменьшают величину инерционных нагрузок в подшипниках, дают возможность использовать упругие свойства пластмасс при монтаже тел качения.

Сепараторы, изготовленные из самосмазывающегося материала, служат источником твёрдой смазки. В качестве самосмазывающегося материала часто применяется аман. Его можно использовать для сепараторов обычных и высокоскоростных подшипников, работающих без жидкой смазки при нормальных и повышенных температурах.

Сепараторы из амана должны быть более массивны, чем обычные. Для увеличения ударной прочности у этих сепараторов по наружному диаметру устанавливается тонкий, менее 1мм., металлический обод.

Для сепараторов, работающих в вакууме и в невесомости, пригоден аман и различные композиции, например фторопласт - 4 с бронзой, эпоксидная смола в сочетании с двухсернистым молибденом. Механизм действия самосмазывающихся сепараторов основан на молекулярном  переносе их материала не поверхность тел качения.

5.Контрольные вопросы

- Назначение подшипников качения, их преимущества и недостатки в сравнении с подшипниками скольжения.

- Классификация подшипников качения по форме тел качения и направлению воспринимаемой нагрузки.

- Расшифровка маркировки подшипников (порядок расположения цифр в условном обозначении и их назначение).

- Материал и термическая обработка деталей подшипников.

- Наиболее характерные разновидности конструктивного исполнения подшипников.

- Пределы применимости в общем машиностроении, представленных на эскизах подшипников.

6.Литература:

1. Вереин Л.И. Техническая механика – М: Академия, 2006.

2. Мовнин М.С. Основы технической механики – СПБ: Политехника, 2003.

3. Мархель И.И. Детали машин – М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005.

4. Молчанова Е.В., Шурыгина Г.Н. Статика и сопротивление материалов - Томск, 2008.

Приложение А                                                                                                                                                        Таблица 1- Подшипники шариковые радиальные однорядные (из ГОСТ8338 -75)

| Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН | Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | В | r | Dω | Cr | CUr |  | d | D | В | r | Dω | Cr | CUr |
| Легкая серия | Средняя серия |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 7,938 | 12,7 | 6,2 | 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 9,525 | 15,9 | 7,8 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 7,938 | 14,0 | 6,95 | 305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 11,509 | 22,5 | 11,4 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 9,525 | 19,5 | 10,0 | 306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 12,303 | 28,1 | 14,6 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 11,112 | 25,5 | 13,7 | 307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 14,288 | 33,2 | 18,0 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 12,700 | 32,0 | 17,8 | 308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 15,081 | 41,0 | 22,4 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 12,700 | 33,2 | 18,6 | 309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 17,462 | 52,7 | 30,0 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 12,700 | 35,1 | 19,8 | 310 | 50 | НО | 27 | 3 | 19,050 | 61,8 | 36,0 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 14,288 | 43,6 | 25,0 | 311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 20,638 | 71,5 | 41,5 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 15,875 | 52,0 | 31,0 | 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 22,225 | 81,9 | 48,0 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 16,669 | 56,0 | 34,0 | 313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 23,812 | 92,3 | 56,0 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 17,462 | 61,8 | 37,5 | 314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 25,400 | 104,0 | 63,0 |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 17,462 | 66,3 | 41,0 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 26,988 | 112,0 | 72,5 |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 19,050 | 70,2 | 45,0 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 28,575 | 124,0 | 80,0 |

Пример обозначения подшипника 209: «Подшипник 209 ГОСТ 8338—75».

Таблица 2 -Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой под упорное пружинное кольцо (из ГОСТ 2893—82)

| Легкая серия | Средняя серия |
| --- | --- |
| Обозна- чение | Размеры, мм | Обозна- чение | Размеры, | мм |  |
|  | d | D1 | D2 | a | с |  | d | D1 | D2 | а | с |
| 50204 | 20 | 44,6 | 52,7 | 2,46 | 1,4 | 50304 | 20 | 49,7 | 57,9 | 2,46 | 1,4 |
| 50205 | 25 | 49,7 | 57,9 | 2,46 | 1,4 | 50305 | 25 | 59,6 | 67,7 | 3,28 | 1,9 |
| 50206 | 30 | 59,6 | 67,7 | 3,28 | 1,9 | 50306 | 30 | 68,8 | 78,6 | 3,28 | 1,9 |
| 50207 | 35 | 68,8 | 78,6 | 3,28 | 1,9 | 50307 | 35 | 76,8 | 86,6 | 3,28 | 1,9 |
| 50208 | 40 | 76,8 | 86,6 | 3,28 | 1,9 | 50308 | 40 | 86,8 | 96,5 | 3,28 | 2,7 |
| 50209 | 45 | 81,8 | 91,6 | 3,28 | 1,9 | 50309 | 45 | 96,8 | 106,5 | 3,28 | 2,7 |
| 50210 | 50 | 86,8 | 96,5 | 3,28 | 2,7 | 50310 | 50 | 106,8 | 116,6 | 3,28 | 2,7 |
| 50211 | 55 | 96,8 | 106,5 | 3,28 | 2,7 | 50311 | 55 | 115,2 | 129,7 | 4,06 | 3,1 |
| 50212 | 60 | 106,8 | 116,6 | 3,28 | 2,7 | 50312 | 60 | 125,2 | 139,7 | 4,06 | 3,1 |
| 50213 | 65 | 115,2 | 129,7 | 4,06 | 3,1 | 50313 | 65 | 135,2 | 149,7 | 4,9 | 3,1 |
| 50214 | 70 | 120,2 | 134,7 | 4,06 | 3,1 | 50314 | 70 | 145,2 | 159,7 | 4,9 | 3,1 |
| 50215 | 75 | 125,2 | 139,7 | 4,06 | 3,1 | 50315 | 75 | 155,2 | 169,7 | 4,9 | 3,1 |
| 50216 | 80 | 135,2 | 148,7 | 4,90 | 3,1 | 50316 | 80 | 163,6 | 182,9 | 5,7 | 3,5 |

Примечания: 1. r1 = 0,5 — 0,8 мм.    2. Значения D, В, r, Dω, Cr и CO ,следует принимать

по табл. 8.1 для соответствующего размера подшипника.

Таблица 3- Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные (из ГОСТ 28428-90)

| Обо- значение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | В | r | Сr | C0r | е | F/F<e | F/F>e | Y0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |
| Легкая серия |
| 1204 1205 1206 | 20 25 30 | 47 52 62 | 14 15 16 | 1,5 1,5 1,5 | 10,0 12,2 15,6 | 3,45 4,4 6,2 | 0,27 0,27 0,24 | 1 | 2,31 2,32 2,58 | 0,65 | 3,57 3,6 3,99 | 2,42 2,44 2,7 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 16,0 | 6,95 | 0,23 | 1 | 2,74 | 0,65 | 4,24 | 2,87 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 19,3 | 8,8 | 0,22 |  | 2,87 |  | 4,44 | 3,01 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 22,0 | 10,0 | 0,21 |  | 2,97 |  | 4,6 | 3,11 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 22,8 | 11,0 | 0,21 |  | 3,13 |  | 4,85 | 3,28 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 27,0 | 13,7 | 0,2 |  | 3,2 |  | 5,0 | 3,39 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 30,0 | 16,0 | 0,19 |  | 3,4 |  | 5,27 | 3,57 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 31,0 | 17,3 | 0,17 |  | 3,7 |  | 5,73 | 3,88 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 34,5 | 19,0 | 0,18 |  | 3,5 |  | 5,43 | 3,68 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 39,0 | 21,6 | 0,18 |  | 3,6 |  | 5,57 | 3,77 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 40,0 | 23,6 | 0,16 |  | 3,9 |  | 6,10 | 4,13 |
| Средняя серия |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 12,5 | 4,4 | 0,29 | 1 | 2,17 | 0,65 | 3,35 | 2,27 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 18,0 | 6,7 | 0,28 |  | 2,26 |  | 3,49 | 2,36 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 21,2 | 8,5 | 0,26 |  | 2,46 |  | 3,80 | 2,58 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 25,0 | 10,6 | 0,25 |  | 2,57 |  | 3,98 | 2,69 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 29,0 | 12,9 | 0,23 |  | 2,61 |  | 4,05 | 2,74 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 38,0 | 17,0 | 0,25 |  | 2,54 |  | 3,93 | 2,66 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 41,5 | 19,3 | 0,24 |  | 2,68 |  | 4,14 | 2,80 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 51,0 | 24,0 | 0,23 |  | 2,70 |  | 4,17 | 2,82 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 57,0 | 28,0 | 0,23 |  | 2,80 |  | 4,33 | 2,93 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 62,0 | 31,0 | 0,23 |  | 2,79 |  | 4,31 | 2,92 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 75,0 | 37,5 | 0,22 |  | 2,81 |  | 4,35 | 2,95 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 80,0 | 40,5 | 0,22 |  | 2,84 |  | 4,39 | 2,97 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 88,0 | 45,0 | 0,22 |  | 2,92 |  | 4,52 | 3,06 |

Примечания: 1. Коэффициент статической радиальной нагрузки  Хо = 1,2.

Пример обозначения подшипника 1210: «Подшипник 1210 ГОСТ 28428—90*

Таблица 4- Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами (из ГОСТ 8328-75)

| Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН |
| --- | --- | --- |
|  | d | D | В | r | r1 | s* | Сr | C0r |
| Легкая серия |
| 2204 | 32204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 1 | 1,0 | 14,7 | 7,35 |
| 2205 | 32205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 1 | 1,1 | 16,8 | 8,8 |
| 2206 | 32206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 1 | 1,0 | 22,4 | 12,0 |
| 2207 | 32207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 1,1 | 31,9 | 17,6 |
| 2208 | 32208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 2 | 1,3 | 41,8 | 24,0 |
| 2209 | 32209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 2 | 1,2 | 44,0 | 25,5 |
| 2210 | 32210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 2 | 1,2 | 45,7 | 27,5 |
| 2211 | 32211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 56,1 | 34,0 |
| 2212 | 32212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 64,4 | 43,0 |
| 2213 | 32213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 76,5 | 51,0 |
| 2214 | 32214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 79,2 | 51,0 |
| 2215 | 32215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 91,3 | 63,0 |
| 2216 | 32216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 106,0 | 68,0 |
| Средняя серия |
| 2304 | 32304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 1,0 | 20,5 | 10,4 |
| 2305 | 32305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 2 | 1,3 | 28,6 | 15,0 |
| 2306 | 32306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 2 | 1,3 | 36,9 | 20,0 |
| 2307 | 32307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 2 | 1,3 | 44,6 | 27,0 |
| 2308 | 32308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 56,1 | 32,5 |
| 2309 | 32309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 2,5 | 1Д | 72,1 | 41,5 |
| 2310 | 32310 | 42310 | 50 | 110О | 27 | 3 | 3 | 1,6 | 88,0 | 52,0 |
| 2311 | 32311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 3 | 1,7 | 102,0 | 67,0 |
| 2312 | 32312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 123,0 | 76,5 |
| 2313 | 32313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 138,0 | 85,0 |
| 2314 | 32314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 151,0 | 102,0 |
| 2315 | 32315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 183,0 | 125,0 |
| 2316 | 32316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 190,0 | 125,0 |

Примечания: 1. s* — допустимое осевое смещение колец из среднего положения.

2. Пример обозначения подшипника 2207: «Подшипник 2207 ГОСТ8328-75»

Таблица 5- Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с одним бортом на наружном кольце (из ГОСТ 8328—75)

| Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН |
| --- | --- | --- |
|  | d | D | В | r | r1 | s* | Сr | C0r |
| Легкая серия |
| 12204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 1 | 1,0 | 14,7 | 7,35 |
| 12205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 1 | 1,1 | 16,8 | 8,8 |
| 12206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 1 | 1,0 | 22,4 | 12,0 |
| 12207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 1 | 1,1 | 31,9 | 17,6 |
| 12208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 2 | 1,3 | 41,8 | 24,0 |
| 12209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 2 | 1,2 | 44,0 | 25,5 |
| 12210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 2 | 1,2 | 45,7 | 27,5 |
| 12211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 2 | 1,6 | 56,1 | 34,0 |
| 12212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 64,4 | 43,0 |
| 12213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 76,5 | 51,0 |
| 12214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 79,2 | 51,0 |
| 12215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 91,3 | 63,0 |
| 12216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 106,0 | 68,0 |
| Средняя серия |
| 12304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 1 | 1,0 | 20,5 | 10,4 |
| 12305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 2 | 1,3 | 28,6 | 15,0 |
| 12306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 2 | 1,3 | 36,9 | 20,0 |
| 12307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 2 | 1,3 | 44,6 | 27,0 |
| 12308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 56,1 | 32,5 |
| 12309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 72,1 | 41,5 |
| 12310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 3 | 1,6 | 88,0 | 52,0 |
| 12311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 3 | 1,7 | 102,0 | 67,0 |
| 12312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 123,0 | 76,5 |
| 12313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 138,0 | 85,0 |
| 12314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 151,0 | 102,0 |
| 12315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 183,0 | 125,0 |
| 12316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 190,0 | 125,0 |

Примечания: 1. s* — допустимое осевое смещение колец из среднего положения.

2. Пример обозначения подшипника 12207: «Подшипник 12207 ГОСТ 8328— 75».

Таблица 6 - Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные (из ГОСТ 831-75)

| Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН |
| --- | --- | --- |
| = 12° | = 26° |  | = 12° | = 26° |
|  |  | d | D | В | r |  | Сr | C0r | Сr | C0r |
| Легкая серия |
| 36204 | 46204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 7,938 | 15,7 | 8,31 | 14,8 | 7,64 |
| 36205 | 46205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 7,938 | 16,7 | 9,1 | 15,7 | 8,34 |
| 36206 | 46206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 9,525 | 22,0 | 12,0 | 21,9 | 12,0 |
| 36207 | 46207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 11,112 | 30,8 | 17,8 | 29,0 | 16,4 |
| 36208 | 46208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 12,700 | 38,9 | 23,2 | 36,8 | 21,4 |
| 36209 | 46209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 12,700 | 41,2 | 25,1 | 38,7 | 23,1 |
| 36210 | 46210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 12,700 | 43,2 | 27,0 | 40,6 | 24,9 |
| 36211 | 46211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 14,288 | 58,4 | 34,2 | 50,3 | 31,5 |
| 36212 | 46212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 15,875 | 61,5 | 39,3 | 60,8 | 38,8 |
| — | 46213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 16,669 | — | — | 69,4 | 45,9 |
| 36214 | — | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 17,462 | 80,2 | 54,8 | — | - |
| — | 46215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 17,462 | — | — | 78,4 | 53,8 |
| 36216 | 46216 | 80 | 140 | 26 | 2,0 | 19,050 | 93,6 | 65,0 | 87,9 | 60,0 |
| Средняя серия |
| — | 46304 | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 9,525 | — | — | 17,8 | 9,0 |
| — | 46305 | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 11,509 | — | — | 26,9 | 14,6 |
| — | 46306 | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 12,303 | — | — | 32,6 | 18,3 |
| — | 46307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 14,288 | — | — | 42,6 | 24,7 |
| 36308 | 46308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 15,081 | 53,9 | 32,8 | 50,8 | 30,1 |
| — | 46309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 17,462 | — | — | 61,4 | 37,0 |
| — | 46310 | 50 | 110 | 27 | 2,0 | 19,050 | — | — | 71,8 | 44,0 |
| — | 46311 | 55 | 120 | 29 | 2,0 | 20,638 | — | — | 82,8 | 51,6 |
| — | 46312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 22,225 | — | — | 100,0 | 65,3 |
| — | 46313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 23,812 | — | — | 113,0 | 75,0 |
| — | 46314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 25,400 | — | — | 127,0 | 85,3 |
| — | 46316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 28,575 | — | — | 136,0 | 99,0 |

Примечания: Параметры подшипников с углом контакта   = 15° (тип 36200К6) .

= 12...16° (из ГОСТ 27365-87)

Пример обозначения подшипника 36209: «Подшипник 36209 ГОСТ 831-75».

Таблица 7 - Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности,

| Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Тнаиб | В | С | r1 | r2 | Cr | C0r | е | Y | Yo |
| Легкая серия |
| 7204А | 20 | 47 | 15,5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 26,0 | 16,6 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7205А | 25 | 52 | 16,5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29,2 | 21,0 | 0,37 | 1,6 | 0,9 |
| 7206А | 30 | 62 | 17,5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 38,0 | 25,5 | 0,37 | 1,6 | 0,9 |
| 7207А | 35 | 72 | 18,5 | 17 | 15 | 1,5 | 1,5 | 48,4 | 32,5 | 0,37 | 1,6 | 0,9 |
| 7208А | 40 | 80 | 20 | 18 | 16 | 1,5 | 1,5 | 58,3 | 40,0 | 0,37 | 1,6 | 0,9 |
| 7209А | 45 | 85 | 21 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 62,7 | 50,0 | 0,40 | 1,5 | 0,8 |
| 7210А | 50 | 90 | 22 | 20 | 17 | 1,5 | 1,5 | 70,4 | 55,0 | 0,43 | 1,4 | 0,8 |
| 7211А | 55 | 100 | 23 | 21 | 18 | 2 | 1,5 | 84,2 | 61,0 | 0,40 | 1,5 | 0,8 |
| 7212А | 60 | 110 | 24 | 22 | 19 | 2 | 1,5 | 91,3 | 70,0 | 0,40 | 1,5 | 0,8 |
| 7213А | 65 | 120 | 25 | 23 | 20 | 2 | 1,5 | 108,0 | 78,0 | 0,40 | 1,5 | 0,8 |
| 7214А | 70 | 125 | 26,5 | 24 | 21 | 2 | 1,5 | 119,0 | 89,0 | 0,43 | 1,4 | 0,8 |
| 7215А | 75 | 130 | 27,5 | 25 | 22 | 2 | 1,5 | 130,0 | 100,0 | 0,43 | 1,4 | 0,8 |
| 7216А | 80 | 140 | 28,5 | 26 | 22 | 2,5 | 2 | 140,0 | 114,0 | 0,43 | 1,4 | 0,8 |
| Средняя серия |
| 7304А | 20 | 52 | 16,5 | 15 | 13 | 1,5 | 1,5 | 31,9 | 20,0 | 0,3 | 2,0 | 1,1 |
| 7305А | 25 | 62 | 18,5 | 17 | 15 | 1.5 | 1,5 | 41,8 | 28,0 | 0,3 | 2,0 | 1,1 |
| 7306А | 30 | 72 | 21 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 52,8 | 39,0 | 0,31 | 1,9 | 1,1 |
| 7307А | 35 | 80 | 23 | 21 | 18 | 2 | 1,5 | 68,2 | 50,0 | 0,31 | 1,9 | 1,1 |
| 7308А | 40 | 90 | 25,5 | 23 | 20 | 2 | 1,5 | 80,9 | 56,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7309А | 45 | 100 | 27,5 | 25 | 22 | 2 | 1,5 | 101,0 | 72,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7310А | 50 | 110 | 29,5 | 27 | 23 | 2,5 | 2 | 117,0 | 90,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7311А | 55 | 120 | 32 | 29 | 25 | 2,5 | 2 | 134,0 | 110,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7312А | 60 | 130 | 34 | 31 | 26 | 3 | 2,5 | 161,0 | 120,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7313А | 65 | 140 | 36,5 | 33 | 28 | 3 | 2,5 | 183,0 | 150,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7314А | 70 | 150 | 38,5 | 35 | 30 | 3 | 2,5 | 209,0 | 170,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7315А | 75 | 160 | 40,5 | 37 | 31 | 3 | 2,5 | 229,0 | 185,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |
| 7316А | 80 | 170 | 43 | 39 | 33 | 3 | 2,5 | 255,0 | 190,0 | 0,35 | 1,7 | 0,9 |

Примечание. Пример обозначения подшипника 7206А: «Подшипник 7206А ГОСТ27365—87».

Таблица 8- Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конусности,  = 29° (из ГОСТ 27365—87) (обозначения по рис. к табл. 8.7)

| Обозна- чение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | Тнаиб | В | С | r1 | r2 | Сr | C0r | е | Y | Yо |
| 1027305А | 25 | 62 | 18,5 | 17 | 13 | 1,5 | 1,5 | 35,8 | 23,2 |  |  |  |
| 1027306А | 30 | 72 | 21 | 19 | 14 | 1,5 | 1,5 | 44,6 | 29,0 |  |  |  |
| 1027307А | 35 | 80 | 23 | 21 | 15 | 2 | 1,5 | 57,2 | 39,0 |  |  |  |
| 1027308А | 40 | 90 | 25,5 | 23 | 17 | 2 | 1,5 | 69,3 | 54,0 | 0,83 | 0,72 | 0,4 |
| 1027309А | 45 | 100 | 27,5 | 25 | 18 | 2 | 1,5 | 85,8 | 60,0 |  |  |  |
| 1027310А | 50 | 110 | 29,5 | 27 | 19 | 2,5 | 2 | 99,0 | 72,5 |  |  |  |
| 1027311А | 55 | 120 | 32 | 29 | 21 | 2,5 | 2 | 114,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1027312А | 60 | 130 | 34 | 31 | 22 | 3 | 2,5 | 134,0 | 96,5 |  |  |  |
| 1027313А | 65 | 140 | 36,5 | 33 | 23 | 3 | 2,5 | 154,0 | 112,0 |  |  |  |
| 1027314А | 70 | 150 | 38,5 | 35 | 25 | 3 | 2,5 | 176,0 | 127,0 |  |  |  |
| 1027315А | 75 | 160 | 40,5 | 37 | 26 | 3 | 2,5 | 194,0 | 143,0 |  |  |  |
| 1027316А | 80 | 170 | 42,5 | 39 | 27 | 3 | 2,5 | 212,0 | 153,0 |  |  |  |

Примечание. Пример обозначения подшипника 1027308А:

«Подшипник 1027308А ГОСТ 27365-87».

Таблица 9- Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце.  Размеры борта, мм (из ГОСТ 27365—87)

| D | D1 | С1 для конструктивной разновидности подшипников |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7200А | 7300А | 1027300А |
| 47 | 51 | 3,0 | 3,0 | _ |
| 52 | 57 | 3,5 | 3,5 | _ |
| 62 | 67 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| 72 | 77 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 80 | 85 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 85 | 90 | 4,0 | — |  |
| 90 | 95 | 4,0 | 4,5 5,0 5,0 5,5 — 5,5 6,0 7,0 7,0 | 4,5 |
| 100 | 106 | 4,5 |  | 5,0 |
| ПО | 116 | 4,5 |  | 5,0 |
| 120 | 127 | 4,5 |  | 5,5 |
| 125 | 132 | 5,0 |  | _ |
| 130 | 137 | 5,0 |  | 5,5 |
| 140 | 147 | 5,0 |  | 6,0 |
| 150 | 158 | 5,0 |  | 7,0 |
| 160 | 168 | 6,0 |  | 7,0 |

Примечания: 1. Т1 =Т – С + С1.   2. Другие параметры подшипников см. табл. 8.7 и 8.8.

Таблица 10- Подшипники шариковые упорные одинарные и двойные (из ГОСТ 7872-89)

| Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН |
| --- | --- | --- |
|  | d | d2 | D | Н | H1 | а | г | h | Ca | C0a |
| Легкая серия |
| 8204Н | 38204Н | 20 | 15 | 40 | 14 | 26 | 6 | 1 | 4 | 22,4 | 32,0 |
| 8205Н | 38205Н | 25 | 20 | 47 | 15 | 28 | 7 | 1 | 4,2 | 28,0 | 42,5 |
| 8206Н | 38206Н | 30 | 25 | 52 | 16 | 29 | 7 | 1 | 4,8 | 25,5 | 40,0 |
| 8207Н | 38207Н | 35 | 30 | 62 | 18 | 34 | 8 | 1,5 | 5 | 35,5 | 57,0 |
| 8208Н | 38208Н | 40 | 30 | 68 | 19 | 36 | 9 | 1,5 | 5,2 | 46,5 | 83,0 |
| 8209Н | 38209Н | 45 | 35 | 73 | 20 | 37 | 9 | 1,5 | 5,7 | 39,0 | 67,0 |
| 8210Н | 38210Н | 50 | 40 | 78 | 22 | 39 | 9 | 1,5 | 6,3 | 50,0 | 90,0 |
| 8211Н | 38211Н | 55 | 45 | 90 | 25 | 45 | 10 | 1,5 | 7,1 | 61,0 | 114,0 |
| 8212Н | 38212Н | 60 | 50 | 95 | 26 | 46 | 10 | 1,5 | 7,3 | 62,0 | 118,0 |
| 8213Н | 38213Н | 65 | 55 | 100 | 27 | 47 | 10 | 1,5 | 8 | 64,0 | 125,0 |
| 8214Н | 38214Н | 70 | 55 | 105 | 27 | 47 | 10 | 1,5 | 8 | 65,5 | 134,0 |
| 8215Н | 38215Н | 75 | 60 | 110 | 27 | 47 | 10 | 1,5 | 8 | 67,0 | 143,0 |
| Средняя серия |
| 8305Н | 38305Н | 25 | 20 | 52 | 18 | 34 | 8 | 1,5 | 5 | 34,5 | 46,5 |
| 8306Н | 38306Н | 30 | 25 | 60 | 21 | 38 | 9 | 1,5 | 6 | 38,0 | 55,0 |
| 8307Н | 38307Н | 35 | 30 | 68 | 24 | 44 | 10 | 1,5 | 7 | 50,0 | 75,0 |
| 8308Н | 38308Н | 40 | 30 | 78 | 26 | 49 | 12 | 1,5 | 7,6 | 61,0 | 95,0 |
| 8309Н | 38309Н | 45 | 35 | 85 | 28 | 52 | 12 | 1,5 | 8,2 | 75,0 | 118,0 |
| 8310Н | 38310Н | 50 | 40 | 95 | 31 | 58 | 14 | 2 | 9,1 | 88,0 | 146,0 |
| 8311Н | 38311Н | 55 | 45 | 105 | 35 | 64 | 15 | 2 | 10,1 | 102,0 | 176,0 |
| 8312Н | 38312Н | 60 | 50 | 110 | 35 | 64 | 15 | 2 | 10,1 | 102,0 | 176,0 |
| 8313Н | 38313Н | 65 | 55 | 115 | 36 | 65 | 15 | 2 | 10,5 | 106,0 | 186,0 |
| 8314Н | 38314Н | 70 | 55 | 125 | 40 | 72 | 16 | 2 | 12 | 137,0 | 250,0 |
| 8315Н | 38315Н | 75 | 60 | 135 | 44 | 79 | 18 | 2,5 | 13 | 163,0 | 300,0 |

# Text boxes

Мо (F) = F · а

σ  =  ε · Е

F

F

2н

-3н